##### Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sitkówka-Nowiny

-Projekt-

Spis treści:

Spis tabel

Spis rysunków

1.	Wstęp.........	6

1.1.	Cel i zakres opracowania	6

1.2.	Podstawa prawna	6

1.3.	Przyjęta metodyka	7

2.	Charakterystyka gminy Sitkówka-Nowiny.	8

2.1.	Lokalizacja	8

2.2.	Sfera przyrodniczo – krajobrazowa	9

2.2.1.	Klimat	10

2.2.2.	Budowa geologiczna	11

2.3.	Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności	12

2.4.	Gospodarka i przemysł.	16

2.5.	Rynek pracy	20

2.6.	Infrastruktura lokalna	20

2.6.1.	Zaopatrzenie w energię elektryczną	20

2.6.2.	Komunikacja	21

2.6.3.	Zaopatrzenie w gaz	21

2.6.4.	Telekomunikacja	21

2.6.5.	Gospodarka cieplna	21

3.	Zasoby kulturowe gminy	22

3.1.	Zasoby kulturowe i ich ochrona prawna	22

3.1.1.	Wykaz zabytków nieruchomych	23

3.1.2.	Charakterystyka dóbr kultury	24

3.2.	Zasoby archeologiczne	24

3.3.	Turystyka	25

4.	Ochrona przyrody	27

4.1.	Charakterystyka aktualnego stanu środowiska przyrodniczego	28

4.1.1.	Obszary leśne	29

4.1.2.	Korytarze ekologiczne	30

4.1.3.	Obszary ekologicznego zasilania	30

4.1.4.	Antropogeniczne bariery ekologiczne	31

4.1.5.	Istniejące formy ochrony przyrody wynikające z „Ustawy o ochronie przyrody” i innych aktów prawnych	31

4.2.	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w dziedzinie ochrony przyrody.	33

4.2.1.	Strefy ochrony warunków siedliskowych lasu	33

4.2.2.	Projektowane formy ochrony przyrody	34

4.2.3.	Cele i kierunki działań	35

4.2.4.	Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.	40

5.	Zasoby wód i gospodarka wodno-ściekowa w gminie Sitkówka-Nowiny	41

5.1.	Zasoby wodne - ocena stanu aktualnego	44

5.1.1.	Wody powierzchniowe	44

5.1.2.	Wody podziemne	44

5.1.3.	Wykorzystanie zasobów wodnych i zaopatrzenie w wodę	46

5.1.4.	Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych	46

5.2.	Gospodarka ściekowa	48

5.2.1.	Sieć kanalizacji	48

5.2.2.	Oczyszczalnie ścieków	48

5.3.	Ochrona przeciwpowodziowa	48

5.4.	Mała retencja	49

5.5.	Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej	50

5.5.1.	Cele i kierunki działań	50

5.5.2.	Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.	50

6.	Gospodarka odpadami	51

6.1.	Charakterystyka stanu aktualnego.	53

6.1.1.	Odpady komunalne	53

6.1.2.	Odpady z sektora gospodarczego (inne niż niebezpieczne)	54

6.1.3.	Odpady niebezpieczne	56

6.2.	Identyfikacja potrzeb w sektorze gospodarki odpadami	57

6.2.1.	Cele i kierunki działań	57

6.2.2.	Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.	57

7.	Ochrona powierzchni ziemi i gleb	58

7.1.	Stan aktualny	60

7.2.	Tereny zdegradowane i wymagające rekultywacji	61

7.2.1.	Tereny zdegradowane o charakterze punktowym	61

7.2.2.	Degradacja wielkopowierzchniowa	62

7.3.	Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb	62

7.3.1.	Cele i kierunki działań	62

7.3.2.	Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.	62

8.	Zanieczyszczenie powietrza.	63

8.1.	Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza	64

8.1.1.	Emisja przemysłowa	65

8.1.2.	Emisja komunikacyjna	66

8.1.3.	Niska emisja	67

8.1.4.	Emisja niezorganizowana	67

8.2.	Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony powietrza	67

8.2.1.	Cele i kierunki działań	68

8.2.2.	Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.	69

9.	Ochrona przed hałasem	70

9.1.	Źródła emisji hałasu	70

9.1.1.	Hałas przemysłowy	71

9.1.2.	Hałas komunikacyjny	71

9.2.	Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem.	71

9.2.1.	Cele i kierunki działań	72

9.2.2.	Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.	72

10.	Promieniowanie niejonizujące	73

10.1.	Charakterystyka stanu aktualnego, potencjalne źródła emisji.	74

10.2.	Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym	74

10.2.1.	Cele i kierunki działań	74

10.2.2.	Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.	75

11.	Priorytety przyjęte zgodnie ze strategią rozwoju gminy	76

11.1.	Działania priorytetowe Gminy Sitkówka-Nowiny przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2013.	76

11.1.1.	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wspierającej rozwój gminy.	76

11.1.2.	Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.	77

11.1.3.	Budowa społeczeństwa informacyjnego.	78

11.1.4.	Rozwój lokalnych zasobów ludzkich, oraz wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	79

11.1.5.	Wzmocnienie lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia.	81

11.1.6.	Wspieranie rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu.	82

11.1.7.	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury i turystyki.	83

11.2.	Zadania przyjęte do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego	83

12.	Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska	84

12.1.	Fundusze krajowe	85

12.2.	Fundusze Unii Europejskiej	89

12.2.1.	Fundusz Spójności	89

12.2.2.	Fundusze Strukturalne	91

12.3.	Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2015.	96

13.	Kontrola realizacji programu	99

Spis tabel:

Tabela 2-1. Średnie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego i prędkości wiatru oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych wg danych IMGW ze stacji Kielce-Suków  (za lata 1981-2000, źródło: WIOŚ Kielce)	11

Tabela 2-2. Sytuacja demograficzna w gminie Sitkówka-Nowiny (stan na 31.01.2004r)	12

Tabela 2-3. Zmiany liczby ludności w gminie Sitkówka-Nowiny w latach 2002-2004 (wg GUS)	13

Tabela 2-4. Charakterystyka złóż surowców skalnych i kruszyw na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.	19

Tabela 2-5. Zagrożenia i problemy społeczno-gospodarcze, oraz działania na rzecz rozwoju atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Sitkówka-Nowiny.	22

Tabela 3-1. Walory turystyczne gminy Sitkówka-Nowiny, zagrożenia i problemy oraz identyfikacja działań na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki.	27

Tabela 4-1. Struktura własności lasów.	29

Tabela 5-1. Zestawienie studni wierconych na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny	45

Tabela 5-2. Wskaźniki decydujące o klasie czystości rzeko Bobrzy dla czterech punktów pomiarowych (dane za rok 2002, WIOŚ Kielce).	47

Tabela 5-3. Klasyfikacja fizyko-chemiczna, bakteriologiczna i ogólna rzeki  Bobrzy w latach 2001 – 2002 (wg.  danych WIOŚ Kielce).	47

Tabela 6-1. Jednostkowa wielkość zbiórki odpadów komunalnych w 2002 i 2003r w gminie Sitkówka – Nowiny	54

Tabela 6-2. Gospodarka odpadami przemysłowymi, innymi niż niebezpieczne w latach 2002-2003 w gminie Sitkówka-Nowiny (wg WIOŚ w Kielcach, 2003r.)	55

Tabela 6-3. Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne powstające w 2003r na terenie gminy Sitkówka-Nowiny (wg. WIOŚ Kielce).	55

Tabela 6-4. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w 2002r i 2003r w gminie Sitkówka-Nowiny (wg. WIOŚ Kielce 2003r.)	56

Tabela 8-1. Źródła pochodzenia substancji zanieczyszczających powietrze.	64

Tabela 8-2. Dopuszczalne roczne poziomy emisji głównych zanieczyszczeń przez zakłady działające na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.	65

Tabela 8-3. Ładunki zanieczyszczeń wyemitowane przez zakłady przemysłowe w I półroczu 2003r.	65

Tabela 8-4. Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo)*	66

Tabela 12-1. Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.	91

Tabela 12-2. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowiny	96

Tabela 12-3. Projekty wstępnie zgłoszone do realizacji w ramach środków funduszy strukturalnych.	96

Tabela 12-4. Zestawienie rzeczowo finansowe zadań i inwestycji związanych z ochroną środowiska realizowanych w perspektywie do roku 2006, zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sitkówka-Nowiny.	97

Spis rysunków:

Rysunek 2-1. Lokalizacja gminy Sitkówka-Nowiny na tle mapy województwa świętokrzyskiego.	9

Rysunek 2-2. Struktura wiekowa społeczeństwa gminy Sitkówka – Nowiny.	13

Rysunek 2-3. Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o.	17

Rysunek 4-1. Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy.	29

Rysunek 5-1. Utwory wodonośne i zasoby wód podziemnych w rejonie gminy Sitkówka-Nowiny.	46

# Wstęp

## Cel i zakres opracowania

Program Ochrony Środowiska określa politykę środowiskową, ustala cele i zadania środowiskowe oraz szczegółowe programy zarządzania, odnoszące się do aspektów środowiskowych, usystematyzowanych według priorytetów. Określa on cele ekologiczne, oraz źródła finansowania niezbędne do osiągnięcia podstawowych celów. Program jest podstawą działań gminy w zakresie polityki ekologicznej i tworzenia innych programów branżowych.

Głównymi celami Programu Ochrony Środowiska są:

- rozpoznanie stanu istniejącego i przedstawienie propozycji zadań niezbędnych do kompleksowego rozwiązania problemów ochrony środowiska (zadania 
te w większości stanowią zadania własne gminy);

- wyznaczenie hierarchii ważności poszczególnych inwestycji (ustalenie priorytetów);

- wyznaczenie optymalnych harmonogramów realizacji całości zamierzeń inwestycyjnych gminy ze wskazaniem możliwych źródeł finansowania.

Identyfikacja potrzeb gminy w zakresie ochrony środowiska, w odniesieniu 
do obowiązujących w kraju przepisów prawnych i regulacji prawnych Unii Europejskiej, polega na sformułowaniu celów i kierunków działań oraz wyznaczeniu priorytetów ekologicznych podziałem na cele krótkoterminowe i długoterminowe.

Przy tworzeniu niniejszego Programu przyjęto założenie, iż powinien on spełniać rolę narzędzia w pracy przyszłych użytkowników, ułatwiającego i przyśpieszającego rozwiązywanie zagadnień techniczno-ekonomicznych związanych z przyszłymi projektami.

Struktura opracowania obejmuje omówienie kierunków ochrony środowiska w gminie Sitkówka-Nowiny, w odniesieniu do gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gleb, ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, ochrony przed promieniowaniem niejonizującym, ochrony przyrody, oraz racjonalnego użytkowania zasobów naturalnych i przyrodniczych. Spełniając wymogi ustawowe, Program zakłada realizację poszczególnych zadań, w perspektywie krótkookresowej do 2008r, oraz identyfikuje zadania priorytetowe które powinny być przedmiotem działań długofalowych jako element przemyślanej polityki ekologicznej realizowanej w perspektywie do roku 2015.

Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sitkówka-Nowiny” stanowi podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. Realizacja programu ma doprowadzić do poprawy stanu środowiska naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją, a także stworzyć warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa.

## Podstawa prawna

Podstawą prawną opracowania niniejszego programu ochrony środowiska jest umowa  nr: RGŚ-761/01/04 zawarta w dniu 7 czerwca 2004r, pomiędzy Urzędem Gminy Sitkówka-Nowiny a Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach.

## Przyjęta metodyka

W opracowanych przez Ministerstwo Środowiska „Wytycznych sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (Warszawa, grudzień 2002 r.) podkreśla się, że struktura wojewódzkich powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska powinna nawiązywać do struktury „Polityki ekologicznej państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”. Wytyczne „…mają charakter ramowy i mogą być wykorzystane jako materiał pomocniczy przy sporządzaniu programów ochrony środowiska”.

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sitkówka-Nowiny opracowany został
z uwzględnieniem układu strukturalnego cytowanego wyżej dokumentu dotyczącego polityki ekologicznej państwa, którego następujące rozdziały wchodzą w skład treści poszczególnych rozdziałów opracowania:

- racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych,

- poprawa jakości środowiska,

- narzędzia i instrumenty realizacji programu,

- harmonogram realizacji i źródła finansowania programu,

- kontrola realizacji programu

Obowiązek wykonania Programu Ochrony Środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami), 
a w szczególności z cytowanych artykułów:

Art. 17.

1. Organ wykonawczy województwa, powiatu i Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14.

2. Projekty programów ochrony środowiska są opiniowane odpowiednio przez organ wykonawczy jednostki wyższego szczebla lub ministra właściwego do spraw środowiska.

3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawują organy gminy, program ochrony środowiska obejmuje działania powiatu i gminy.

Art. 18.

1. Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada Gminy.

2. Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy.”

Art. 14.

1. Polityka ekologiczna państwa, na podstawie aktualnego stanu środowiska, określa 
w szczególności:

- cele ekologiczne,

- priorytety ekologiczne,

- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki finansowe.

2. Politykę ekologiczną państwa przyjmuje się na 4 lata, z tym że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne 4 lata.

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa treści i zakresu programu ochrony środowiska, zwraca jednak uwagę (art. 17 pkt. 1), by uwzględniał on wymagania zawarte 
w art. 14 wynikające z polityki ekologicznej państwa:

# Charakterystyka gminy Sitkówka-Nowiny.

## Lokalizacja

Gmina Sitkówka-Nowiny powołana została decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Kielcach z dniem 1 stycznia 1974 roku. Gmina położona jest w środkowej części województwa świętokrzyskiego w powiecie kieleckim. Pomimo, że jest gminą o statusie gminy wiejskiej, ze względu na sposób zagospodarowania terenów można wyróżnić na jej terenie obszary o charakterze: przemysłowym, miejskim, wiejskim.

W skład gminy wchodzi jedno osiedle mieszkaniowe – Nowiny, oraz 5 sołectw:

- Bolechowice,

- Kowala,

- Szewce-Zawada,

- Wola Murowana,

- Zgórsko-Zagrody

Administracyjnie gmina należy do powiatu kieleckiego, położonego w centralnej części województwa Świętokrzyskiego. W bezpośrednim sąsiedztwie Gminy Sitkówka-Nowiny znajdują się:

- od północnego zachodu - Gmina Piekoszów

- od południowego zachodu - Gmina Chęciny

- od południowego wschodu - Gmina Morawica

- od północnego wschodu - Gmina Kielce

Lokalizację gminy ilustruje Rysunek 2-1.

Zgodnie z mapą regionów fizyczno-geograficznych gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w zachodniej części mezoregionu Wyżyna Kielecka, wchodzącego w obręb prowincji Wyżyna Małopolska. Od Północy okala ją pasmo Gór Zgórskich i Dymińskich, 
od południowego zachodu Grzbiet Bolechowicki przechodzący ku południowemu wschodowi w pasmo pojedynczych wzgórz na linii Brzeziny – Morawica.

Gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w centralnej części Województwa Świętokrzyskiego i w południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich. Zajmuje obszar 45,6 km². Urząd Gminy mieści się na Osiedlu Nowiny, przy ul. Białe Zagłębie 25.

Gmina położona przy głównych szlakach komunikacji krajowej i międzynarodowej. Przez teren gminy przebiegają:

trasy komunikacji samochodowej:

- Warszawa-Kielce-Kraków

- Warszawa-Kielce-Katowice

- Warszawa-Kielce-Łódź

- Warszawa-Kielce-Tarnów

- Kielce-Lublin

- Kielce-Częstochowa

oraz trasy komunikacji kolejowej:

- Warszawa-Kielce-Kraków

- Warszawa-Kielce-Katowice

- Warszawa-Kielce-Rzeszów

Rysunek 2-1. Lokalizacja gminy Sitkówka-Nowiny na tle mapy województwa świętokrzyskiego.

Gmina posiada kompleksową sieć instytucji infrastrukturalnych: urzędy, ośrodki zdrowia, bank, urzędy pocztowe, domy pomocy społecznej, policję, placówki oświatowe, obiekty sportowo-rekreacyjne, obiekty użyteczności publicznej, jednostki bezpieczeństwa przeciwpożarowego itp.

## Sfera przyrodniczo – krajobrazowa

Gmina Sitkówka-Nowiny zlokalizowana jest w obrębie Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego, stanowiącego dopełnienie Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych Województwa Świętokrzyskiego.

Najcenniejsza przyrodniczo i krajobrazowo jest północno-zachodnia część gminy, która została włączona w granice Parku (sołectwo Szewce), a w jego otulinie sołectwo Zgórsko-Zagrody. Na terenie Parku znajduje się jedna z najpiękniejszych jaskiń Europy - Jaskinia " Raj" z bogatą szatą naciekową - stalaktytami, stalagnatami i stalagmitami i śladami pobytu człowieka neandertalskiego, oraz dotychczas niezbadana " Jaskinia Piekło". Ponadto 
na terenie Parku znajduje się także rezerwat przyrody " Miedzianka" z cennymi stanowiskami roślinnej szaty stepowej. Krajobraz tej części gminy ma charakter leśno-rolny, przy znacznym udziale lasów, pozostały obszar Gminy jest w większości zdegradowany przez zakłady przemysłowe i górnicze działające na tym terenie. Występują tu poeksploatacyjne wyrobiska i hałdy, sieć krzyżujących się ze sobą linii energetycznych 
i nasypy drogowe.

Obszar Parku posiada urozmaiconą rzeźbę i pokrycie terenu. W części centralnej  
i północnej przeważają pasma wzniesień porozdzielanych rozległymi obniżeniami dolinnymi. Krajobraz Parku ma charakter krajobrazu kulturowego harmonijnego, kontrastującego miejscami z silnie zdewastowanym otoczeniem. Jedynie południowa część Parku przylega do obszarów o harmonijnym krajobrazie rolniczo – leśnym z udziałem krajobrazu dolin rzecznych. Nadmierna koncentracja przemysłu, głównie ośrodków wydobywczo – przetwórczych znajdujących się w Małogoszczu, Rykoszynie i Sitkówce przyczyniła się do nadmiernej dewastacji walorów przyrody żywej i nieożywionej.

Teren gminy to swoisty raj dla paleontologów. Liczne wyrobiska złóż kamienia z okresu jury odsłoniły wspaniałe skamieniałości prehistorycznych zwierząt i roślin, które można dziś podziwiać w ich naturalnie zachowanej formie w Nowinach, Kowali i Radkowicach. Rejon ten jest miejscem łączenia się głównych szlaków turystycznych Gór Świętokrzyskich przebiegających przez malownicze pasma górskie. Szlaki te łączą piastowskie miasto Chęciny, gdzie na szczycie góruje królewska warownia z widokiem na całą Kielecczyzną 
i u podnóża której znajduje się „Skansen Wsi Kieleckiej” z pasmem Łysogór ze znaną 
w Europie Łysicą na szczycie której znajduje się klasztor Świętego Krzyża.

Obecnie gmina prowadzi aktywną politykę proekologiczna, mającą na celu rekonwersje przemysłową. Także same zakłady przemysłowe modernizują swoje linie technologiczne, ograniczając w ten sposób niekorzystny wpływ na środowisko. Dzięki tym działaniom 
w ostatnich latach ilość emitowanych do środowiska zanieczyszczeń stale się zmniejsza, zaś dalsza degradacja środowiska naturalnego została znacznie ograniczona.

### Klimat

Warunki klimatyczne regionu, określane charakteryzującymi je składnikami takimi jak temperatura, opad atmosferyczny, prędkość i kierunek wiatru, wykazują dość duże zróżnicowanie wynikające głównie z wysokości nad poziomem morza i morfologii terenu – głównie bezpośredniej bliskości Gór Świętokrzyskich. W rejonie gór Świętokrzyskich opady atmosferyczne są duże i wynoszą średnio 870 mm/ rok. Klimat jest umiarkowany,  w części górzystej chłodny,  średnie temp. roczne wynoszą poniżej 7ºC. W rejonie gminy Sitkówka-Nowiny klimat jest łagodniejszy, z nieco mniejszą ilością opadów. Okres wegetacyjny wynosi tu ok. 200 dni.

Różnice pomiędzy temperaturami maksymalnymi i minimalnymi są znaczne. Skrajne temperatury dla najbliższej stacji meteorologicznej IMGW (Kielce-Suków, 260 m n.p.m.), 
w latach 1981-2000 to maksimum wynoszące +36,2ºC i minimum -33,9ºC, co daje amplitudę skrajnych temperatur na poziomie 70 ºC. Średnie temperatury powietrza dla tej stacji wg danych z wielolecia wynoszą ok. 8°C. Dane z lat 2001-2002 wskazują na utrzymywanie się temperatury średniej na podobnym poziomie.  Średnia suma opadów 
w tych latach to ok. 700 mm, a średnie prędkości wiatrów - 2,9 m/s.

Na omawianym terenie przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnie,  rzadziej wschodnie. Najrzadziej występują wiatry północno-wschodnie i południowe. Średnie prędkości wiatru są najwyższe w miesiącach wiosennych. Podstawowe dane, charakteryzujące warunki klimatyczne zestawiono w poniższej tabeli.

Tabela 2-1. Średnie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego i prędkości wiatru oraz miesięczne sumy opadów atmosferycznych wg danych IMGW ze stacji Kielce-Suków  (za lata 1981-2000, źródło: WIOŚ Kielce)

| Średnie miesięczne temperatury powietrza atmosferycznego (oC) | Średnia/ |
| --- | --- |
| lata | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  (opad) |
| 1981-1990 | -3,2 | -2,5 | 2,0 | 7,3 | 13,4 | 15,3 | 17,2 | 16,8 | 12,7 | 8,3 | 2,0 | -0,7 | 7,4 |
| 1991-1995 | -1,0 | -1,4 | 2,5 | 7,5 | 12,5 | 15,9 | 18,8 | 17,9 | 13,0 | 7,3 | 1,2 | -1,7 | 7,7 |
| 2000 | -2,3 | 1,4 | 3,0 | 11,5 | 14,7 | 16,3 | 16,0 | 17,8 | 11,4 | 11,5 | 5,8 | 1,0 | 9,0 |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,7 |
| 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,6 |
| Miesięczne sumy opadów atmosferycznych (mm) |
| 1981-1990 | 37 | 24 | 32 | 32 | 53 | 65 | 77 | 77 | 50 | 28 | 44 | 51 | 569 |
| 1991-1995 | 35 | 32 | 43 | 45 | 55 | 66 | 52 | 53 | 56 | 43 | 40 | 49 | 569 |
| 2000 | 42 | 47 | 76 | 42 | 45 | 45 | 200 | 70 | 55 | 4 | 49 | 47 | 722 |
| 2001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 918 |
| 2002 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687 |
| Średnie miesięczne prędkości wiatru (m/s) |
| 2000 | 2,7 | 2,8 | 3,3 | 3,2 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,5 |

### Budowa geologiczna

Analizowany rejon należy do najciekawszych geologicznie obszarów Polski. Obszar Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego w większości stanowi trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich. Jest to jedyne miejsce w Europie gdzie na tak małej powierzchni występują skały wszystkich epok geologicznych. Znaleźć tu można skały pochodzące ze wszystkich epok geologicznych, jakie zaszły na ziemi w ciągu ostatnich 500 mln lat, poczynając od kambru (m.in. piaskowce budujące Pasmo Zgórskie), a kończąc na czwartorzędzie (piaski i gliny zwałowe). Obszar ten charakteryzują liczne formy tektoniczne - synkliny, antykliny i dyslokacje, przykłady klasycznej inwersji rzeźby, oraz formy wietrzenia chemicznego i liczne stanowiska flory  i fauny kopalnej.

Naturalnym zapleczem surowcowym przemysłu wapienniczego są złoża usytuowane 
w zachodniej części masywu paleozoicznego Gór Świętokrzyskich. Surowcem eksploatowanym najczęściej są wapienie żywetu, margle franu i famenu, łupki ilaste karbonu, zlepieńce permu (zawartość CaO do 55%).

Góry Świętokrzyskie składają się z trzonu paleozoicznego oraz osłony permo-mezozoicznej. Zbudowane są głównie z prekambryjskich i staropaleozoicznych łupków ilastych, arkoz, szarogłazów, kwarcytów, poprzecinanych żyłami diabazów i lamprofirów, także dewońskich i dolnokarbońskich wapieni, dolomitów, margli, łupków ilastych, piaskowców. Osłona permo-mezozoiczna składa się ze zlepieńców górnego permu (tzw. zlepieńce zygmuntowskie), leżących niezgodnie na różnych utworach paleozoicznych, oraz z iłowców, piaskowców, wapieni i margli mezozoiku; na pd. w skład osłony wchodzą też trzeciorzędowe wapienie, piaski i iłowce, z którymi są związane złoża gipsów i siarki. Całe Góry Świętokrzyskie są w znacznej mierze zdenudowane i przykryte utworami czwartorzędu (m.in. lessami).

W obrębie trzonu paleozoicznego rozróżnia się 2 części: północną — łysogórską 
i południową — kielecką, różniące się budową i historią geologiczną, rozdzielone głębokim rozłamem, zwanym dyslokacją świętokrzyską; część południowa była sfałdowana 
w orogenezach: kaledońskiej i hercyńskiej, część północna — w orogenezie hercyńskiej, kiedy powstały gł. jednostki tektoniczne całych Gór Świętokrzyskich. Ponowne odmłodzenie morfologii Gór Świętokrzyskich było związane z orogenezą alpejską.

Obrzeżenie Gór Świętokrzyskich stanowi pokryte utworami czwartorzędowymi Pasmo Przedborsko-Małogoskie (dł. ok. 40 km). Południowy ciąg wzniesień, rozdzielony od pasma głównego Padołem Kielecko-Łagowskim, składa się z ponad 10 pasm o różnorodnej budowie geologicznej, m.in. Dymińskie, Daleszyckie, Orłowińskie, Cisowskie, Wygiełzowskie; na pd.-zach. od Pasma Dymińskiego ciągną się pasma Zelejowskie 
i Chęcińskie rozdzielone Doliną Chęcińską.

## Sytuacja społeczna, zaludnienie, ruch naturalny ludności

Według stanu ze stycznia 2004 roku gminę zamieszkuje 6998 osób, w tym 3521 kobiet (50,4%) i 3477 mężczyzn (49,6%). Średnio na 1 km² przypada 153 osoby.

Dane opisujące sytuację demograficzną Gminy Sitkówka-Nowiny zamieszczone zostały 
w poniższej tabeli.

Tabela 2-2. Sytuacja demograficzna w gminie Sitkówka-Nowiny (stan na 31.01.2004r)

| Miejscowość | Zameldowanie |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Stałe | Czasowe | Kobiety | Mężczyźni |
| Bolechowice | 532 | 525 | 7 | 275 (51,69%) | 257 (48,31%) |
| Kowala | 825 | 816 | 9 | 433 (52,48%) | 392 (47,52%) |
| Kowala Mała | 119 | 118 | 1 | 62 (52,10%) | 57 (47,90%) |
| Sitkówka | 258 | 257 | 1 | 132 (51,16%) | 126 (48,84%) |
| Trzcianki | 228 | 218 | 10 | 109 (47,81%) | 119 (52,19%) |
| Zagrody | 371 | 356 | 15 | 175 (47,17%) | 196 (52,83%) |
| Osiedle Nowiny | 2606 | 2581 | 25 | 1338 (51,34%) | 1268 (48,66%) |
| Słowik | 102 | 102 | 0 | 49 (48,04%) | 53 (51,96%) |
| Zgórsko | 1013 | 998 | 15 | 465 (45,90%) | 548 (54,10) |
| Zawada | 160 | 160 | 0 | 91 (56,88%) | 69 (43,13%) |
| Szewce | 422 | 410 | 12 | 207 (49,05%) | 215 (50,95%) |
| Wola Murowana | 362 | 357 | 5 | 185 (51,10%) | 177 (48,90%) |
| Razem | 6998 | 6898 | 100 | 3521 | 3477 |

Według Referatu Ewidencji Ludności w 2003 roku ludność z przedprodukcyjnej grupy wiekowej wynosiła 1444 osób (w tym 722 kobiet), co stanowi 20,8% ogółu mieszkańców gminy. Grupa produkcyjna (kobiety od 18 do 59 lat i mężczyźni od 18 do 64 lat) wynosi 4792 osoby (w tym 2357 kobiet), co stanowi 68,4% ogółu mieszkańców gminy. W wieku poprodukcyjnym  było zameldowanych 762 osób ( w tym 442 kobiet), co stanowi 10,8% ogółu mieszkańców gminy (Rysunek 2-2).

Rysunek 2-2. Struktura wiekowa społeczeństwa gminy Sitkówka – Nowiny.

Porównanie dostępnych danych statystycznych wskazuje na stały wzrost liczby ludności  gminy Sitkówka-Nowiny w ostatnich latach. Składa się na to dodatni  przyrost naturalny 
i  dodatnie saldo migracji ludności.

Tabela 2-3. Zmiany liczby ludności w gminie Sitkówka-Nowiny w latach 2002-2004 (wg GUS)

| Stan na dzień: | ogółem | mężczyźni | kobiety |
| --- | --- | --- | --- |
| 31. I 2004* | 6998 | 3477 | 3521 |
| 31. XII 2003 | 6885 | 3419 | 3466 |
| 30. VI 2003 | 6845 | 3401 | 3444 |
| 31. XII 2002 | 6838 | 3390 | 3448 |
| 30. VI. 2002 | 6825 | 3389 | 3436 |

*Według Referatu Ewidencji Ludności Urzędu Gminy Sitkówka-Nowiny

Gospodarka mieszkaniowa

Gmina Sitkówka-Nowiny posiada dobrze rozwinięty system gospodarki mieszkaniowej. Gmina prowadzi aktywną politykę względem rozwoju budownictwa indywidualnego, powstaje osiedle mieszkaniowe domków jednorodzinnych – Zgórsko, w malowniczym paśmie górskim, czyniąc ten teren atrakcyjnym pod względem mieszkaniowym, mając dodatkowo na względzie fakt sąsiedztwa z miastem wojewódzkim Kielce.

Budownictwo mieszkaniowe na terenie gminy stanowi ok.. 75% ogółu budynków. Budynki mieszkalne w większości stanowią własność prywatną, przy czym przeważa budownictwo jednorodzinne typowe dla terenów wiejskich.

Najwięcej mieszkań w gminie znajduje się na terenie Osiedla Nowiny (43,3%), a najmniej w sołectwie Wola Murowana (4,4%). W pozostałych sołectwach liczba mieszkań stanowi 
od 5,8% (Bolechowice) do 16,6% (Zgórsko-Trzcianki) liczby mieszkań ogółem na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny.

Służba zdrowia

Gmina posiada Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej, który mieści się 
w Nowinach, ul. Białe Zagłębie 32. SZPOZ został rozbudowany i zmodernizowany, tak aby spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu MZiOS w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. W związku 
z powyższym dobudowane zostało II piętro oraz skrzydło poradni dziecięcej.

Obecnie Zakład posiada:

- 2 gabinety internistyczne z gabinetem zabiegowym,

- gabinet EKG,

- gabinet ginekologiczny z osobnym wejściem dla położnej i rozbieralnią dla pacjentek,

- 2 gabinet stomatologiczne (jeden z nich znajduje się w Szkole Podstawowej 
w Nowinach), poradnia dziecięca - 2 gabinety lekarskie,

- gabinet zabiegowy,

- punkt szczepień,

- boks chorób zakaźnych.

Poradnia dziecięca z podziałem na poradnię dzieci chorych i poradnię dzieci zdrowych - posiada oddzielne wejścia. Zakład posiada pomieszczenia socjalne, pokój dla pielęgniarek środowiskowych, szatnię dla personelu. Gabinet fizykoterapii oraz 3 pomieszczenia analityki medycznej. Całkowita powierzchnia użytkowa wynosi 800m2. W SZPOZ zastosowano nowoczesne rozwiązania likwidujące bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych: winda, WC dla niepełnosprawnych, ciągi komunikacyjne, podjazdy - drzwi na fotokomórkę.

Personel składa się z 19 osób, w tym: pięciu lekarzy medycyny, osiem pielęgniarek, jedna położna, jeden asystent stomatologa, rejestratorka, kierowca karetki, dwie sprzątaczki. Ponadto na terenie ośrodka świadczy usługi dwóch stomatologów zatrudnionych na kontrakcie z NFZ, korzystających z gabinetu.

Opieka społeczna

W gminie działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, oferujący pomoc w formie pieniężnej oraz w naturze. Świadczenia pieniężne udzielane przez Ośrodek Pomocy to:

- zasiłek stały

- zasiłek okresowy

- zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

- pomoc dla rodzin zastępczych

Świadczenia w formie rzeczowej :

- posiłki;

- niezbędne ubranie;

- usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz 
w rodzinnych domach pomocy;

- przeprowadzanie wywiadów środowiskowych odnośnie umieszczenia osoby 
w Domu Pomocy Społecznej;

- współpraca z powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;

- współpraca z Miejskim ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Kielcach

Z uwagi na brak na terenie gminy schroniska  mężczyźni są odsyłani do Schroniska im. Brata Alberta w Kielcach, natomiast kobiety do Schroniska dla Kobiet Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Kielcach.

Edukacja

Obecnie na terenie gminy Sitkówka - Nowiny znajdują się następujące placówki oświatowe

- szkoła podstawowa w Nowinach,

- szkoła podstawowa w Kowali,

- szkoła podstawowa w Bolechowicach

- szkoła podstawowa w Sitkówce,

- Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach,

- Przedszkole Samorządowe w Nowinach.

Szkoła Podstawowa w Nowinach - uczy się tam obecnie 465 uczniów, zatrudnionych jest 41 nauczycieli. W szkole znajduje się 19 sal lekcyjnych oraz sala gimnastyczna, stołówka (150 obiadów), świetlica i biblioteka. Szkoła nie prowadzi oddziału przedszkolnego. Budynek szkoły wymaga kapitalnego remontu, od momentu jego powstania w 1966 roku nie był remontowany.

Szkoła Podstawowa w Kowali - uczęszcza do niej 95 uczniów, zatrudnionych jest 13 nauczycieli. W budynku znajduje się 11 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, stołówka, świetlica i biblioteka. W oddziale przedszkolnym uczy się 19 dzieci, którymi opiekuje się 
1 nauczyciel. Szkoła została oddana w 1998 roku.

Szkoła Podstawowa w Bolechowicach - uczy się w niej 79 uczniów, zatrudnionych jest 12 nauczycieli. W szkole znajduje się 12 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, stołówka, świetlica i biblioteka. W 1999 roku wykonany został remont kapitalny szkoły wraz z jej modernizacją.

Szkoła Podstawowa w Sitkówce - uczęszcza do niej 83 dzieci, zatrudnionych jest 14 nauczycieli. W oddziale przedszkolnym uczy się 25 dzieci i opiekuje się nimi 1 nauczyciel.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach – został powołany w 2003 roku. W skład Zespołu wchodzą:

- Publiczne Gimnazjum - uczęszcza do niego 430 dzieci, zatrudnionych jest 40 nauczycieli,

- Liceum Profilowane ( zarządzanie z informatyką i klasami sportowymi) – uczęszcza do niego 60 dzieci, zatrudnionych jest 8 nauczycieli.

- Szkolne Schronisko Młodzieżowe na 60 osób, działające niezależnie poza Zespołem Szkół Ponadpodstawowych.

W Zespole Szkół Ponadpodstawowych jest 21 sal lekcyjnych i 4 pracownie, (min: plastyki 
i sztuki, 2 informatyczne z pełnym wyposażeniem,). Przy szkole funkcjonuje świetlica 
i stołówka, w której wydaje się jednorazowo 150 obiadów. Ponadto szkoła dysponuje halą sportową z pełnowymiarowym boiskiem do piłki ręcznej i widownią dla 200 osób. Młodzież korzysta z siłowni oraz 2 gabinetów odnowy biologicznej i sali gimnastyki korekcyjnej. Ponadto ZSP posiada boisko do koszykówki i siatkówki oraz parkingi.

Przedszkole Samorządowe w Nowinach - uczęszcza do niego 157 dzieci, zatrudnionych jest 16 nauczycieli. Placówka posiada kuchnię i stołówkę.

Sport i rekreacja

Przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych mieści się piękne schronisko młodzieżowe.

Na terenie gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Gminy znajduje się kryta Pływalnia „Perła”. Na powierzchni 1500m² mieści się kompleks basenów, sauna fińska, gabinet odnowy biologicznej, kawiarnia. Największą atrakcja basenu jest kręta, zajazdowa rura 
o długości 93 metrów i średnicy 1,2 metra, która cieszy się ogromną popularnością zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Główny basen wyposażony jest w silne, podwodne masaże, dzikie źródła, płytki napowietrzne, emitujące z dna masy powietrza, oraz wodospady, służące do masowania karku. Dla najmłodszych jest płytki basen z małą zjeżdżalnią, oraz efektowna kaskada w formie grzybka. O doskonałości basenu „Perła” świadczy fakt, iż otrzymał on w 1994 r. Nagrodę Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich za projekt i realizację.

Kryta pływalnie „Perła” odgrywa w gminie i w całym regionie szczególną rolę. Basen stanowi jedno z głównych centrów sportowo-kulturalnych gminy, będąc miejscem wielu imprez, cieszących się wśród społeczeństwa bardzo dużym zainteresowaniem. Odbywają się tutaj różnego rodzaju zawody, konkursy, festyny oraz pokazy. Do najpopularniejszych imprez należą, odbywające się corocznie Miss Mokrego Podkoszulka oraz Mistrzostwa 
w Zjeżdżaniu Rurą, które zostały na stałe wpisane do kalendarza imprez „Lata z Radiem”, jak również organizowane przy współpracy Aeroklubu Kieleckiego zawody „PARA-RURA”  połączone z pokazem skoków spadochronowych.

Obok basenu znajduje się pełnowymiarowy stadion z dwoma boiskami do gry w piłkę nożną, z trybunami na ok. 1600 osób, boisko do piłki siatkowej, boisko do piłki plażowej. 
Z boisk korzysta Gminny Klub Sportowy w Nowinach.

Dodatkowo budowane jest nowe boisko do gry w piłkę nożną, a w planach jest budowa min. krytego lodowiska i skate parku oraz dwóch boisk do piłki plażowej.

Baza noclegowo – rekreacyjna:

- Motel " Nowiny"

- Motel " Raj"

- Schronisko Młodzieżowe (ponad 40 miejsc noclegowych z bazą żywieniową 
i rekreacyjną tj. kryta pływalnia, pełnowymiarowa hala sportowa, boiska do gry w piłkę nożną, ręczną, siatkową, koszykówkę, a także w piłkę plażową).

Ponadto dla miłośników aktywnego wypoczynku przygotowane są bieżnie sportowe, korty łucznicze, korty gokartowe oraz siłownie i gabinety odnowy biologicznej.

Ponadto na terenie gminy znajduje się bank, urząd pocztowy i dwie stacje benzynowe.

## Gospodarka i przemysł.

Sitkówka-Nowiny jako jedna z najbardziej uprzemysłowionych gmin regionu kieleckiego, stanowi centrum tzw. "Białego Zagłębia" (zagłębie eksploatacji skał węglanowych). Mimo statusu gminy wiejskiej – liczy ona tylko 390 gospodarstw rolnych o ogólnej powierzchni użytkowej 1.608 ha z czego użytki rolne to 1.319 ha.

Jest to gmina przemysłowo – usługowo – handlowa. Na jej terenie zarejestrowane są 632 podmioty gospodarcze, przeważnie z branży produkcji, usług, handlu i budownictwa. 
Z uwagi na położenie geograficzne i bogactwa naturalne silnie rozwinął się tu przemysł wydobywczy i produkcyjny w zakresie surowców i półproduktów dla sfery budownictwa. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa wiodące zakłady produkcyjne prowadzące również działalność wydobywczą na własne potrzeby, tj.: Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. oraz ZCW „Trzuskawica” S.A.

Gmina zajmuje stałą pozycję w czołówce „Złotej Setki Gmin Polskich” w rankingu Centrum Badań Regionalnych z jednym z najwyższych wskaźników inwestycji w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Gmina zajęła I miejsce w rankingu „Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom”. Kapituła rankingu pod patronatem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej przyznała gminie trzy pierwsze miejsca w kategoriach:

- „Profesjonalizm”,

- „Rozwój gospodarczy”

- „Zarządzanie finansami”.

Ponad to gmina uzyskała specjalne wyróżnienie im. Aleksandra Paszyńskiego, przyznawane wyłącznie tym samorządom, które przekroczyły wskaźnik inwestycji zagranicznych powyżej 25 milionów dolarów. Za wkład w rozwój gospodarczy regionu oraz profesjonalizm w obsłudze inwestorów, gmina Sitkówka-Nowiny otrzymała „Czterogwiazdkowy znak jakości”

Przemysł.

Gmina Sitkówka-Nowiny jest stolicą Białego Zagłębia, będącego głównym elementem gospodarczym Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Oprócz lokalnych, znanych przedsiębiorstw jak: Euro-Gaz, Alpol, Autofeniks, Budopol – Delta Sp. z o.o., Multipak-Zakład Produkcji Wyrobów Papierowych, Delkar, Panaceum, Konstal S.C. Almapol Holding Sp. z o.o. czy piekarnia „Omar”, swoje zakłady przemysłowe mają w gminie takie międzynarodowe koncerny jak:

- Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o.,

- Dyckerhoff Sopro,

- Lafarge-Kopalnia Dolomitów,

- Petrofer,

- Intergaz

- ZPW „Trzuskawica” S.A. z kapitałem irlandzkim.

Rysunek 2-3. Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o.

Dogodne warunki prowadzenia działalności gospodarczej stwarzane przez lokalny samorząd sprzyjają nie tylko rozwojowi potencjału gospodarczego tych firm, ale również inwestowaniu kapitału krajowego i zagranicznego. Dowodem tego może być umieszczenie gminy Sitkówka-Nowiny w ekstraklasie gospodarczej gmin listy rankingowej Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową.

Na terenie gminy zarejestrowane są 632 podmioty gospodarcze. Z uwagi na położenie geograficzne i bogactwa naturalne na jej terenie silnie rozwinął się przemysł wydobywczy 
i produkcyjny w zakresie surowców i półproduktów dla sfery budownictwa. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa wiodące zakłady produkcyjne prowadzące również działalność wydobywczą na własne potrzeby, tj.: Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. oraz ZCW „Trzuskawica” S.A.

Szeroko rozwiniętą branżę budowlaną gmina zawdzięcza w/w zakładom produkującym podstawowe surowce dla budownictwa. Ponadto istotne znaczenie ma tutaj położenie gminy przy głównych szlakach kolejowych i drogowych oraz w bezpośrednim sąsiedztwie miasta Kielce. Stwarza to dla przedsiębiorców duże możliwości dostępu do środków transportu.

Gmina Sitkówka-Nowiny posiada obecnie dobrze rozwiniętą sferę prywatnej działalności gospodarczej. Posiada również predyspozycje do dalszego jej rozwoju zwłaszcza 
w połączeniu z dotychczas dominującymi kierunkami produkcji budowlanej.

Złoża kopalin

Na obszarze gminy przeważają kopaliny węglanowe: dolomity, wapienie, margle, wapienie margliste i zlepieńce wapienne. Wszystkie złoża eksploatowane są odkrywkowo-wgłębnym lub wgłębnym. Do udokumentowanych złóż kopalin należą:

Zawada, Szewce - góra Okrąglica, Zagrody, Bolechowice, Berberysówka, Nowiny-Sitkówka, Trzuskawica, Kowala.

Obecnie eksploatowane są złoża w Bolechowicach, Kowali i Trzuskawicy.  Ze względu na ograniczenia warunków wydobycia związane z ochroną krajobrazu, wód podziemnych, gleb i lasów wszystkie eksploatowane obecnie złoża oraz złoże Zawada, Szewce - Góra Okrąglica, Berberysówka, złoża Sitkówka-Nowiny i Kowala - Sobków nalezą do złóż bardzo konfliktowych, przy czym złoże Zawada wykreślono z bilansu zasobów, a złoże Szewce nie powinno być eksploatowane w związku ze znaczną uciążliwością dla okolicznych mieszkańców oraz ochroną wód, gleb i krajobrazu.

Plan ochrony zasobów przyrody nieożywionej na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego określa działania na rzecz ochrony i zagospodarowania złóż oraz uwarunkowania  i zasady dopuszczalności eksploatacji kopalin na obszarze Parku.

Zagospodarowanie kopalin – tereny górnicze

Na obszarze gminy ustanowiono następujące tereny górnicze:

,,Bolechowice" utworzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 30.09.1997 r. Kopalnia Bolechowice jest wyrobiskiem stokowo-wgłębnym. Eksploatacja prowadzona jest systemem odkrywkowym, ścianowym. Do odspajania bloków przewiduje się stosowanie materiałów pęczniejących, odpychaczy hydraulicznych, rozłupiarek. roboty prowadzone powyżej poziomu wodonośnego.

Wydobyte surowce (wapienie dewońskie) wykorzystywane są do produkcji bloków wapiennych.

"Trzuskawica" utworzony decyzją Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 14.11.1997 r. o powierzchni 1842 ha.

Kopalnia Trzuskawica obejmuje dwa wyrobiska: wyrobisko Trzuskawica - o powierzchni 80 ha, urabiane metodą wiertniczo - strzałową oraz wyrobisko Kowala, w którym eksploatacja została czasowo wstrzymana.

Wydobyte surowce (wapienie dewońskie) wykorzystywane są do produkcji wapna palonego.

"Radkowice" utworzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 06.05.1999 r. o pow. 2 394 504 m2 położony na terenie gminy Morawica.

Teren górniczy obejmuje część wsi Kowala, Wola Murowana, Radkowice, Podwale, Brzeziny, grunty orne kl. IV-VI, lasy ze słabym zadrzewieniem, łąki.

Eksploatacja powierzchniowa jest prowadzona systemem wiertniczo-strzałowym, po zakończeniu wydobycia, zgodnie z planem ruchu Zakładu Górniczego Kopalnia dolomitu "Radkowice" teren wyrobiska zostanie sprofilowany i zabezpieczony, następnie zalany wodą i zagospodarowany w kierunku rybackim. Teren zwałowiska mas ziemnych 
i skalnych zostanie odpowiednio ukształtowany i poddany rekultywacji w kierunku leśnym.

Wydobywane surowce to dolomity dewońskie w kat B.

"Kowala" utworzony decyzją Ministra Ochrony Środowiska, zasobów Naturalnych 
i Leśnictwa z dnia 23.03.1999 r. o pow. 10 555 475 m²

teren górniczy położony w obrębie gminy Sitkówka-Nowiny obejmuje wsie Podwale, Bilcza. W granicach terenu występują zabudowania wiejskie, wyrobiska czynne Kowala 
i Radkowice, tereny przemysłowe, rolne i leśne, tereny komunikacji samochodowej 
i kolejowej, nieużytki.

Urabianie złoża odbywa się mechanicznie. Po zakończeniu wydobycia tereny poeksploatacyjne zostaną poddane rekultywacji w kierunku rekreacyjnym - zbiornik wodny, natomiast zwałowiska zewnętrzne, tereny przyległe w kierunku leśnym.

Wydobyte surowce(wapienie i margle dewońskie, łupki karbońskie, wapienie i margle permskie) wykorzystane są do produkcji cementu.

Tabela 2-4. Charakterystyka złóż surowców skalnych i kruszyw na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

| Nazwa złoża | Rodzaj kopaliny | Kategoria rozpoznania | Aktualny stan zasobów wg bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych na dzień 31.12.2001 r. [tys. ton] | Ochrona środowiska | Aktualny stan zagospodarowania | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WAPIENI E i MARGLE DLA PRZEMYSŁU WAPIENNICZEGO |
| TRZUSKAWICA | wapienie | B+C1 | 638 306 | część złoża w otulinie Ch-KPK | eksploatowane |  |
| WAPIENIE i MARGLE DLA PRZEMYSŁU CEMENTOWEGO |
| KOWALA | wapienie, łupki i margle, zlepieńce | C1+B | 151 185 | poza obszarami chronionymi | eksploatowane |  |
| KAMIENIE DROGOWE I BUDOWLANE - WAPIENIE |
| BOLECHOWICE | wapienie | B+C1 | 36 696 | otulina Ch-KPK | eksploatowane |  |
| BERBERYSÓWKA | zlepieńce | C2 | 17 164 | otulina Ch-KPK | nie eksploatowane |  |
| JAŹWICA | wapienie | B+C1 | 19 938 |  | eksploatowane |  |
| KOWALA SOBKÓW | wapienie | C1 | 2 011 | poza obszarami chronionymi | nie eksploatowane |  |
| ZAWADA | wapienie | B+C1 | 13310 | Ch-KPK | nie eksploatowane |  |
| ZAGRODY | piaski | C2 | 3 175 | Ch-SzOChK | nie eksploatowane |  |
| POZOSTAŁE SUROWCE |
| POSŁOWICE | mułek | C1 | 637 | Otulina Ch-KPK | eksploatacja zaniechana | do wykreślenia z bilansu zasobów kopalin" |

Tereny inwestycyjne

Dla inwestorów chcących inwestować w branżę turystyczno wypoczynkową, gmina posiada specjalną ofertę inwestycyjną pod budowę hotelu lub też ośrodka wczasowego. Gmina posiada także własne tereny z przeznaczeniem pod inwestycje przemysłowe lub usługowe.

## Rynek pracy

Struktura zatrudnienia na terenie gminy zmierza w kierunku ograniczenia zatrudnienia 
w rolnictwie na rzecz sfery usługowo – handlowej. Podstawowymi pracodawcami 
na terenie gminy stały się małe i średnie przedsiębiorstwa.  Sfera handlu zapewne będzie rozwijać się w miarę wzrostu zamożności mieszkańców a więc i popytu na dobra konsumpcyjne. Natomiast sfera usług (zwłaszcza budowlanych) ma duże możliwości rozwoju z uwagi na dostępność podstawowych surowców i materiałów zarówno w gminie jak i w Kielcach. Spodziewać się zatem można rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi nie tylko dla mieszkańców gminy ale i dla mieszkańców sąsiednich ośrodków.

Ludność należąca do produkcyjnego przedziału wiekowego, a więc potencjalne zasoby pracy i bodziec wzrostu gospodarczego, stanowiła w 2003 roku około 68,4% wszystkich mieszkańców gminy.

Według Powiatowego Urzędu Pracy na terenu gminy Sitkówka-Nowiny w miesiącu marcu 2004 r zarejestrowane były następujące ilości osób nie posiadających pracy:

- osób bezrobotnych - 692, w tym kobiet -339

- osób z prawem do zasiłku - 166

- absolwentów szkół ponadpodstawowych - 35

- osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy - 27

- osób w wieku 18 - 44 lata - 523

- osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy – 323

## Infrastruktura lokalna

### Zaopatrzenie w energię elektryczną

Przez teren gminy nie przebiegają linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV. Za południowo-zachodnia granicą gminy zlokalizowana jest stacja systemowa 220/110 kV „Radkowice” z której wyprowadzone są linie 110 kV, z których część biegnie przez gminę Sitkówka-Nowiny.

Sieciami do 110 kV na terenie gminy zarządza Zakład Energetyczny „ZEORK” S.A. 
w Skarżysku Kamiennej. Gmina leży w obrębie Rejonowego Zakładu Energetycznego Kielce i obsługiwana jest przez Posterunek Energetyczny w Wolicy.

Na terenie gminy znajdują się Główne Punkty Zasilające przedsiębiorstwa przemysłowe- Cementownia „Nowiny”Sp. z o.o. w Nowinach oraz Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A. w Sitkówce. Ze względu na stacje systemową 220/110 kV „Radkowice” przez gminę przebiega szereg linii 110 kV o charakterze tranzytowym:

- odcinek jednotorowej linii relacji Radkowice-Kielce przebiegający po północno-zachodniej części gminy,

- dwie równolegle, jednotorowe linie relacji Radkowice-Cementownia do zasilania południowej stacji transformatorowej w Cementowni „Nowiny” Sp. z o.o.

Zaopatrzenie gminy w energię elektryczną realizowane jest poprzez linie średniego napięcia rzędu 15 kV i 30 kV.

Zasilanie odbywa się poprzez linię magistralną 15 kV relacji Wolica-Kielce oraz linie 30 kV  GPZ Niewachlów-Chęciny

Oprócz linii napowietrznych SN w gminie prowadzone są także linie kablowe. Występujące  na terenie gminy stacje transformatorowe napowietrzne i wnętrzowe są w stanie pokryć ewentualne zwiększenie zapotrzebowania mocy często jedynie poprzez wymianę transformatora na jednostkę o większej mocy.

### Komunikacja

Drogowy układ komunikacyjny gminy tworzą:

- droga krajowa, międzynarodowa nr 7 Gdańsk-Warszawa-Kielce-Kraków-Chyżne;

- droga wojewódzka nr 762 Kielce-Chęciny-Małogoszcz;

- drogi powiatowe;

- drogi gminne i wewnętrzne drogi zakładowe;

- linie kolejowe.

Najważniejszym elementem układu komunikacyjnego jest droga wojewódzka przebiegająca przez środek gminy i łącząca ja z miastem wojewódzkim Kielce. Droga krajowa międzynarodowa przebiegająca w zachodniej części gminy przez miejscowość Szewce ma charakter tranzytowy.

Linia kolejowa nr 8 relacji Warszawa-Kraków stanowi jedno z najważniejszych połączeń kolejowych województwa świętokrzyskiego. Na trasie kolei znajduje się stacja Sitkówka-Nowiny, z której odgałęziają się:

- linia dwutorowa, zelektryfikowana w kierunku Buska Zdroju

- łącznica kolejowa do Górek Szczukowskich, położonych na linii Kielce-Częstochowa

Stacja kolejowa obsługuje również bocznice kolejowe z Cementowni Nowiny oraz ZPW Trzuskawica poprzez trzy zespoły torów zdawczo-odbiorczych zlokalizowanych na terenie tych zakładów. Bocznice prowadzone są w sposób bezkolizyjny

### Zaopatrzenie w gaz

Obecnie gmina nie jest zgazyfikowana co wynika z braku infrastruktury gazowej wysokoprężnej. Gospodarstwa domowe korzystają najczęściej ze sprzedawanego 
w butlach gazu propan-butan.

### Telekomunikacja

Teren gminy obsługiwany jest przez Telekomunikację Polską S.A. Cały obszar obsługuje centrala telefoniczna zlokalizowana w Nowinach. Gmina jest w bardzo dobrym stopniu stelefonizowana.

### Gospodarka cieplna

Na terenie gminy zaopatrzenie w ciepło jest realizowane głównie przez kotłownie indywidualne (budownictwo jednorodzinne) oraz przez kotłownie lokalne. Na terenie osiedla Nowiny znajduje się kotłownia o mocy 6,6 MW, z której wyprowadzona jest sieć cieplna do budownictwa wielorodzinnego, znajdującego się na terenie osiedla.. Podstawowym paliwem w istniejących kotłowniach jest węgiel kamienny. Wśród lokalnych kotłowni przeważają źródła ciepła opalane paliwami ekologicznymi np: olejem opałowym. Są one usytuowane:

- w Bolechowicach przy szkole

- przy Remizie OSP w Kowali

- w Kowali przy szkole

- przy pływalni "Perła"

- przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach

Zestawienie głównych zagrożeń i problemów społeczno-gospodarczych, oraz działań 
na rzecz rozwoju atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia Tabela 2-5.

Tabela 2-5. Zagrożenia i problemy społeczno-gospodarcze, oraz działania na rzecz rozwoju atrakcyjności społeczno-gospodarczej gminy Sitkówka-Nowiny.

| Zagrożenia i problemy społeczno-gospodarcze | Zwiększenie migracji z obszaru gminy osób młodych i lepiej wykształconych. Występowanie ukrytego bezrobocia w rolnictwie i jego postęp. Niewystarczający poziom wykształcenia ludności wiejskiej, utrudniający znalezienie pracy poza rolnictwem. Brak wolnych terenów inwestycyjnych i mieszkaniowych w centrum gminy. Brak środków inwestycyjnych mieszkańców gminy. Słabe gleby, nieopłacalność produkcji rolnej, brak rynków zbytu i punktów skupu płodów rolnych. Niski poziom agrotechnik i kultury rolnej oraz niski poziom wiedzy fachowej rolników. |
| --- | --- |
| Działania na rzecz rozwoju atrakcyjności społeczno-gospodarczej | Pobudzenie aktywności mieszkańców gminy poprzez: atrakcyjny system szkolenia i wychowania, kreowanie liderów społeczności lokalnej, włączenie lokalnych społeczności do realizacji inwestycji wspólnych, organizowanie się rolników w grupy producenckie, organizowanie imprez kulturowych, sportowych integrujących mieszkańców gminy. Zorganizowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Rozwój drobnej wytwórczości tworzącej nowe miejsca pracy. Pozyskiwanie inwestorów. Opracowanie "banku danych" terenów pod inwestycje i koncepcji zagospodarowania tych terenów. Opracowanie systemu informacji o oferowanych terenach. |

# Zasoby kulturowe gminy

## Zasoby kulturowe i ich ochrona prawna

Obszar gminy od najdawniejszych czasów był terenem intensywnej działalności człowieka. Świadczą o tym ślady osadnictwa z epoki neolitu, brązu i żelaza, W okresie wczesnego średniowiecza istniało tu wiele ośrodków osadniczych rozwijających się także 
w początkach polskiej państwowości. Cenne bogactwa mineralne stymulowały przez kolejne wieki rozwój procesów osadniczych, gospodarczy rozkwit oraz intensywne eksploatowanie zasobów. Najważniejszymi miejscowościami dokumentującymi kolejne etapy rozwoju kulturowego tej ziemi są:

Bolechowice

Wieś w 1363 r. należała do kompleksu dóbr Chęcińskiego starostwa grodowego. Wg Jana Długosza w r. 1447 należała do parafii Chęciny. W rejonie Bolechowic, w Górze Bolechowickiej. W XV i XVI wieku wydobywano rudy metali. Po eksploatacji rud kruszcowych łamano marmur. Potop szwedzki położył temu kres. Jeszcze za Stanisława Augusta na krótko prowadzono wydobycie marmurów.

Szewce

Osada znana z 1363 r. wchodząca również w skład dóbr Chęcińskiego starostwa grodowego. Prawdopodobnie istniała już w XIII wieku będąc wsią służebna grodu kasztelańskiego w Małogoszczu. W XVI i XVII była miejscem wydobywania rud kruszcowych, głównie ołowiu, a następnie kieleckich marmurów. W skład obecnego sołectwa Szewce wchodzi przysiółek Zawada ówczesna wieś królewska wymieniona 
w dokumentach z 1395 r. W 1610 r. król wydzierżawił Szewce oraz Zawadę wyłączając 
je ze starostwa Chęcińskiego. W połowie XVIII wieku obie miejscowości wchodziły w skład dzierżawy Stanisława Poniatowskiego - ojca króla Stanisława Augusta. Podczas II-giej Wojny Światowej w okolicznych lasach doszło do bitwy partyzanckich oddziałów AK,  upamiętnionej pomnikiem.

Zgórsko

Pierwsza wzmianka o wsi Zgórsko pochodzi z 1306 r. W XV wieku wieś była jedna 
z nielicznych prywatnych wsi szlacheckich. Leżący nieopodal przysiółek - Słowik był miejscem zwycięskiej potyczki polskiego wojska z żołnierzami Karola Gustawa. W XIX wieku stał się miejscem letniskowym dla mieszkańców Kielc. W 1885 poprowadzono tędy kolej z Iwanogrodu do Dąbrowy Górniczej, w 1932 r, wykonano most łukowy na Bobrzy. 
W Zgórsku znajduje się zespół parkowo- dworski z I-szej połowy XIX wieku.

### Wykaz zabytków nieruchomych

Zgodnie z materiałami Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Kielcach oraz w oparciu o opracowanie „Studium krajobrazu kulturowego" autorstwa dr inż. arch. Zbigniewa Kamińskiego na terenie gminy Sitkówka-Nowiny znajdują się następujące obiekty wpisane w wykaz zabytków:

Kowala Mała

1. Dom drewniany nr 18, ok. 1900 r.

2. Dom drewniany nr 20, ok. 1900 r.

Sitkówka - Nowiny

3. Zespół młyna wodnego :

- Młyn, murowany, przed 1939 r.

- Układ wodny z kanałem roboczym i jazem, przed 1939 r,

Trzcianki

4. Zespół domów letniskowych:

- Dom drewniany nr 4, ok. 1920 r.

- Dom drewniany nr 6, ok. 1932 r.

- Dom drewniany nr 8, ok. 1930 r.

- Dom drewniany nr 11, ok. 1930 r.

- Dom drewniany nr 12, ok. 1930 r.

- Dom drewniany nr 15, ok. 1932 r.

- Dom drewniany nr 18, ok. 1930 r. nie użytkowany

- Dom drewniany nr 19, ok. 1932 r.

5. Pensjonat drewniany, po 1932 r. dobudowa przedsionka ok. 1980 r.

6. Ruina młyna wodnego, murowany ok. 1880 r. przebudowany ok. 1930 r. spalony ok. 1960r.

Zagrody

7.  Zespół domów letniskowych:

- Dom drewniany nr 17, przed 1945 r

- Dom drewniany nr 19, przed 1945 r.

- Dom drewniany nr 23, ok. 1940 r. Dom drewniany nr 25, ok. 1945 r.

- Dom drewniany nr 27, ok. 1945 r.

Zgórsko

8.  Zespół dworski (ob. Państwowy Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci):

- dwór, murowany, po 1820 r.

- oficyna, murowana pół. XIX w.

- 3 budynki gospodarcze, murowane 2 poł.XIXw; wpis do rejestru zabytków nr 632 (rejestr stary).

### Charakterystyka dóbr kultury

Budownictwo ludowe

Formy dawnej architektury i budownictwa ludowego świadczą o historii rozwoju obecnych terenów gminy. Takim przykładem rozwoju zabudowy wiejskiej drewnianej w czasie od XIX wieku do pierwszej połowy XX wieku są domy w Kowali Małej, Trzciankach i Zagrodach. Obiekty te pozostają w rękach prywatnych właścicieli.

Zespoły zabudowy letniskowej

Zabudowa drewniana letniskowa w miejscowości Trzcianki, stanowi unikat w skali województwa.

Zabytki techniki

Zabytkami o dużym znaczeniu dla tradycji przemysłu gminy Sitkówka - Nowiny są młyny wodne. Najlepiej zachowany młyn (Markowizna), z czynnym (spiętrzonym) układem wodnym powinien być zachowany jako przykład kompletnego założenia.

Ruina młyna w Trzciankach posiada zachowane mury magistralne wraz z czytelnym układem wodnym i powinna pozostać w formie trwałej ruiny.

Zespoły dworsko-parkowe

Zespół dworsko-parkowy w Zgórsku występuje już na mapach z początku XIX wieku 
i reprezentuje architekturę typową dla tego okresu. Duże znaczenie dla krajobrazu kulturowego mają zanikające już założenia parkowe, dla których powinny być opracowane szczegółowe projekty rewaloryzacji zieleni.

Wszelkie prace podejmowane przy obiektach wymienionych w wykazie i prace prowadzone w ich sąsiedztwie i bezpośrednim otoczeniu wymagają uzgodnienia z Świętokrzyskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

## Zasoby archeologiczne

Dane odnoszące się do pradziejów osadnictwa, uzyskane poprzez prowadzone dawniej badanie, zostały zweryfikowane przez Archeologiczne Zdjęcie Polski obejmujące miejscowości Kowala, Szewce i Wola Murowana,

Epoka kamienia łupanego (paleolit, mezolit, neolit)

Pierwsze ślady pobytu człowieka na terenie gminy odnotowano na 6 stanowiskach archeologicznych datowanych na epokę kamienia. Odkrywcą stanowisk w rejonie Trzcianek i Woli Murowanej był w końcu XIX wieku ks. Władysław Siarkowski. Na początku XX wieku te najstarsze ślady osadnictwa zostały zweryfikowane przez J. Czrnockiego i J. Samsonowicza. Zabytkowe znaleziska znajdują się obecnie w Muzeum Narodowym 
w Kielcach i Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Najstarszym stanowiskiem, archeologicznym jest stanowisko „na wydmach" w Trzciankach i wiąże się 
z zasiedleniem tego terenu przez łowców kultury świderskiej. Z okresu mezolitu pochodzą, niewielkie narzędzia wykonane z krzemienia, a odnajdywane w okolicach woli Murowanej. Z osadami i śladami osadnictwa najstarszych rolników i pasterzy epoki neolitu związane 
są stanowiska na gruntach Woli Murowanej i Szewc.

Epoka brązu i wczesna epoka żelaza

Z tego okresu ( VI-III w. p.n.e.) pochodzi nie posiadające dokładnej lokalizacji cmentarzysko kultury grobów kloszowych, badane w latach 60-tych przez J.Kuczyńskiego 
i Z.Pyzika w Sitkówce.

Młodszy okres przedrzymski i okres wpływów rzymskich

Z okresem wpływów rzymskich związane są stanowiska zarejestrowane w Kowali, Szewcach i Woli Murowanej. Szczególnie ważny jest odnotowany w Szewcach ślad produkcji dymarskiej, pochodzący z podobnego okresu jak stanowiska z terenu gminy Morawica i Chęciny co pozwala na rozpatrywanie możliwości wpływów z obszaru związanego ze starożytnym hutnictwem świętokrzyskim.

Średniowiecze i nowożytność

Ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza odnotowano jedynie w Szewcach, natomiast ślady osadnictwa późnośredniowiecznego również w Woli Murowanej, która została wymieniona jako wieś starostwa Chęcińskiego w ilustracji z 1569 r.(wg M.Rawity- Witanowskiego, opracowanie „Dawny powiat Chęciński"). Na gruntach Szewc i Woli Murowanej znaleziono szereg śladów osadniczych odnoszących się do różnych faz okresu nowożytnego.

## Turystyka

Teren Gminy Sitkówka-Nowiny to miejsce łączenia się głównych szlaków turystycznych Gór Świętokrzyskich, przebiegających przez malownicze pasma górskie. Szlaki te łączą piastowskie miasto Chęciny, z warownią gotycka, wzniesioną na przełomie XIII/XIV. 
U podnóża Góry Zamkowej znajduje się „Skansen Wsi Kieleckiej”. W odległości 3 km 
od centrum gminy znajduje się najpiękniejsza jaskinia Europy „Jaskinia Raj” z bogatą szatą naciekową oraz „Jaskinia Piekło”

Rozwój turystyki w Gminie Sitkówka-Nowiny został poważnie ograniczony przez nasilenie procesów urbanizacyjnych i rozwój przemysłu przetwórczo-wydobywczego, przede wszystkim w środkowej części gminy. Doprowadziło to do dewastacji krajobrazu oraz zanieczyszczenia wód i powietrza.

Walory turystyczne posiada głównie północno-zachodnia, włączona w granice Kielecko-Chęcińskiego Parku Krajobrazowego, część gminy sołectwo Szewce-Zawada 
i Zgórsko-Zagrody. Sołectwo Szewce-Zawada znajduje się bezpośrednio w granicach Parku, odznacza się znaczną lesistością, ciekawym ukształtowaniem terenu, a jego środkową, rolniczą część okalają góry: Pasmo Zelejowskie i Pasmo Zgórskie.

Ze względu na swój przemysłowy charakter gmina nie posiada na swym terenie zbyt wielu typowych elementów infrastruktury turystycznej. Jednak w ostatnich latach dał się zauważyć rozwój bazy gastronomiczno-hotelowej. Poza istniejącym Motelem „Nowiny”, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Nowinach powstało schronisko młodzieżowe 
z bazą gastronomiczną. Zaczyna rozwijać się agroturystyka, zwłaszcza w miejscowości Szewce-Zawada i Trzcianki (dawne drewniane domki letniskowe). Ponad to Gmina będzie jednym z beneficjentów projektu "Ścieżek rowerowych" i projektu "Szlaku konnego".

Poważnym i od dawna istniejącym elementem infrastruktury turystycznej są trzy szlaki turystyczne Gór Świętokrzyskich

- szlak czerwony prowadzący z Chęcin do Kielc,

- szlak niebieski prowadzący z Chęcin do Łagowa,

- szlak czarny prowadzący z Piekoszowa i łączący się ze szlakiem niebieskim 
w Zgórskich Górach.

Szlaki te łączą piastowskie miasto Chęciny, gdzie na szczycie góruje królewska warownia 
z przełomu XIII i XIV wieku u podnóża której znajduje się „Skansen Wsi Kieleckiej”. 
W odległości 3 km od centrum gminy znajduje się najpiękniejsza jaskinia Europy "Jaskinia Raj" z bogatą szatą naciekową oraz jaskinia "Piekło".

Gmina uczyniła duże wysiłki na rzecz rozwoju na swoim terenie sportu i rekreacji.    W roku 1996 uchwałą Rady Gminy utworzono Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, włączając w jego strukturę krytą pływalnię „Perła”, zaliczaną do najnowocześniejszych pływalni rekreacyjnych w Polsce.  Jest ona atrakcją nie tylko dla mieszkańców Kielc 
i okolic, o czym świadczą licznie przyjeżdżające tutaj wycieczki. Planowana jest także rozbudowa obiektów sportowo – rekreacyjnych towarzyszących „Perle”, które mógłby służyć nie tylko mieszkańcom gminy, ale także mieszkańcom Kielc i okolicznych miejscowości.

Duże znaczenie dla gminy Sitkówka-Nowiny, zarówno ekonomiczne jak i turystyczne, ma dobra dostępność komunikacyjna. Gmina położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie Kielc, a przez jej teren przebiega droga krajowa (E762) o znaczeniu międzynarodowym.

Zestawienie walorów turystycznych gminy Sitkówka-Nowiny, potencjalnych zagrożeń 
i problemów oraz identyfikacja działań na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki przedstawiona została w poniższej tabeli.

Tabela 3-1. Walory turystyczne gminy Sitkówka-Nowiny, zagrożenia i problemy oraz identyfikacja działań 
na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki.

| Walory turystyczne | Dobre połączenie gminy z Kielcami oraz bliskość miasta. Istnienie w centrum Osiedla Nowiny ośrodka sportu i rekreacji (kryta pływalnia Perła, stadion sportowy). Położenie części gminy na terenie objętym ochroną w postaci Parku Krajobrazowego. Występowanie szlaków turystycznych umożliwiających rozwój turystyki tranzytowej. Aktywna działalność gminy w zakresie rozwoju sportu i rekreacji. Wysoki stopień uzbrojenia gminy w infrastrukturę techniczną. |
| --- | --- |
| Zagrożenia i problemy | Zdewastowany krajobraz środkowej części gminy w wyniku intensywnego rozwoju przemysłu i urbanizacji. Zanieczyszczenie wód i powietrza. Nie odpowiadający potencjalnym możliwościom rozwój agroturystyki. Nierozwinięta infrastruktura turystyczna. Niewykorzystane możliwości aktywizacji agroturystycznej. Słaby poziom obsługi turystów. Małe zainwestowanie inwestorów w rozwoju bazy turystycznej. Słabo rozwinięta baza gastronomiczna i noclegowa. Brak aktywności marketingowej oraz promocji walorów gminy, zwłaszcza dotyczących agroturystyki. |
| Działania na rzecz rozwoju turystyki i agroturystyki | Opracowanie i realizacja programu rozwoju agroturystyki. Stworzenie gminnego programu rekreacji i wypoczynku. Przygotowanie infrastrukturalne gminy do rozwoju turystyki. Utworzenie i doskonalenie systemu marketingowego gminy dla turystów i dla potencjalnych inwestorów w agroturystyce. Realizacja sieci obiektów umożliwiających wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych. Podnoszenie kwalifikacji z dziedziny agroturystyka oraz edukacja ekologiczna rolników. Skuteczna promocja gminy i jej walorów turystycznych. Rozbudowa obsługi ruchu turystycznego zgodnie z zapotrzebowaniem. Intensywny rozwój podmiotów obsługujących bazę gastronomiczną i noclegową. |

# Ochrona przyrody

Kielecko-Chęciński Park Krajobrazowy na którego obszarze znajduje się gmina Sitkówka-Nowiny, charakteryzuje się cennymi miejscami przyrodniczymi i rezerwatami przyrody. Park utworzono na mocy Rozporządzenia Wojewody Kieleckiego nr 17/96  z dnia 2 grudnia 1996r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kieleckiego nr 52 z dnia 12 grudnia 1996r.). Stanowi on dopełnienie Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych Woj. Świętokrzyskiego, który tworzą Świętokrzyski Park Narodowy, Zespół Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych, Przedborski Park Krajobrazowy i 8 obszarów Chronionego Krajobrazu.

Obszar Parku w większości stanowi trzon paleozoiczny Gór Świętokrzyskich. Charakteryzujące ten obszar bogactwo form tektonicznych synklin, antyklin i dyslokacji, przykłady klasycznej inwersji rzeźby, formy wietrzenia chemicznego oraz liczne stanowiska flory  i fauny kopalnej decydują o jego ważnym znaczeniu dydaktycznym i naukowym.

Ogólne ramy ochrony przyrody określa „Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006, z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” przyjęta przez Radę Ministrów w grudniu 2002r, oraz Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późn. zm.). Ponadto podstawowe przepisy prawne regulujące zagadnienia gospodarki leśnej w Polsce są następujące:

- Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 880);

- Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991r o lasach (Dz.U. z 2000r. nr 56, poz. 679 z późn. zmianami),

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) zmieniona Ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz. 392)

Regulacje prawa wspólnotowego:

- Rezolucja Rady Wspólnot Europejskich Nr. 2080/92 EWG.

- Dyrektywy Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (zmienionej dyrektywą 97/62/WE);

- Dyrektywy Nr 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dzikich ptaków (zmienionej dyrektywą 81/854/EWG, 91/244/EWG i in.).

- Rozporządzenie WE/338/97 – dotyczące uregulowania obrotu gatunkami dzikiej fauny i flory (zobowiązania wynikające z „Konwencji Waszyngtońskiej” 
o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem), zmienionego rozporządzeniami Rady: WE/2307/97; WE/2214/98.

## Charakterystyka aktualnego stanu środowiska przyrodniczego

Zgodnie z art. 24.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.10. 1991r. Park Krajobrazowy jest obszarem chronionym ze względu na wartości przyrodnicze, historyczne i kulturowe, 
a celem jego utworzenia jest zachowanie, popularyzowanie i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania. Atrakcyjna krajobrazowo 
i przyrodniczo, północno - zachodnia część gminy, została włączona w granice Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, co w pewnym stopniu rekompensuje brak inwentaryzacji przyrodniczej (Rysunek 4-1). W granicach samego Parku znalazło się sołectwo Szewce, a w jego otulinie sołectwo Zagrody. Mimo że park został utworzony przede wszystkim w celu ochrony przyrody nieożywionej, teren ten kryje szereg ciekawych stanowisk fauny i flory. W rzece Bobrzy swoje siedliska mają bobry oraz wydry, natomiast w lasach wchodzących w skład Parku występują zwierzęta łowne - jelenie, sarny, daniele, bażanty, kuropatwy, zające, a także dziki. Najcenniejsza przyrodniczo i krajobrazowo jest północno - zachodnia część gminy, charakteryzująca się znacznymi wypiętrzeniami terenu w postaci Gór Zgórskich. Sąsiadują one, poprzez przełom Biebrzy, z Górami Posłowickimi. Krajobraz tej części gminy ma charakter leśno – rolny, przy znacznym udziale lasów. Jednakże ze względu na wysoki stopień zapylenia, stan zdrowotny drzewostanów jest słaby.

Lasy występujące na terenie Parku znajdują się najczęściej w II strefie zagrożeń przemysłowych. Jest to strefa średniego zagrożenia, charakteryzująca się zaawansowanymi objawami uszkodzeń aparatu asymilacyjnego drzew.  Mniej jest lasów objętych I strefą zagrożeń (początkowe objawy uszkodzeń aparatu asymilacyjnego).

Obok ochrony przyrody nieożywionej, Park przyczynia się również do zminimalizowania negatywnego oddziaływania ośrodków przemysłowych na człowieka i przyrodę.

Rysunek 4-1. Chęcińsko – Kielecki Park Krajobrazowy.

### Obszary leśne

Gmina Sitkówka-Nowiny zaliczana jest do obszarów o wysokiej lesistości. Przeważającą większość lasów stanowią lasy państwowe. Struktura własności lasów na terenie gminy została przedstawiona w poniższej tabeli:

Tabela 4-1. Struktura własności lasów.

| wyszczególnienie | powierzchnia |
| --- | --- |
| gmina | 46 tys. ha |
| lasy ogółem | 1829 ha |
| w tym: |  |
| lasy państwowe | 1693 ha |
| lasy niepaństwowe | 136 ha |

Lasy odgrywają wiodącą rolę w strukturze przyrodniczej gminy, są bowiem najważniejszym ogniwem wiążącym główne komponenty środowiska. Tworzą węzły ekologiczne 
o wybitnych walorach przyrodniczych, oraz leśne korytarze ekologiczne umożliwiające rozprzestrzenianie się gatunków. Obszary leśne spełniają różnego rodzaju funkcje, 
tj. zapewniają barierę ochronną pozostałym komponentom przyrody, stanowią źródło surowców dla wielu gałęzi gospodarki i są cennym walorem dla turystyki.  Ze względu 
na żyzność dominują tu siedliska bardzo żyzne i żyzne z przewagą drzewostanu sosnowego. Lasy porastające zbocza Pasma Zgórskiego i Posłowickiego oraz Bolechowickiego mają ważną funkcję: ochraniają gleby przed zmywaniem i wyjałowieniem przez wody opadowe, stabilizują stoki chroniąc je przed ruchami masowymi, regulują stosunki wodne a także zmniejszają ich spływ powierzchniowy.

Znaczny procent powierzchni Parku stanowią lasy (37,7%) o korzystnej strukturze siedlisk – prawie 50% zajmują żyzne i bardzo żyzne siedliska lasów i lasów mieszanych, a 28,4% ubogie siedliska borowe. Wśród typów siedliskowych lasu przeważa bór świeży. Na terenie gminy stwierdzono obecność wielu rzadkich i chronionych gatunków roślin.

W drzewostanach gatunkiem dominującym jest sosna. Zbiorowiskami nieleśnymi są różnorodne zespoły łąkowe, zbiorowiska wodne i bagienne, torfowiska, ciepłolubne murawy ksenotermiczne i zbiorowiska naskalne.

Na terenie Parku występuje kilkaset gatunków roślin naczyniowych (50% gat. występujących w Polsce), wśród których wyróżniają się gatunki górskie oraz rośliny

o charakterze ksenotermicznym, związane z ciepłym podłożem skał wapiennych. Wiele spośród tych gatunków to rośliny rzadkie i chronione. Spośród nich na uwagę zasługują: liczydło górskie, paprotnik, zanokcica, turzyca, zawilec, dzwonek syberyjski i gatunki atlantyckie (np. widłak, gnidosz).

Bogaty jest także świat fauny, choć nie ma tu ostoi zwierzyny, ani wyraźnie zaznaczających się rejonów bytowania fauny. Ze zwierząt pospolitych spotkać tu można: zające, sarny, dziki, lisy, a także borsuki, daniele, kuny leśne, chomiki. Ptaków jest blisko 150 gatunków (wraz z czarnymi bocianami, żurawiami, sokołami, krogulcami). Bogaty jest również świat owadów i chrząszczy.

W pozostałej części gminy, krajobraz jest w większości zdegradowany przez rozwijające się zakłady przemysłowe i górnicze. Pomimo stosowania urządzeń odpylających roślinność w bezpośrednim sąsiedztwie zakładów, przykryta jest warstwą pyłu. Mogą tutaj rosnąć jedynie nieliczne gatunki roślin. Z drzew są to przede wszystkim wierzby i topole, a z roślin zielnych - trawy.

### Korytarze ekologiczne

Korytarze ekologiczne to miejsca te charakteryzujące się znaczną bioróżnorodnością 
i umożliwiające migrację wielu gatunków roślin i zwierząt.

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny nie występuje żaden  korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadregionalnym. Charakter lokalny ma korytarz ekologiczny związany z doliną rzeki Bobrzy, będącej prawobrzeżnym dopływem Czarnej Nidy. Rola doliny Bobrzy jako korytarza ekologicznego jest jednak poważnie ograniczona, ze względu 
na zanieczyszczenie wody ( III klasa czystości wód, o której decydują podwyższone wartości azotynów i m. Coli). Drożność korytarza ograniczają również liniowe bariery ekologiczne takie jak drogi kołowe i linia kolejowa.

### Obszary ekologicznego zasilania

Obszary o wysokich walorach ekologicznych jak doliny rzeczne o znacznym stopniu naturalności, duże kompleksy leśne czy węzły ekologiczne korzystnie oddziaływują 
na sąsiadujące tereny, przyczyniając się do wzmocnienia powiązań ekologicznych.

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny bardzo ważną rolę w stabilizacji stosunków ekologicznych pełni duży kompleks leśny położony w zachodniej części gminy. Ekosystemy leśne są odporne na niekorzystne oddziaływania zewnętrzne, a jednocześnie same oddziaływują pozytywnie na otoczenie. Dzięki ograniczaniu prędkości wiatru przeciwdziałają degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu. Na obszarach typowo rolniczych łagodzą ekstrema agroklimatu, zwiększając przez to plonowanie uprawianych roślin. Pełnią funkcję filtracyjną oczyszczając wodę z substancji toksycznych    
i mikroorganizmów szkodliwych dla zdrowia, regulują stosunki wodne przez ograniczenie spływu powierzchniowego. Lasy decydują również o jakości powietrza dzięki wiązaniu CO 2 i gazów przemysłowych, co jest szczególnie ważne w przypadku gminy Sitkówka–Nowiny, w której przemysł stanowi dominującą funkcję.

Bardzo ważną rolą lasów jest też zachowanie zasobów genowych flory i fauny oraz przywracanie bioróżnorodności i naturalności krajobrazu.

### Antropogeniczne bariery ekologiczne

Bariery ekologiczne dzieli się na bloki antropogeniczne i bariery o charakterze liniowym.   Do wytworzenia bloku antropogenicznego dochodzi wówczas, gdy w obrębie lub na wylocie korytarza ekologicznego zlokalizowane zostaną obiekty budowlane, przemysłowe lub infrastrukturalne, które w drastyczny sposób zakłócą funkcjonowanie ciągu ekologicznego. Liniowe bariery ekologiczne związane są najczęściej z obiektami infrastruktury komunikacyjnej, takimi jak drogi kołowe i linie kolejowe. Mogą się nimi też okazać ciągi zwartej zabudowy mieszkaniowej i przemysłowej.

Proces przemieszczania się organizmów roślin i zwierząt zachodzi szczególnie intensywnie  w obrębie korytarzy ekologicznych stąd też rola barier przecinających te korytarze, jest istotniejsza niż tych, które znajdują się na pozostałych obszarach. Do niekorzystnych sytuacji należy również przebieg drogi w strefie ekotonu wytwarzającej się na granicy dwóch ekosystemów np. ekosystemu leśnego i agrocenozy. Strefa ta stanowi bardzo ważną niszę ekologiczną dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny występują liniowe bariery ekologiczne związane     z odcinkami dróg i kolei, przecinającymi  korytarz ekologiczny i większe kompleksy leśne. Istotną rolę odgrywa bariera ekologiczna związana z drogą E7 przecinającą duże kompleksy leśne na zachodzie gminy (sołectwo Szewce) włączone w granice Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego. Konieczne jest, aby pod drogą E7, na terenach leśnych, wybudowane zostały przepusty dla fauny.

### Istniejące formy ochrony przyrody wynikające z „Ustawy o ochronie przyrody” i innych aktów prawnych

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy.

Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy położony jest prawie całkowicie w obrębie  południowo-zachodniej części Gór Świętokrzyskich, na terenach gmin: Chęciny, Piekoszów, Sitkówka-Nowiny oraz gmin nie należących do powiatu kieleckiego: Małogoszcz, Sobków (Rysunek 4-1). Swym zasięgiem wkracza również na tereny miasta Kielce.

Obszar ten charakteryzuje się ogromnym zróżnicowaniem i bogactwem szaty roślinnej. Występują tu najróżniejsze postacie fitocenoz leśnych: olchy, grądy, buczyny, dąbrowy, bory mieszane oraz różne postacie borów sosnowych. Bardzo bogato są reprezentowane zbiorowiska nieleśne: różne postacie łąk, zbiorowiska wodne i bagienne, ciepłolubne murawy ksenotermiczne, zbiorowiska naskalne, różne typy torfowisk.

Tej ogromnej różnorodności zbiorowisk roślinnych towarzyszy niezwykłe bogactwo flory. Obok pospolitych i często spotykanych gatunków, pojawiają się rośliny bardzo rzadkie, objęte całkowitą ochroną, a także ginące i zagrożone. Szata roślinna Parku należy 
do najbardziej urozmaiconych i najbogatszych w krainie Gór Świętokrzyskich.

Zbiorowiska łąkowe i pastwiska na niezabagnionych glebach mineralnych, położone są 
w dolinach wszystkich cieków wodnych na obszarze parku, jak również w lokalnych obniżeniach terenu. Na obszarze Ch-KPK występuje wiele gatunków roślin ciekawych pod względem naukowym, dających przede wszystkim poważny materiał do odtworzenia obrazu roślinności z czasów najcieplejszego klimatu holoceńskiego, w którym panowały lasy liściaste. Tutejsza roślinność tworzy uboższe zbiorowiska na skałach dewońskich 
i bujniejsze na pokładach jurajskich, które dają korzystniejsze dla roślin zwietrzelisko. Pomijając chwasty i inne rośliny synantropijne oraz trawy i turzyce, można na obszarze tym zgrupować zielnik składający się z ponad dwustu gatunków roślin kwiatowych, m.in. zawilec wielokwiatowy, przylaszczka, wiele gatunków fiołków, sasanka złocistawa, pierwiosnka lekarska, pięciornik wiosenny, lilia złotogłów, podkolan biały, naparstnica  zwyczajna, ciemiężnik białokwiatowy, zapłonka brunatna, pluskwica europejska, aster gawędka, powojnik prosty, oman szorstki,  groszek wielkoprzylistkowy, wężymord stepowy, goździk siny, bluszcz, krzewinki: irga zwyczajna, irga czarna, wiśnia karłowata, berberys, leszczyna, kilka gatunków róż w tym róża francuska, wiciokrzew, porzeczka alpejska, głóg tarnina, dereń świdawa.

Na tym terenie występuje również roślinność charakterystyczna dla skrasowiałych zboczy, z wgłębieniami utworzonymi przez wodę. Te tereny porasta: rojnik pospolity, (kamienna róża), zanokcica murowa, rozchodnik boloński, paproć zwyczajna, mech.

Świat zwierząt na omawianym terenie jest bardzo bogaty i zróżnicowany. Fauna (szczególnie bezkręgowa) wykazuje silne związki z szatą roślinną i warunkami mikroklimatycznymi. Fauna leśna związana z siedliskami grądowymi, reprezentowana jest przez: 43% nicieni, 65% krocionogów, 57% zaleszczotków, i 30% gatunków pająków.

Na tym terenie stwierdzono 10 gatunków trzmieli, 12 gatunków i rodzajów płazów (m.in. traszka, kumak, ropucha, rzekotka, żaba, grzebiaszka), 6 gatunków i rodzajów gadów (m.in. jaszczurka, padalec, zaskroniec, gniewosz, żmija).

W granicach gminy zarejestrowano stanowiska występowania ptaków zagrożonych wyginięciem, tj. kraski, siweczki rzecznej i jastrząbka. W lasach zarejestrowano nielicznie występujące jelenie, sarny, dziki oraz drobniejszą zwierzynę łowną: lis, zając, bażant, kuropatwa. Z małych drapieżników można tu wyróżnić kunę i tchórza. Ponadto w jaskiniach położonych na terenie parku, występują liczne i bardzo rzadko spotykane gatunki nietoperzy (nocki: Bechsteina, Brandta, duży, łydkowłosy, Natterera, gacek wielkouch, mopek).

Pomnik przyrody nieożywionej - istniejący

Miejscowość:		Kowala

Nazwa:		Profil geologiczny

Nr ewidencyjny:	223

Opis stanowiska:

W przekopie kolejowym odsłonięte zostały skały franu (górny dewon), które należą 
do południowego skrzydła antykliny chęcińskiej i zapadają się w kierunku północnym. 
W zachodnim zboczu przekopu widoczny jest ciągły profil franu, pozwalający prześledzić ewolucją facji od płytkowatych do geologicznych. Skały zawierają liczne i różnorodne szczątki organiczne.

Rezerwat przyrody nieożywionej - istniejący

Miejscowość: 		Szewce

Nazwa:		Góra Żakowa

Nr ewidencyjny:	033

Opis:

Położony na grzbiecie górskim rezerwat został utworzony w celu zachowania pozostałości dawnego górnictwa skalnego i kruszcowego, naturalnych wapiennych form skałkowych oraz lasu kserotermicznego z licznymi gatunkami roślin chronionych, pow. ok. 50,45 ha. Obejmuje grunty Skarbu Państwa administrowane przez Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kielce, Leśnictwo Szewce oddziały 113a i 114d.

Rezerwat został utworzony Rozporządzeniem nr 12/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30.04.1999r.

Na terenie rezerwatu zabronione jest normalne użytkowanie lasu, zbiór owoców i nasion drzew oraz krzewów z wyjątkiem zbioru na potrzeby hodowli lasu, pozyskiwanie żywicy, zbiór ziół i roślin, pozyskiwanie ściółki, koszenie i wypas zwierząt, niszczenie, uszkodzenie drzew i innych roślin, niszczenie gleby, polowanie, chwytanie i zabijanie zwierząt, zanieczyszczenie terenu, wzniecanie ognia, zakłócanie ciszy, umieszczanie tablic, napisów

i innych znaków, wznoszenie budowli, urządzeń komunikacyjnych i technicznych oraz przebywanie poza miejscami wyznaczonymi.

## Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w dziedzinie ochrony przyrody.

Gmina Sitkówka-Nowiny nie posiada inwentaryzacji przyrodniczej, kompleksowego opracowania przyrodniczego, które stanowi najlepszą podstawę do wszelkiego rodzaju opracowań planistycznych.  Jednym z głównych celów w kategorii ochrony przyrody, jest wykonanie takiego opracowania. Ponadto w gospodarce leśnej powinny zostać uwzględnione następujące zasady:

- wynikające z planu ochrony Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego oraz Ustawy o lasach z 1991 r.

- respektowanie ochronnego charakteru lasów, roli lasów w gospodarce wodnej 
i przeciwdziałaniu procesom erozyjnym

- respektowaniu planów urządzenia lasu

- zwiększenie stopnia lesistości obszaru poprzez zalesianie gruntów najsłabszych klas bonitacyjnych, obszarów źródliskowych i wododziałowych, terenów erozyjnych

- zmniejszenie rozdrobnienia i rozproszenia kompleksów leśnych i tworzenie pomiędzy nimi powiązań ekologicznych

- kształtowanie składu gatunkowego drzewostanów zgodnego z siedliskiem

- utrzymanie bioróżnorodności lasów poprzez uwzględnienie zróżnicowania mikrosiedlisk oraz ochronę niektórych zbiorowisk łąk i polan śródleśnych, terenów podmokłych, rejonów występowania licznych stanowisk roślin chronionych 
i rzadkich

### Strefy ochrony warunków siedliskowych lasu

Skuteczna ochrona ekosystemów leśnych nie może ograniczać się wyłącznie 
do powierzchni zajętej przez drzewostany. Szczególnej ostrożności w zakresie lokalizowania inwestycji wymagają strefy przylegające do głównych kompleksów leśnych. Wykluczone powinny być tutaj inwestycje wodochłonne lub wywołujących lej depresyjny, 
a melioracje gruntów rolnych należ prowadzić tak, aby nie zmieniać reżimu wodnego 
na obszarach leśnych. Niewskazane jest też zbyt bliskie sąsiedztwo lasów i terenów zurbanizowanych.

Ochrona terenów przyległych do lasu przed zainwestowaniem ma również na celu umożliwienie wytworzenia się niezwykle ważnej strefy przejścia (tzw. ekotonu), gdzie szczególnie intensywnie zachodzą procesy wymiany informacji genetycznej między ekosystemami. Strefa ekotonowa jest też bardzo ważną niszą ekologiczną dla wielu gatunków roślin i zwierząt.

### Projektowane formy ochrony przyrody

Rezerwat przyrody nieożywionej - projektowany

Miejscowość:		Bolechowice

Nazwa:		Góra Łgawa

Opis:

Rezerwat położony w obrębie złoża wapieni dewońskich „Jaźwica” , obejmuje fragment ściany kamieniołomu działającego w masywie wzgórza Góra Łgawa. Ściany kamieniołomu odsłoniły profil utworów górnodewońskich i obraz skomplikowanych i interesujących zjawisk tektonicznych w masywie skalnym. Oprócz zjawisk tektonicznych dużą wartość naukową przedstawia w omawianych skałach zespół skamieniałości: gąbki krzemionkowe, ramienionogi, koralowce, głowonogi, ślimaki, małże, człony liliowców i skamieniałości śladowe.

W tym niewielkim fragmencie rezerwatu zachowane są jeszcze resztki silnie zdegenerowanego zbiorowiska roślinnego (krzewy kaliny koralowej, tarniny, głogu, dzikiej róży, berberysu; wśród roślin zielonych – marzanka pagórkowa, dziewanna firletkowa, wilczomlecz sosnka, rozchodnik ostry, dziurawiec, ostróżeczka, zawilec wielkokwiatowy).

Rezerwat przyrody nieożywionej – projektowany

Miejscowość:		Szewce

Nazwa:		Góra Miejska

Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni ok. 45,0 ha obejmujący tereny leśne na wzniesieniach Góry Miejskiej i Okrąglicy. Występują tutaj dąbrowy, ciepłolubne grądy oraz lasy mieszane   
z chronionymi gatunkami roślin.

Rezerwat przyrody nieożywionej – projektowany

Miejscowość:		Słowik

Nazwa:		Zgórskie Góry

Opis:

Rezerwat leśny o powierzchni ok. 350 ha obejmujący grunty leśne w Paśmie Zgórskim (od Jaworzni do Słowika). Rosną tutaj naturalnie wykształcone fragmenty grądów i bogate florystycznie bory mieszane.

Rezerwat przyrody nieożywionej – projektowany

Miejscowość:		Zawada

Nazwa:		Zawada

Opis:

Rezerwat florystyczny ze stanowiskami rzadkich i chronionych gatunków roślin m.in. storczyk szerokolistny, lilia złotogłów, podkolan biały, wawrzynek pospolity.

Użytki ekologiczne – projektowane

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów, które mają znaczenie dla zachowania unikatowych zasobów i typów środowisk.

Na terenie gminy Sitkówka – Nowiny projektowane się aktualnie dwa użytki ekologiczne:

- „Szewce – Zawada” – użytek o charakterze florystycznym, wilgotna łąka na wzniesieniu Ołowianka

- Bolechowice – Berberysówka – użytek o charakterze stepowym, zbiorowisko ciepłolubnych muraw

Na terenie użytków ekologicznych zabrania się pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów i innych roślin, wysypywania, zakopywania czy wylewania odpadów i innych nieczystości, niszczenia gleby lub zmiany sposobu jej użytkowania, wzniecania ognia. Zakres wszelkich prac, w konsekwencji których mogłyby ulec złamaniu zakazy i ograniczenia dotyczące zarówno pomników przyrody jak i użytków ekologicznych, należy każdorazowo uzgadniać z Wojewodą.

### Cele i kierunki działań

Z Rozporządzenia nr 25/98 Wojewody Kieleckiego z dnia 19.11.1998 r w sprawie zatwierdzenia planu ochrony Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego wynikają określone ustalenia. Działania na rzecz ochrony i kształtowania Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego podporządkowuje się realizacji trzech celów szczegółowych:

- cele ekologiczne (umożliwienie trwałego użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego obszaru),

- cele kulturowe (zachowanie ciągłości historycznej i harmonii w kształtowaniu istniejących na tym obszarze funkcji),

- cele społeczne (poprawa warunków życia stałych mieszkańców i użytkowników Parku, rozwój turystyki, wypoczynku, a także nauki i dydaktyki).

Polityka osiągania celów ochrony i kształtowania Parku będzie realizowana poprzez politykę osiągania celów ekologicznych (zabezpieczenie równowagi ekologicznej, rozwój społeczno – gospodarczy uwzględniający uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony 
i kształtowania środowiska przyrody Parku, politykę osiągania celów kulturowych (ochrona zasobów kulturowych i krajobrazu kulturowo – historycznego oraz kształtowanie harmonijnego krajobrazu współczesnego i form zabudowy),  politykę osiągania celów społecznych w znacznym stopniu powiązaną z polityką osiągania celów ekologicznych 
i społecznych oraz politykę przestrzenną osiągania celów ochrony i kształtowania Parku.

Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego zawierają ustalenia planu ochrony dla Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia, opublikowane w zał. 
nr l do Rozporządzenia Wojewody Kieleckiego z dnia 5 marca 1997 r. (Dz. Urz. Nr 8, póz. 29), ze zmianami zamieszczonymi w Rozporządzeniu nr 21/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 czerwca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 32, póz. 728) oraz - Rozporządzeniu nr 278/2001 Wojewody Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 85, póz. 989). Działania   na   rzecz   ochrony  i   kształtowania   terenów   Parków   Krajobrazowych podporządkowuje się trzem grupom celów szczegółowych:

- celom  ekologicznym  (warunkującym  istnienie  Parku  dla trwałego  użytkowania zasobów środowiska przyrodniczego obszaru);

- celom  kulturowym   (służącym  zachowaniu  ciągłości  historycznej,   kształtowaniu funkcji kulturowych oraz fizjonomii krajobrazu);

- celom   gospodarczym    i    społecznym    (służącym   podniesieniu   jakości    życia mieszkańców, rozwojowi turystyki i wypoczynku a także wykorzystaniu walorów dla potrzeb naukowo-dydaktycznych);

Zakłada się osiąganie w/w celów poprzez realizację następujących działań:

- w grupie celów ekologicznych:

- ochronę   unikatowych   zespołów   naturalnych   i   specyficznych   cech   środowiska przyrodniczego,

- zabezpieczenie równowagi  ekologicznej  w  funkcjonowaniu przyrody na terenie

- parków i w ich otoczeniu,

- utrzymanie  zdolności  ekosystemów  do  odtwarzania  zasobów przyrody poprzez

- zastosowanie różnych form szczególnej i wzmożonej ochrony,

- określenie przyrodniczych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju gospodarczego terenów;

- w grupie celów kulturowych:

- ochronę,   zasobów   kulturowych,   cech   krajobrazu   kulturowo-historycznego   oraz  tradycji;

- ochronę zespołów i obiektów licznych zabytków techniki i architektury;

- kształtowanie    harmonijnego    współczesnego    krajobrazu i form zabudowy w nawiązaniu do regionalnych tradycji architektonicznych;

- w grupie celów gospodarczych i społecznych:

- zabezpieczenie trwałej równowagi ekologicznej;

- radykalną poprawę jakości środowiska (czystości powietrza, wód, stanu powierzchni ziemi i zieleni);

- racjonalną i zrównoważoną gospodarkę zasobami przyrody;

- tworzenie warunków dla rozwoju różnych form turystyki i wypoczynku;

- kształtowanie harmonijnego współczesnego krajobrazu i form zabudowy;

- dalszy rozwój gospodarczy uwzględniający regionalne uwarunkowania ekorozwoju w dziedzinach dopuszczonych i preferowanych na terenach parków i w ich otulinach;

- rozwój  badań naukowych  i  dydaktyki  wykorzystujących naturalne  zasoby oraz uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe.

Plan ochrony Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Ponidzia nie ingeruje w szczegółowe kierunki rozwoju gmin i nie ogranicza ich rozwoju, jeżeli działania te są zgodne z polityką ekorozwoju państwa i województwa oraz odpowiadają zasadom racjonalnego gospodarowania zapewniającego zaspokojenie potrzeb mieszkańców, z równoczesną ochroną środowiska. Realizacja ustaleń planu ochrony, który precyzuje wskazania działań niezbędnie koniecznych dla uporządkowania oraz poprawy istniejących nieprawidłowości i zapobiegania powstawaniu nowych, następować będzie w głównej mierze poprzez uwzględnienie ich w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin. W odniesieniu do terenów gmin należących do powiatu położonych w obrębie ZPKGŚ i ZPKP i wraz z otulinami zakłada się uwzględnienie:

- systematycznej poprawy estetyki zabudowy w celu ochrony walorów krajobrazowych, 
w  wyniku  ustanowienia  w  opracowaniach planistycznych  zasad ukształtowania architektoniczno-budowlanego   zabudowy   poprzez   ograniczenie   jej    gabarytów w obiektach:

- mieszkalnych  do  maksymalnie  2  kondygnacji,  z  możliwością wykorzystania poddasza   na   cele   mieszkalne   w   budynkach  jednorodzinnych   (preferowana wysokość do 1,5 kondygnacji),

- gospodarczych do 4 m. od powierzchni terenu do okapu budynku, w wyjątkowych sytuacjach można dopuścić budynki użyteczności publicznej 2 kondygnacyjne 
o wysokości do 8-9 metrów od poziomu terenu do okapu w przypadkach, gdy przepisy szczególne określaj ą podwyższoną wysokość pomieszczeń,

  - stosowania dachów symetrycznych dwuspadowych i ewentualnie czterospadowych 
o nachyleniu połaci 35-50 %, z możliwością wprowadzenia przyczółków i naczółków;

  - ograniczenia doświetlania pomieszczeń w użytkowanym poddaszu do maksimum  połowy długości połaci dachowej;

  - ograniczenia wysokości podpiwniczenia do max. 1,3 m.  ponad poziom terenu, 
w przypadkach realizacji podpiwniczenia powyżej l,3 m. ponad teren, traktowanie takiego rozwiązania jako kondygnacji budynku, zakazu realizowania obiektów budowlanych z dachami płaskimi,  pulpitowymi, kopertowymi, uskokowymi   
i   asymetrycznymi   oraz   stosowania   w   budynkach schodkowego    zwieńczania    ścian,    wykorzystania    lusterek,    stłuczki    szklanej i porcelanowej w elewacjach;

  - stosowania   w   obiektach   budowlanych   poszerzonych   okapów   (50-70 cm) oraz wprowadzanie      materiałów   kamiennych   i   drewna   do   prac   wykończeniowych w elewacjach,

  - obowiązku realizowania wokół obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych 
i hodowlanych pasów zieleni osłonowej oraz zalecenie wprowadzania zadrzewień przydomowych w nowych siedliskach;

  - zakazu przemysłowej eksploatacji złóż kopalin mineralnych wraz z ograniczeniem wielkości wydobywania na potrzeby lokalne, określanych każdorazowo w oparciu obowiązujące przepisy;

  - wskazanych w planie ochrony istniejących i wnioskowanych obszarów specjalnie chronionych (rezerwatów), obiektów ochrony indywidualnej (pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych), stanowisk chronionych i rzadkich gatunków flory i fauny oraz zespołów i obiektów dziedzictwa kulturowego;

  - dopuszczenia możliwości realizacji na terenach Parku i jego otuliny tylko takich obiektów produkcyjnych, w tym przemysłowych, których działalność nie pogorszy stanu środowiska oraz walorów krajobrazowych, z preferencjami dla obiektów przetwarzających surowce miejscowe przy zastosowaniu rozwiązań technicznych 
i technologicznych   eliminujących  uciążliwości   dla  środowiska  i   mieszkańców (za wyjątkiem przetwórstwa kopalin mineralnych);

  - uwarunkowania realizacji nowych sieci wodociągowych powinno być poprzedzone wskazaniem    zasad   utylizacji    zwiększonej    ilości    ścieków    oraz    formy   ich funkcjonowania i bieżącej kontroli;

  - zapewnienia priorytetów realizacyjnych dla lokalnych systemów kanalizacyjnych 
i oczyszczalni ścieków w miejscowościach posiadających już sieci wodociągowe, 
a leżących w obszarach głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i terenach źródliskowych rzek;

  - obowiązkowego      uzgadniania      z      Dyrektorem      Zarządu      Świętokrzyskich 
i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych realizowanych w obszarze Parku i jego otuliny,  projektów  wszystkich  obiektów  kubaturowych,  urządzeń  infrastruktury technicznej i eksploatacji kopalin oraz opracowań planistycznych;

  - ograniczenia likwidacji istniejących na terenie gminy zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przywodnych;

  - sprecyzowania   zasad   prowadzenia   prac   melioracyjnych,   z   eliminacją   działań wyłącznie odwadniających oraz wprowadzenie zakazu osuszania istniejących małych zbiorników wodnych;

  - ograniczenia obsady powyżej 50 DJP dla noworealizowanych ferm hodowlanych 
z jednoczesnym całkowitym wyeliminowaniem ferm bezściółowych;

  - wykluczenia możliwości rolniczego wykorzystania ścieków i gnojowicy na terenach parków krajobrazowych i ich otulin;

  - wyznaczenia terenów pod realizację parkingów, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc o dużych walorach widokowych oraz atrakcyjnych obiektach zabytkowych;

  - określenia w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin    priorytetu    dla    opracowania    miejscowych    planów    zagospodarowania przestrzennego dla terenów gmin obejmujących obszar Parków i ich otulin;

  - wyznaczenia, zgodnie z wymogami ustawy o lasach, terenów przeznaczonych 
do zalesienia,   przy jednoczesnym  uwzględnieniu  ochrony     zbiorowisk  roślinności 
o wybitnych i wysokich walorach geobotanicznych (określonych w dokumentacji planu ochrony);

  - wprowadzenia do ustaleń planów miejscowych zasad gospodarki leśnej przyjętych 
w planach urządzenia lasów wraz z określeniem granicy lasów, w tym lasów ochronnych;

  - wskazania zasad i sposobów działań ochronnych na terenach podlegających erozji wodnej gleb;

  - sprecyzowania uwarunkowań, zasad i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zapewniającego ochronę zasobów i jakości wód podziemnych na obszarach Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) i wyznaczonych dla nich strefach ochrony najwyższej (ONO) i wysokiej (OWO);

  - wyeliminowania możliwości zabudowy na wskazanych w planie ochrony terenach 
o wybitnych walorach widokowych (punkty widokowe) oraz w dolinach rzecznych 
w obrębie węzłów ekologicznych;

  - uwzględnienia  w  zagospodarowaniu   terenu   działań   ochronnych   dla  zespołów 
i zgrupowań obiektów zabytkowych z określeniem form i sposobów realizacji tej ochrony;

  - zwiększenia retencyjności wód powierzchniowych poprzez wskazanie terenów do rekonstrukcji    dawnych    i    budowy    nowych    małych    zbiorników    wodnych, umożliwiających   także   wzbogacenie   walorów   krajobrazowych   i   atrakcyjność turystyczną gminy.

Obszary wymagające wzmocnienia struktury ekologicznej

Stopień przekształceń antropogenicznych różnych fragmentów gminy nie jest jednolity, stąd też zróżnicowane są potrzeby w zakresie działań renaturalizacyjnych. Zachodnia część gminy, położona w granicach Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego, zachowała najbardziej naturalny  charakter. Wzgórza są  silnie zalesione, a zabudowa wiejska nie stanowi dominanty w krajobrazie. Równowagę ekologiczną tego obszaru mogłoby zakłócić nadmierne pozyskiwanie drewna, lokalizowanie inwestycji wodochłonnych czy rozpraszanie zabudowy zagrodowej.

Centralna i południowa część gminy została przekształcona antropogenicznie w wyniku urbanizacji i intensywnie rozwijającego się przemysłu. Ze względu na silne skażenie  powietrza i gleb, przede wszystkim związkami wapnia i siarki oraz metalami ciężkimi, mogą tutaj rosnąć tylko nieliczne gatunki roślin. Szczególnie wysokie skażenie dotyczy terenów znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, terenów kolejowych i obszarów bezpośrednio przyległych do hałd. Znajdujące się w pewnej odległości od zakładów sosny rosną słabo i bardzo często usychają.

Omawiana część gminy pozbawiony jest większych kompleksów leśnych, stąd też kwestie dolesień i dodrzewień powinny tutaj zostać potraktowane priorytetowo. Obszar ten wymaga działań zmierzających do wzmocnienia struktury ekologicznej, a co za tym idzie zapewnienia większej stabilności struktur ekosystemów naturalnych i sztucznych. Możliwości zwiększenia areału lasów, określane powierzchnią użytków i gruntów rolniczo nieprzydatnych, są nadal niewykorzystywane. Wynika to często z braku środków finansowych czy niewielkiego zainteresowania zalesianiem tych gruntów przez prywatnych właścicieli. Z tych też powodów nie zachodzą konieczne zmiany w składzie  gatunkowym drzewostanu, w którym przeważają monokultury drzew iglastych szczególnie podatne na zagrożenia przemysłowe. Szczególnie toksyczne dla lasów są emisje gazowe.

Intensywne zabiegi w sferze przyrodniczej są też konieczne na terenach zieleni miejskiej oraz terenach towarzyszących infrastrukturze komunikacyjnej.

Wszelkie działania, mające na celu wzbogacenie przyrodnicze tej silnie zurbanizowanej strefy, przyczynią się do zwiększenia jej walorów krajobrazowych i złagodzenia uciążliwości powodowanych przez transport.

Strefy ograniczonego inwestowania

Realizując obowiązującą zasadę rozwoju zrównoważonego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien zapewnić ekologiczne bezpieczeństwo terenom   o udokumentowanych walorach przyrodniczych. Szczególnie dotyczy to obszaru Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny. W sołectwie Szewce, które znalazło się w granicach samego Parku nie powinno się - poza drogą ekspresową- wprowadzać innych elementów urbanizujących obszar. Należałoby zrezygnować 
z projektowanych tutaj urządzeń obsługi ruchu drogowego, które mogą być zlokalizowane w innych miejscach np. w Tokarni. Niekorzystne oddziaływanie trasy krajowej E7, powinno być zminimalizowane przez wybudowanie przepustów dla zwierząt.

Sołectwo Zagrody położone w granicach otuliny Parku Krajobrazowego, znajduje się             w strefie silnej urbanizacji wzdłuż drogi Kielce – Chęciny. Przy planowaniu nowej zabudowy należy przeciwdziałać jej rozpraszaniu. Zabudowa nie powinna przylegać do terenów leśnych otaczających sołectwo od zachodu i północy (konieczność ochrony strefy ekotonu o szerokości ~200 m od ściany lasu). Bardzo ważne jest, szczególnie na tym terenie, przestrzeganie zasady prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej i gospodarki odpadami.

Ze względu na położenie w pobliżu dużego miasta, lasy rosnące na terenie gminy Sitkówka-Nowiny posiadają status lasów ochronnych ( zgodnie z ustawą o lasach – Dz.U.91.101.444, zm.: Dz.U.97.121.770, art. 15 - do lasów ochronnych zalicza się m.in. grunty leśne znajdujące się w granicach administracyjnych miast i w odległości do 10 km od granic administracyjnych miast liczących ponad 50 tys. osób).

Zgodnie z w/w ustawą w lasach ochronnych nie mogą być wznoszone budynki i budowle           z wyjątkiem służących gospodarce leśnej, obronności kraju i bezpieczeństwu wewnętrznemu, oznakowaniu nawigacyjnemu, ochronie zdrowia oraz wypoczynkowi 
i obsłudze turystów.

Znajdujące się na obszarze gminy zakłady przemysłowe i górnicze, powinny                 w programach działalności uwzględnić obecność Parku i związane z nią wymagania                 w zakresie ochrony środowiska.

Wszelkie działania planistyczne w zakresie gospodarki i urbanizacji dotyczące obszaru leżącego w obrębie Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, powinny być podporządkowane przepisom planu ochrony dla Zespołu Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołu Parków Krajobrazowych Ponidzia.

Główne zagrożenia i problemy

- rozdrobnienie kompleksów leśnych, powodujące przerwanie ciągłości naturalnych ekosystemów leśnych, powodujące przerwanie ciągłości naturalnych ekosystemów i ograniczenie liczby nisz ekologicznych będących ostoją dla dziko żyjącej fauny

- silne przekształcenia antropogeniczne środkowej części gminy, zanieczyszczenie powietrza i wód powierzchniowych;

- uszkodzenia drzewostanów i słaba ich kondycja zdrowotna, będąca skutkiem oddziaływania powietrza zanieczyszczonego gazami, pyłami przemysłowymi;

- duże zagrożenie pożarowe, nasilające się zwłaszcza w okresie upałów występujących w okresach letnich i okresów suszy;

- niedostateczne wykonywanie prac i zabiegów pielęgnacyjnych;

- nikły procent i słabe tempo zalesień i zadrzewień śródpolnych;

- powstające i istniejące „dzikie wysypiska” śmieci oraz słabe tempo ich likwidacji;

- niezorganizowana wycinka i kradzież drewna;

- niewystarczająca ilość infrastruktury turystycznej i komunalnej w sąsiedztwie lasów;

- brak odpowiedniego dostosowania terenów leśnych do turystyki i agroturystyki;

- bariery ekologiczne - przede wszystkim droga E7 przecinająca duże kompleksy leśne na zachodzie gminy (sołectwo Szewce), włączone w granice Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego;

- brak inwentaryzacji przyrodniczej.

### Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.

Cele krótkoterminowe – do roku 2008

- realizacja programu przebudowy drzewostanów zmienionych lub silnie uszkodzonych przez zanieczyszczenia powietrza;

- zdecydowana polityka gminy dotycząca wzmacniania struktury ekologicznej 
w rejonach szczególnie zagrożonych i zdegradowanych przez działalność gospodarczą - znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie dróg, terenów kolejowych i obszarów bezpośrednio przyległych do hałd.

- zwiększanie lesistości gminy (zgodnie z Wojewódzkim Programem Zwiększania Lesistości) - wyznaczenie terenów pod zalesianie oraz intensyfikacja zalesień 
i zadrzewień;

- dostosowanie lasów i leśnictwa do wykonywania zróżnicowanych funkcji społecznych (np. turystycznych – opracowanie projektów i wytyczenie ścieżek  
i szlaków rowerowych);

- podnoszenie świadomości społecznej;

- rekultywacja i zwiększenie powierzchni terenów zielonych na osiedlu ‘Nowiny’;

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;

- w działaniach planistycznych uwzględniać strefy ograniczonego inwestowania, związane głownie z rozwojem gospodarki i urbanizacją terenów leżących w obrębie Chęcińsko – Kieleckiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny.

Cele długoterminowe – do roku 2015

- w związku z modernizacją drogi E7 (budowa poboczy) - budowa przepustów dla zwierząt; oraz wykonanie zabezpieczeń  w postaci siatki wzdłuż jezdni na odcinkach gdzie przebiega ona przez tereny leśne;

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci i ciągła edukacja społeczna w zakresie tego problemu;

- skuteczna rekultywacja terenów zdegradowanych;

- kontynuacja prowadzonych zalesień i zadrzewień;

- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych

- budowa i zagospodarowanie parkingów leśnych

- ograniczanie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego;

- ochrona terenów przyległych do lasów przed inwestycjami;

- wykluczenie lokalizowania inwestycji wodochłonnych;

- właściwe i nie zagrażające drzewostanom prowadzenie melioracji.

# Zasoby wód i gospodarka wodno-ściekowa w gminie Sitkówka-Nowiny

Zagadnienia związane z ochroną środowiska w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, regulowane są w krajowym prawodawstwie przez następujące ustawy i rozporządzenia:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 
i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 100, poz. 920)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków wprowadzenia ścieków do wód lub do ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, portem (Dz. U. Nr 35, poz. 308)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 55, poz. 477)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 czerwca 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji (Dz. U. Nr 110, poz. 1057)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2003 r. w sprawie określenia wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz. U. Nr 110, poz. 1058)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 czerwca 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wykazów zawierających informacje i dane 
o zakresie korzystania ze środowiska i sposobu ich przedstawiania (Dz. U. Nr 113, poz. 1075)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz podziału obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz. U. Nr 232, poz. 1953)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (Dz. U. Nr 204, poz. 1728)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 listopada 2002 r. w sprawie metodyk referencyjnych badania stopnia biodegradacji substancji powierzchniowo czynnych zawartych w produktach, których stosowanie może mieć wpływ na jakość wód (Dz. U. Nr 196, poz. 1658)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. U. Nr 183, poz. 1530)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych (Dz. U. Nr 176, poz. 1455)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 212, poz. 1799)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. Nr 35, poz. 309)

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o Zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747; zm.: nr 115, poz. 1229)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 26, poz. 257)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203, poz. 1718)

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335)

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji 
i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549)

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, Ministra późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

- Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 60, poz. 616)

Polskie prawo jest w trakcie dostosowywania do wymogów Unii Europejskiej. 
W najbliższych latach należy oczekiwać wdrożenia nowych rozporządzeń związanych 
z gospodarką wodno-ściekową, wynikających z prawodawstwa wspólnotowego. Obowiązujące w UE regulacje prawa w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 
są następujące:

- Dyrektywa Rady 2000/60/EC  - Ramowa Dyrektywa Wodna;

- Dyrektywa Rady 75/440/EWG w sprawie wymaganej jakości wód powierzchniowych przeznaczonych do pobierania wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą Rady 79/869/EWG i 91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 76/160 dotycząca jakości wody w kąpieliskach;

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie zanieczyszczenia powodowanego przez niektóre substancje niebezpieczne odprowadzane do środowiska wodnego Wspólnoty  (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 78/659/EWG w sprawie jakości wód wymagających ochrony lub poprawy dla zachowania życia ryb (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 79/869/EWG dotycząca metod badań i częstotliwości analiz wód powierzchniowych przeznaczonych do poboru wody pitnej w krajach członkowskich (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 79/923/EWG w sprawie jakości wód wymaganych dla hodowli skorupiaków i mięczaków (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 80/68/EWG w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem powodowanym przez niektóre substancje niebezpieczne  (zmieniona dyrektywą Rady  91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 82/176/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków 
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z przemysłu elektrolizy chlorków metali alkalicznych (zmieniona dyrektywą Rady 91/692 EWG);

- Dyrektywa Rady 83/513/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów kadmu (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 84/156/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków 
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów rtęci z sektorów innych niż przemysł elektrolizy chlorków metali alkalicznych (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 84/491/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków 
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów sześciochlorocykloheksanu (zmieniona dyrektywą Rady 91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 86/280/EWG w sprawie wartości dopuszczalnych dla ścieków 
i wskaźników jakości wód w odniesieniu do zrzutów niektórych niebezpiecznych substancji objętych wykazem I załącznika do dyrektywy 76/464/EWG (zmieniona dyrektywą Rady 88/347/EWG, 90/415/EWG i 91/692/EWG);

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych;

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany ze źródeł rolniczych;

- Dyrektywa Rady 93/481/EWG dotycząca formularzy dla prezentowania narodowych programów przewidzianych w art.17 Dyrektywy Rady 91/271/EWG;

- Dyrektywa Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia (IPPC);

- Dyrektywa Rady 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE ustanawiająca ramy dla polityki i działań Wspólnoty w dziedzinie gospodarki wodnej (zmieniona decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady 2455/2001/WE).

## Zasoby wodne - ocena stanu aktualnego

### Wody powierzchniowe

Gmina Sitkówka-Nowiny położona jest w obrębie zlewni Nidy i jej dopływów. Rzeka Bobrza płynąca przez centralny obszar gminy w kierunku północ-południe jest prawobrzeżnym dopływem Czarnej Nidy. Przemysł wydobywczy rozwijający się po obu stronach rzeki dostarcza do niej duże ilości wód kopalnianych. Wody Bobrzy od wielu lat wykazują przekroczenie norm zanieczyszczeń (określane są mianem Coli) i podwyższoną zawartość biogenów (Tabela 5-2 i Tabela 5-3). Na całej długości biegu rzeka prowadzi wody pozaklasowe (WIOŚ Kielce, 2003r).

We wschodniej części gminy znajduje się niewielki strumyk Bobrzyczka wpadający do rzeki Bobrzy, zbiorniki powstałe w wyrobiskach poeksploatacyjnych oraz osadniki odpadów przeróbczych złoża „Trzuskawica”

Zachodnia część gminy obejmująca dolinę pomiędzy pasmem Zgórskim a Pasmem Bolechowickim charakteryzuje się bogatą siecią często okresowych strumieni i cieków wodnych. Oprócz wód płynących na terenie gminy występują naturalne, niewielkie zbiorniki wód zamkniętych. Na terenie miejscowości Zgórsko znajduje się sztuczny zbiornik wodny, powstały w wyniku rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego.

### Wody podziemne

Większa część gminy położona jest na użytkowych zbiornikach wód podziemnych dewońskiego piętra wodonośnego synkliny gałęzicko-bolechowicko-borkowskiej, jedynie północna część i jej południowe obrzeża leżą na obszarach niewodonośnych (Rysunek 5-1). Wody dewońskie są wodami o dobrej jakości, nadającymi się do celów pitnych 
i przemysłowych bez uzdatniania, będącymi jedynym źródłem zaopatrzenia ludności, gospodarstw wiejskich i przemysłu w wodę.

Zasoby wód głębinowych i obszary ich zasilania podlegają szczególnej ochronie polegającej na zapobieganiu i przeciwdziałaniu powstawania zanieczyszczeń mogących wpłynąć negatywnie na jakość i ilość wody. Na obszarach tych wykluczona jest lokalizacja obiektów związanych z gospodarką ściekową i odpadową z uwagi na możliwość przeniknięcia zanieczyszczeń do gruntu. Niedopuszczalne jest także stosowanie używania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych.

Tabela 5-1. Zestawienie studni wierconych na obszarze Gminy Sitkówka-Nowiny

| Lp | Miejscowość | Rok wykonania | Użytkownik | Głębokość [m] | Zasoby [m3/h] | Depresja [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zawada | 1995 | Wieś | 90,0 | 12,5 | 22,0 |
| 2. | Zawada | 1995 | Wieś | 90,0 | 4,1 | 24,0 |
| 3. | Bolechowice | 1975 | Kamieniołom i wieś | 100,0 | 34,0 | 19,0 |
| 4. | Nowiny – Sitkówka | 1977 | Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. | 110,0 | 73,0 | 13,0 |
| 5. | Nowiny – Sitkówka | 1981 | Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. | 70,0 | 60,0 | 15,0 |
| 6. | Nowiny – Sitkówka | 1977 | Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. | 98,5 | 226,0 | 22,1 |
| 7. | Nowiny – Sitkówka | 1959 | Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. | 120,0 | 274,4 | 8,27 |
| 8. | Nowiny – Sitkówka | 1971 | Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. | 100,0 | 184,7 | 31,6 |
| 9. | Nowiny – Sitkówka | 1960 | Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. | 140,0 | 25,0 | 62,08 |
| 10. | Nowiny – Sitkówka | 1976 | PKP – stacja Sitkówka | 20,0 | 103,0 | 4,2 |
| 11. | Nowiny – Sitkówka | 1969 | Z.P.W. „Trzuskawica” SA Ośrodek Zdrowia | 35,0 | 0,5 | 0,06 |
| 12. | Sitkówka – Kowala | 1955 | Wieś | 60,7 | 81,7 | 10,7 |
| 13. | Sitkówka – Kowala | 1955 | Wieś | 50,0 | - | - |
| 14. | Sitkówka – Kowala | 1977 | Z.P.W. „Trzuskawica” S.A. | 120,0 | 251,78 | 5,0 |
| 15. | Sitkówka – Kowala | 1977 | Z.P.W. „Trzuskawica” S.A. | 120,0 | 44,77 | 41,0 |
| 16. | Sitkówka – Kowala | 1977 | Z.P.W. „Trzuskawica” S.A. | 108,0 | 26,96 | 16,5 |
| 17. | Sitkówka – Kowala | 1995 | Z.P.W. „Trzuskawica” S.A. | 120,0 | 66,89 | 27,7 |
| 18. | Sitkówka – Kowala | 1971 | Z.P.W. „Trzuskawica” S.A. | 120,0 | 4,6 | 45,7 |
| 19. | Radkowice | 1979 | Kamieniołom w Radkowicach | 50,0 | 8,0 | 10,0 |
| 20. | Radkowice | 1967 | Kamieniołom w Radkowicach | 78,0 | 1,0 | 21,9 |
| 21. | Kowala – Sobków | 1965 | Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o. | 70,0 | 5,7 | 16,6 |
| 22. | Kowala | 1980-1985 | Brak danych |  |  |  |
| 23. | Wola Murowana |  | Oczyszcalnia ścieków | 26,0 | 40,0 | 2,3 |
| 24. | Wola Murowana |  | Oczyszczalnia ścieków | 24,0 | 40,0 | 1,8 |

Rysunek 5-1. Utwory wodonośne i zasoby wód podziemnych w rejonie gminy Sitkówka-Nowiny.

### Wykorzystanie zasobów wodnych i zaopatrzenie w wodę

Gmina jest w pełni zwodociągowana. W latach 1995-1999 powstał wodociąg Szewce-Zawada, Bolechowice, wodociąg w Trzciankach, nastąpiła przebudowa wodociągu w Woli Murowanej. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę jest studnia głębinowa 5A zlokalizowana w Bolechowicach, oraz pomocnicza studnia Nr 2 zlokalizowana na terenie Cementowni „Nowiny” Sp. z o.o.

Kowala zaopatrywana jest z sieci wodociągowej ZPW Trzuskawica. Miejscowość Szewce-Zawada zasilana jest w wodę z ujęcia zlokalizowanego w miejscowości Zawada oraz drugostronnie ze studni 5A za pośrednictwem pompowni zlokalizowanej w Zgórsku. Wody z tych ujęć odpowiadają normom dla wód pitnych. Woda w gminie jest bardzo dobrej jakości.

### Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych

Głównym źródłem zanieczyszczeń wód powierzchniowych jest przemysł wydobywczy rozwijający się po obu stronach rzeki Bobrzy,  dostarczający do niej duże ilości wód kopalnianych. Ponadto wody Bobrzy od wielu lat wykazują przekroczenie norm zanieczyszczeń (głównie zanieczyszczenia bakteriologiczne wyrażone wskaźnikiem miana Coli typu kałowego) i podwyższoną zawartość biogenów (azotyny, azot amonowy, fosfor og., fosforany). Głównymi źródłami tych zanieczyszczeń są ścieki komunalne, najczęściej pochodzące od użytkowników prywatnych. Parametry dotyczące stanu czystości wód rzeki Bobrzy zamieszczone zostały w poniższych tabelach.

Tabela 5-2. Wskaźniki decydujące o klasie czystości rzeko Bobrzy dla czterech punktów pomiarowych (dane za rok 2002, WIOŚ Kielce).

| Lp. | Punkt pomiarowo-kontrolny | Rodzaj wskaźnika | j.m. | Stężenie wskaźnika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | minimum | maksimum | średnia |
| 1 | Bugaj | azotyny | mg N/dm3 | 0,008 | 0,112 | 0,030 |
| 2 | Dobromyśl | azotyny | mg N/dm3 | 0,012 | 0,108 | 0,036 |
|  |  | miano Coli | ml/bakter. | 0,002 | 0,7 | 0,1683 |
| 3 | Słowik | azotyny | mg N/dm3 | 0,022 | 0,132 | 0,05 |
|  |  | miano Coli | ml/bakter. | 0,004 | 0,04 | 0,0176 |
| 4 | Radkowice | azotyny | mg N/dm3 | 0,035 | 0,313 | 0,116 |
|  |  | miano Coli | ml/bakter. | 0,00009 | 0,01 | 0,00157 |

Tabela 5-3. Klasyfikacja fizyko-chemiczna, bakteriologiczna i ogólna rzeki  Bobrzy w latach 2001 – 2002 (wg.  danych WIOŚ Kielce).

| Całkowita dług. rzeki: 48,9 km | Rok badań | długość w km (wg poszczególnych klas czystości) |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | non |
| Klasyfikacja fizyko-chemiczna | 2001 | - | - | 27,8 | 21,1 |
|  | 2002 | - | - | - | 48,9 |
| Klasyfikacja bakteriologiczna | 2001 | - | - | - | 48,9 |
|  | 2002 | - | - | 30,5 | 18,4 |
| Klasyfikacja ogólna | 2001 | - | - | - | 48,9 |
|  | 2002 | - | - | - | 48,9 |

Zasoby wód podziemnych leżące w obrębie gminy i obszary ich zasilania podlegają szczególnej ochronie polegającej na zapobieganiu i przeciwdziałaniu powstawania zanieczyszczeń mogących wpłynąć negatywnie na jakość i ilość wody. Wody podziemne są dobrej jakości i obecnie nie ma zidentyfikowanych źródeł zagrożenia stanu ich czystości. Na obszarach zasilania wód podziemnych podlegających szczególnej ochronie,  wykluczona jest lokalizacja obiektów związanych z gospodarką ściekową i odpadową 
z uwagi na możliwość przeniknięcia zanieczyszczeń do gruntu. Niedopuszczalne jest także stosowanie używania środków ochrony roślin i nawozów sztucznych

Należy mieć jednak na uwadze że potencjalnym zagrożeniem dla wód powierzchniowych 
i wód gruntowych są zanieczyszczenia powietrza, głownie w postaci pyłów. Zanieczyszczenia te na skutek kontaktu z wodami opadowymi migrują poprzez grunt do wód. W przypadku obfitych opadów zanieczyszczenia te mogą spływać bezpośrednio 
do wód powierzchniowych.

## Gospodarka ściekowa

### Sieć kanalizacji

Przez sołectwo Zgórsko i Wola Murowana przebiega kolektor doprowadzający ścieki 
z Kielc do oczyszczalni w Sitkówce. Równolegle do niego przewidywane są dwie nitki kolektorów grawitacyjnych.

Kanalizacja sanitarna istnieje w miejscowościach:

- sołectwa: Zagrody, w Zgórsku i Osiedlu Nowiny (ścieki są doprowadzane do kolektora 
z Kielc);

- w Woli Murowanej (podobnie jak wyżej);

- sołectwa: Słowik Markowizna, Trzcianki, Bolechowice.

W miejscowości Kowala, Szewce-Zawada i Wola Murowana-Sołtysy, sieć kanalizacyjna jest w trakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa funkcjonuje w sołectwie Zagrody w Osiedlu Nowiny.

### Oczyszczalnie ścieków

W Woli Murowanej znajduje się mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków dla Kielc. Strefa ochrony sanitarnej wynosi 200 m. Komunalna oczyszczalnia ścieków w Sitkówce jest oczyszczalnią mechaniczno-biologiczną pracującą w oparciu o jednostopniowy osad czynny z częściowym usuwaniem biogenów. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki doprowadzone z Kielc, gminy Sitkówka-Nowiny oraz zachodniej części gminy Masłów. Przyjmuje także ścieki dowożone taborem asenizacyjnym z terenów nieskanalizowanych. Ścieki są zrzucane i badane pod względem jakościowym poprzez automatyczną stację zlewczą. Odbiorcą oczyszczonych ścieków jest rzeka Bobrza.

## Ochrona przeciwpowodziowa

W zakresie ochrony przed powodzią i suszą obowiązek ten ciąży na organach administracji rządowej i samorządowej.  Ochronę przed powodzią i suszą realizuje się w szczególności przez:

- zachowanie i tworzenie wszelkich systemów retencji wód, budowę i rozbudowę zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz polderów przeciwpowodziowych,

- racjonalne retencjonowanie wód oraz użytkowanie budowli przeciwpowodziowych, sterowanie przepływami wód,

- funkcjonowanie systemu ostrzegania przed niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze oraz hydrosferze,

- kształtowanie zagospodarowania przestrzennego dolin rzecznych lub terenów zalewowych, budowanie oraz utrzymywanie wałów przeciwpowodziowych, a także kanałów ulgi.

Na terenie gminy Sitkówka-Nowiny zagrożenie zalaniami i powodzią może spowodować rzeka Bobrza w następujących rejonach:

- wieś Słowik – Markowizna : 3 posesje,

- wieś Trzcianki : 5 posesji

- w rejonie Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce

Zagrożenie powodziowe w rejonie oczyszczalni ścieków może doprowadzić do epidemiologicznego zagrożenia ludności tych terenów jak również zagrożenia epizootycznego  zwierząt gospodarskich.

W przypadku sytuacji awaryjnej do ewakuacji przewidzianych jest :

- we wsi Słowik – Markowizna – 12 osób i około 9 sztuk dużych zwierząt gospodarskich

- we wsi Trzcianki – 25 osób i około 15 sztuk dużych zwierząt gospodarskich

- w rejonie Oczyszczalni Ścieków (ul. Przemysłowa ) około 40 osób i 25 sztuk dużych zwierząt gospodarskich

## Mała retencja

Zbiorniki retencyjne  mają za zadanie wyrównywać przepływy w rzekach oraz zmniejszać nieużyteczne odpływy wód. Mogą ponadto wpływać na zwiększenie atrakcyjności turystycznej i podnoszenie walorów krajobrazowych. Uzyskanie wielofunkcyjnego charakteru zbiorników może umożliwić ich wykorzystanie, obok retencji i rekreacji – również w celach przeciwpowodziowych.

Zwiększenie retencji wód stanowi zadanie III.B.4 związane z realizacja priorytetu 
B. Ochrona powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych oraz zwiększenie retencji wód – celu warunkującego III. ochrona i racjonalne wykorzystanie środowiska, wyznaczonego 
w „Strategii rozwoju powiatu kieleckiego”. Dla realizacji tego zadania określone zostały dwa zadania główne:

- realizacja zbiorników małej retencji zgodnie z zatwierdzonym „Programem małej retencji dla województwa świętokrzyskiego”;

- realizacja zbiorników nie uwzględnionych w programie małej retencji województwa świętokrzyskiego.

Wspomniany program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego, nie przewiduje realizacji żadnych zbiorników o charakterze retencyjnym na terenie gminy Sitkówka-Nowiny. Mimo tego, w planach perspektywicznych Gminy - nie wyklucza się budowy zbiornika na rzecze Bobrzy (budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych 
i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji" to zadania przewidziane do realizacji jako jeden z celów strategicznych rozwoju gminy).

Na terenie gminy występują niewielkie zbiorniki wodne. Największy z nich istnieje na terenie miejscowości Zgórsko. Jest to sztuczny zbiornik powstały w wyniku rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego. Obecnie w zlewni rzeki Bobrzy istnieje zbiornik retencyjny Zachełmie, znajdujący się na terenie gminy Zagnańsk (pow. zb. 1,3 ha). Na terenie tejże gminy, przewidziany jest do realizacji kolejny zbiornik retencyjny (zbiornik Umer, pow. 11,9 ha).

Realizacja inwestycji dotyczących małej retencji pozwoli na:

- poprawę stosunków wodno-gruntowych na terenach przyległych do zbiorników,

- podniesienie atrakcyjności turystycznej;

- powstanie nowych ostoi dla fauny i flory;

- zmniejszenie zagrożenia powodziowego związanego z gwałtownymi deszczami 
i wezbraniami wód w rzekach;

- rozwój agroturystyki i powstanie nowych miejsc pracy.

## Stan docelowy i identyfikacja potrzeb w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej

### Cele i kierunki działań

Ochrona wód powierzchniowych pod względem jakościowym i ilościowym wymaga:

- niezmieniania stosunków wodnych i nieregulowania cieków z wyjątkiem przypadków uzasadnionych względami bezpieczeństwa i bezpośredniej ochrony Parku;

- przyjęcia i realizowania zasady równoległych inwestycji wodociągowych 
i kanalizacyjnych;

- respektowania przepisów dotyczących ustanawiania stref ochronnych źródeł i ujęć wody;

- rozwiązywania doprowadzania ścieków ich oczyszczania tam, gdzie już istnieją wodociągi;

- renaturalizacji cieków wodnych i terenów przyległych;

- przeciwdziałania migracji wodnej składników pokarmowych ze zlewni do wód powierzchniowych poprzez:

  - stosowanie właściwych zabiegów agrotechnicznych oraz racjonalną gospodarkę nawozami w agroekosystemach

  - kształtowanie urozmaiconej struktury krajobrazu rolniczego, bogatej w takie 
w takie elementy jak wyspy leśne, zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, powierzchnie wodne

  - tworzenie stref buforowych na granicy ląd-woda, porośniętych trwałą roślinnością

  - zabezpieczenie przeciwerozyjne zlewni.

Ochrona wód podziemnych powinna koncentrować się na:

- nieprzekraczaniu zasobów dyspozycyjnych zbiornika;

- ustanowieniu stref ochronnych dla wszystkich ujęć wody, dla których jest 
to wymagane przepisami;

- likwidacji stwierdzonych ognisk zanieczyszczeń i zagrożeń dla wód podziemnych;

- kanalizacji wsi posiadających wodociąg;

- racjonalnym nawożeniu gruntów nawozami sztucznymi i ograniczone stosowanie środków ochrony roślin.

### Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.

Cele krótkoterminowe – do roku 2008

- kontynuacja budowy sieci kanalizacji na terenie sołectw Kowala, Szewce-Zawada 
i Wola Murowana-Sołtysy;

- z uwagi na realne zagrożenie powodziowe w rejonie oczyszczalni ścieków w Sitkówce, oraz w miejscowościach Słowik – Markowizna i Trzcianki -  podjecie działań zapobiegawczych i prewencyjnych.

Cele długoterminowe – do roku 2015

- Budowa lub modernizacja sieci wodociągowych.

- Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji sanitarnych.

- Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowych.

- Budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody.

- Budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej.

# Gospodarka odpadami

Zagadnienia podjęte w Programie Ochrony Środowiska dotyczą tematyki odpadów w stopniu podstawowym.

Dokładna analiza stanu istniejącego oraz prognozy i wyznaczenie celów w tej materii, jest przedmiotem opracowanego równolegle „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sitkówka-Nowiny”. W niniejszym opracowaniu zamieszczono jedynie ogólne informacje o wywarzanych odpadach i priorytetowych zadaniach dotyczących gospodarki odpadami, przede wszystkim pod kątem ich oddziaływań na środowisko.

W zakresie  gospodarki odpadami w Polsce obowiązują następujące akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, 
z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.);

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085, z późn.  zmianami);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638, z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z późn. zmianami) – w zakresie odpadów zawierających azbest;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 140, poz. 1585);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz. U. Nr 176, poz. 1453);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych przy rejestracji przez posiadaczy odpadów zwolnionych 
z obowiązku uzyskania zezwoleń (Dz. U. Nr 152, poz. 1734);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczona ewidencje odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie niezbędnego zakresu informacji objętych obowiązkiem zbierania i przetwarzania oraz sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1740);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i zakresu dostępu do wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania 
i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1737);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie rodzaju odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18, poz. 176);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 37, poz. 339);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, niebędącym przedsiębiorcami, 
do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 października 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz 
z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie (Dz. U. Nr 180, poz. 1513);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie i transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności, oraz podstawowych wymagań dla zbierania i transportu tych odpadów (Dz. U. Nr 188, poz. 1575);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595);

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719);

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych Dz.U. 1999 Nr 57 poz. 608, Dz.U. 2001 Nr 14 poz. 141);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 71, poz.649 , z dnia 21.04.2004);

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 1998 r., Nr 45, poz. 280);

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. Nr 3, poz.20 , z dnia 12.01.2004);

Przyjęte wspólne dla Unii Europejskiej regulacje prawa w zakresie gospodarki odpadami zawarte są w następujących dyrektywach stanowiących ramy dla struktur systemu gospodarki odpadami na terenie Unii:

- Dyrektywa Rady 75/442/EEC z 15 lipca 1975 r. w sprawie odpadów (dyrektywa ramowa),

- Dyrektywa Rady 91/689/EEC z 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych.

Oraz dyrektywy uzupełniające, do których zaliczają się przede wszystkim:

- Dyrektywa Rady 75/439/EEC z dnia 16 czerwca 1975 w sprawie usuwania olejów odpadowych;

- Dyrektywa Rady 76/403/EEC z dnia 6 kwietnia 1976 r. w sprawie usuwania polichlorowanych dwufenyli i polichlorowanych trójfenyli;

- Dyrektywa Rady 78/176/EEC z dnia 20 lutego 1978 r. w sprawie odpadów pochodzących z przemysłu dwutlenku tytanu;

- Dyrektywa Rady 78/319/EEC z dnia 20 marca 1978 r. w sprawie odpadów toksycznych i niebezpiecznych;

- Dyrektywa Rady 89/369/EEC z dnia 8 czerwca 1989 r. w sprawie zapobiegania zanieczyszczenia powietrza przez nowe zakłady spalania odpadów komunalnych;

- Dyrektywa Rady 89/429/EEC z dnia 21 czerwca 1989 r. w sprawie zmniejszania zanieczyszczaniu powietrza przez istniejące zakłady spalania odpadów komunalnych;

- Dyrektywa Rady 91/157/EEC z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie baterii 
i akumulatorów zawierających niebezpieczne substancje;

- Dyrektywa Rady 94/67/WE z 16 grudnia 1994 r. w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994 r. 
w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych;

- Dyrektywa Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie ziemnych składowisk odpadów;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/EC z dnia 18 września 2000 r. w sprawie wycofanych z użytkowania samochodów;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/76/EC z dnia 4 grudnia 2000 r. 
w sprawie spalania odpadów;

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/EC z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie odpadów pochodzących z urządzeń elektrycznych i elektronicznych;

## Charakterystyka stanu aktualnego.

### Odpady komunalne

W gminie Sitkówka–Nowiny do tej pory nie były prowadzone badania morfologii odpadów dlatego dla potrzeb niniejszego planu przyjęto wskaźnikowo średni skład posługując się danymi z krajowego planu gospodarki odpadami i planu dla województwa świętokrzyskiego.

Bilans odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy szacuje się na 1565,0 Mg rocznie. Aktualnie wywozem odpadów komunalnych objętych jest 4794 mieszkańców 
co stanowi ok. 70% ludności ogółem.

Ilość obsługiwanych mieszkańców wg rodzaju zabudowy:

- osiedle Nowiny: 2587 osób zamieszkałych w blokach 4 piętrowych

- Prywatne posesje w miejscowościach: Kowala, Wola Murowana, Szewce, Zawada, Zgórsko, Trzcianki, Sitkówka i Bolechowice – 2207 osób

Ilość i charakterystyka obiektów infrastruktury obsługiwanych przez przewoźników

- „Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Nowinach” – 2 pojemniki o obj. 1,1 m3

- 40 sklepów spożywczo – warzywnych 1 pojemniki o obj. 1,1m3

- księgarnia pojemnik o obj. 1,1 m3

Ilości odpadów wywożonych w latach 2002-2003 podaje poniższa tabela:

Tabela 6-1. Jednostkowa wielkość zbiórki odpadów komunalnych w 2002 i 2003r w gminie Sitkówka – Nowiny

| Rok | Liczba mieszkańców | Liczba gospodarstw domowych | Ilość zebranych odpadów m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 6885 | 1707 | 7989,6 |
| 2003 | 6998 | 1833 | 8124,5 |

Gospodarka odpadami na terenie gminy prowadzona jest przez następujące przedsiębiorstwa:

- „Czystopol” S.C. Mirosław Bielas i Leopold Bolmiński z Chęcin

- PPUH EKOM S.C. z Chęcin

- MPO Sp. z o.o. Kielce

Przedsiębiorstwa te zajmują się opróżnianiem kontenerów na odpady. Odpady wywożone na międzygminne wysypisko odpadów w Promniku. Wysypisko przyjmuje śmieci z Kielc

i trzynastu okolicznych gmin. Wywożone odpady nie są segregowane. Jedynym pozyskiwanym surowcem wtórnym jest złom metalu.

Odpady komunalne z terenu gm Sitkówka-Nowiny unieszkodliwiane są poprzez składowanie na składowisku komunalnym w Promniku gm. Strawczyn.

Prognoza powstawania odpadów komunalnych

W oparciu o dane statystyczne

| Rok | Liczba ludności | Masa odpadów wytwarzanych |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 6963 | 1595.5 |
| 2006 | 6955 | 1605.5 |
| 2007 | 6944 | 1382.8 |
| 2008 | 6938 | 1627.0 |
| 2009 | 6925 | 1637.5 |
| 2010 | 6912 | 1648.5 |
| 2011 | 6901 | 1653.9 |
| 2012 | 6895 | 1661.0 |
| 2013 | 6888 | 1668.4 |
| 2014 | 6880 | 1676.2 |
| 2015 | 6885 | 1687.7 |

### Odpady z sektora gospodarczego (inne niż niebezpieczne)

Gmina Sitkówka ma typowo przemysłowy charakter, który nadają jej przede wszystkim zakłady "białego zagłębia" zajmujące się eksploatacją i przetwórstwem surowców skalnych, pośród których czołowe miejsce zajmują: Cementownia "Nowiny" oraz Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Trzuskawica". Odpady powstające w sektorze gospodarczym stanowią dominujący strumień odpadów wytwarzanych w gminie. Zgodnie z dostępnymi danymi WIOŚ, w latach 2002-03 na terenie gminy Sitkówka wytworzono następujące ilości odpadów innych niż komunalne:

- w roku 2002: 16810 Mg w tym 64 Mg odpadów niebezpiecznych;

- w roku 2003: 71205 Mg w tym 241 Mg odpadów niebezpiecznych.

Różnice ilości wytworzonych odpadów w roku 2003 w porównaniu z rokiem 2002 były wynikiem między innymi  rozbiórki Zakładu nr 1 Cementowni Nowiny (duże ilości odpadów grupy 17). W poniższej tabeli przedstawiono kierunki gospodarki odpadami przemysłowymi innymi niż niebezpieczne, na terenie gminy Sitkówka-Nowiny w latach 2002-2003.

Tabela 6-2. Gospodarka odpadami przemysłowymi, innymi niż niebezpieczne w latach 2002-2003 w gminie Sitkówka-Nowiny (wg WIOŚ w Kielcach, 2003r.)

| Rok | Gospodarka odpadami przemysłowymi (inne niż niebezpieczne) [Mg] |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Tg | O | U | S |
| 2002 | 16746 | 73 | 2646 | 15280 | 0 |
| 2003 | 70965 | 286 | 72058 | 16 | 0 |

Tg - tymczasowo gromadzone  (magazynowane)

O – odzysk

U – unieszkodliwione

S – składowane.

Znaczącą masę odpadów w stosunku do wytworzonych ogółem w województwie, stanowią odpady powstające przy poszukiwaniu i wydobyciu surowców mineralnych, przy czym głównie to odpady z wydobywania minerałów, a pozostałe - odpady z fizycznej 
i chemicznej przeróbki surowców mineralnych. Duże ilości tych odpadów wytwarzają zakłady wydobywczo-przetwórcze skalnych surowców węglanowych zlokalizowane 
w rejonie tzw. "Białego Zagłębia". Substancje te najczęściej są zagospodarowywane na miejscu, używane do makroniwelacji bądź jako materiał rekultywacyjny i nie wykazuje się ich jako odpadów.

Największe ilości odpadów wytwarzanych w procesach produkcyjnych w roku 2003 wg danych WIOŚ Kielce podaje poniższe zestawienie:

Tabela 6-3. Odpady z sektora gospodarczego inne niż niebezpieczne powstające w 2003r na terenie gminy Sitkówka-Nowiny (wg. WIOŚ Kielce).

| grupa 2 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli rybołówstwa, leśnictwa, oraz przetwórstwa żywności | 54,5 Mg |
| --- | --- |
| grupa 7 Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej | 14,0 Mg |
| grupa 10 Odpady nieorganiczne z procesów termicznych | 670,0 Mg |
| grupa 16 Odpady nieujęte w innych grupach | 1527,0 Mg |
| grupa 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) | 54621,0 Mg |

Cementownia Nowiny Sp. z o.o. w Sitkówce otrzymała również zezwolenie na prowadzenie odzysku odpadów z grupy 10, który odbywać się będzie w piecach cementowych, jako częściowy zamiennik paliw naturalnych oraz surowca, poprzez podanie do młynów surowca odpadów o kodach: 100208, 100580, 100201, 100202. Zgodnie z wydanymi decyzjami zakład może unieszkodliwiać rocznie ponad 300 tys. Mg tych odpadów.

Odzyskiem odpadów w postaci żużli kotłowych (kod 100101) zajmuje się także Zakład Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A. Transportem odpadów w postaci popiołów lotnych z węgla (kod 100102) zajmują się firmy: TRUCK CENTER NOWINY Sp. z o.o., SILO TRANS NOWINY Sp. z o.o.

### Odpady niebezpieczne

Źródłem odpadów niebezpiecznych w gminie Sitkówka-Nowiny jest przede wszystkim działalność przemysłowa – przemysł wapienniczy i cementowy, spożywczy, budownictwo czy procesy oczyszczania ścieków. Odpady tego typu powstają również w związku 
z użytkowaniem substancji niebezpiecznych, takich jak chemiczne środki ochrony roślin, farby, lakiery, środki odkażające, oleje mineralne i rozpuszczalniki, akumulatory, itp. 
W ostatnich latach znaczącym źródłem odpadów niebezpiecznych stały się gospodarstwa domowe oraz punkty usługowe (np. baterie, przeterminowane lekarstwa, lampy rtęciowe, opakowania po chemikaliach, zużyte oleje i emulsje).

Wg bazy SIGOP w 2003 roku na terenie gminy Sitkówka-Nowiny wytworzono 240,707 Mg odpadów niebezpiecznych, co stanowiło 63% odpadów niebezpiecznych wytworzonych 
w powiecie kieleckim. Do największych wytwórców odpadów niebezpiecznych należały:

- ZPW „Trzuskawica” S.A. – 212 Mg;

- Cementownia „Nowiny” Sp. z o.o.- 28 Mg.

Tabela 6-4. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi w 2002r i 2003r w gminie Sitkówka-Nowiny (wg. WIOŚ Kielce 2003r.)

| Rok | Gospodarka odpadami niebezpiecznymi [Mg] |
| --- | --- |
|  | Ogółem | Tg | W | U | S |
| 2002 | 64,287 | 9,435 | 54,370 | 0,482 | 0,0 |
| 2003 | 240,707 | 4,479 | 221,754 | 14,474 | 0,0 |

Tg - tymczasowo gromadzone  (magazynowane)

O – odzysk

U – unieszkodliwione

S – składowane.

Odpady zagospodarowano w następujący sposób:

- około 92% wykorzystano gospodarczo,

- około 6% unieszkodliwiono (inaczej niż przez składowanie),

- 2% tymczasowo gromadzono,

Nie wykazano depozycji  odpadów niebezpiecznych na składowiskach.

Liczne rodzaje odpadów niebezpiecznych są unieszkodliwiane bądź wykorzystywane 
w instalacjach zakładów przemysłowych prowadzących działalność na terenie gminy. Największe ilości przetwarzają: Cementownia Nowiny Sp. z o.o. (odzysk odpadów 
w piecach cementowych jako zamiennik paliw naturalnych oraz surowca), Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A., Eko Pol Sp. z o.o.

Niektóre rodzaje odpadów niebezpiecznych są unieszkodliwiane poza terenem gminy (m.in. oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady grupy 16)

Oprócz sektora przemysłowego źródłem odpadów niebezpiecznych są gospodarstwa domowe.

Do strumienia odpadów komunalnych aktualnie przechodzą niewyselekcjonowane opakowania po olejach i tłuszczach, po pestycydach, herbicydach, insekcydach, świetlówki, leki, małogabarytowe baterie i akumulatory itp.

## Identyfikacja potrzeb w sektorze gospodarki odpadami

### Cele i kierunki działań

Podstawowymi celami w gospodarce odpadami przemysłowymi jest: ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w ostateczności ich bezpieczne składowanie, oraz minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających 
z gospodarowania odpadami niebezpiecznymi.

W odniesieniu do odpadów z sektora komunalnego, główne działania podejmowane 
w najbliższych latach zmierzać będą w kierunku usprawniania systemu zbierania 
i transportu odpadów, wdrażania selektywnej zbiórki oraz związanej z nią edukacji ekologicznej.

### Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.

Cele krótkoterminowe – do roku 2008

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz przebudowy lub likwidacji (rekultywacji) starych składowisk odpadów przemysłowych;

- ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach;

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów;

- wdrożenie systemów ewidencji odpadów, w tym głownie - doskonalenie systemu inwentaryzacji, przepływu i informacji o odpadach w oparciu o bazę danych, prowadzoną przez Urząd Marszałkowski w Kielcach, WIOŚ i GUS;

- wprowadzenie   w   przedsiębiorstwach zasad   „czystej   produkcji";

- inwentaryzacja, sukcesywne zbieranie, dekontaminacja i  unieszkodliwianie urządzeń 
i odpadów zawierających PCB;

- odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych;

- usuwanie wyrobów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach;

- odzysk i recykling olejów odpadowych, baterii i akumulatorów, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, w tym osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719);

- uporządkowanie pod względem organizacyjnym systemów zbierania i transportu odpadów ze szczególnym uwzględnieniem problemu niekontrolowanego wprowadzania odpadów komunalnych do środowiska;

- podniesienie świadomości społecznej obywateli;

- podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych oraz organizacja stacji przerobu gruzu;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

Cele długoterminowe – do roku 2015

- sukcesywną likwidację starych, wcześniej nagromadzonych odpadów przemysłowych;

- zwiększenie odzysku i ponowne wykorzystanie odpadów przemysłowych w procesach

- produkcyjnych;

- dalsze wprowadzanie w przedsiębiorstwach zasad „czystej produkcji";

- całkowite zniszczenie i wyeliminowanie ze środowiska PCB (dekontaminacja lub unieszkodliwianie);

- dalsze usuwanie materiałów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach;

- zwiększenie poziomów odzysku i recyklingu olejów odpadowych i baterii, akumulatorów, w tym osiągnięcie  poziomów   odzysku   i   recyklingu,   określonych   
w   rozporządzeniu   Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719);

- zwiększenie   poziomów   odzysku   i   recyklingu   zużytych   urządzeń   elektrycznych   i elektronicznych do osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu, określonych 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719);

- przekazywanie w całości pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów (100% pojazdów);

- eliminacja nieprawidłowych praktyk w  gospodarowaniu  odpadami  medycznymi, głównie spalania zakaźnych odpadów medycznych w instalacjach, które nie posiadają urządzeń do oczyszczania gazów i pyłów oraz w piecach centralnego ogrzewania;

- zwiększenie unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania) odpadów niebezpiecznych powstałych w wyniku powierzchniowej obróbki metali;

- stworzenie warunków do magazynowania odpadów z akcji ratowniczo-gaśniczych, klęsk żywiołowych oraz zdarzeń losowych, do czasu przekazania tych odpadów 
do miejsc w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane;

- dalsza organizacja i doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

- kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej.

Przyjmując jako podstawę – określone prawnie podstawowe zasady postępowania 
z odpadami, tj.: zapobieganie powstawania odpadów i minimalizacja ich ilości, zapewnienie odzysku i unieszkodliwiania odpadów, bezpieczne składowanie odpadów, których nie da się w danych warunkach techniczno-ekonomicznych poddać procesom odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem); a także przyjmując strategię wyznaczoną 
w „Polityce ekonomicznej państwa” oraz w „Krajowym planie gospodarki odpadami” 
i „Wojewódzkim i powiatowym planie gospodarki odpadami” – wyznaczono następujące główne kierunki działań w gospodarce odpadami komunalnymi w gm. Sitkówka-Nowiny:

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów ulegających biodegradacji, (poza składowaniem)

- odzysk odpadów użytkowych i opakowaniowych,

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych 
i poddanie procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów budowlano-remontowych ze strumienia odpadów komunalnych 
i poddanie ich procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych i poddanie ich procesom unieszkodliwiania.

# Ochrona powierzchni ziemi i gleb

Polityka ekologiczna państwa wymusza na władzach terytorialnych obowiązki wynikające 
z Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, dlatego w zakresie ochrony ziemi i gleb realizowane powinny być działania zmierzające w kierunku:

- ochrony ziemi i gleb przed degradacją powodowaną działalnością człowieka;

- ochrony zasobów glebowych przed zanieczyszczeniem powodowanym działalnością antropogeniczną i naturalną;

- zapobiegania wyczerpywaniu się składników odżywczych, degradacji gleby, denudacji, zmęczeniu chemicznemu oraz zanieczyszczeniu chemicznemu gleby;

- rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych;

- ochrona zasobów glebowych przed przeznaczaniem ich na cele nierolnicze.

W zakresie polskiego prawodawstwa, zestawienie najważniejszych przepisów dotyczących zagadnień związanych z ochrona powierzchni ziemi i gleb jest następujące:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów z kolejnymi zmianami (Dz. U. Nr 58, poz. 349 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 12 lipca 1995 roku o ochronie roślin uprawnych z kolejnymi zmianami (Dz. U. Nr 58, poz. 349 z późn. zmianami);

- Ustawa o ochronie przyrody z dn. 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 880);

- Ustawa z dnia 20 lipca 1991 roku o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 12 lipca 1995 roku o ochrony roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90 poz. 446 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 28 września 1991 o lasach (Dz. U. Nr 101, poz. 444 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73 poz. 764 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 26 lipca 2000 roku o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 89 poz. 991 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. Nr 27, poz. 96 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. Nr 229, poz. 2273);

- Ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz. U. Nr 73, poz. 764) zmieniona Ustawą z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 46, poz. 392)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1358 
i 1359);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U Nr 241 poz. 2093);

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 w sprawie wykonywania niektórych przepisów ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. Nr 60 poz. 615);

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2001 r. roku w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń 
z zakresu ich stosowania (Dz. U. Nr 60 poz. 616);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 4, poz. 44);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. Nr 241, poz. 2093);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10.12.2001 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych (Dz. U. Nr 148, poz. 1660).

Wytyczne Unii Europejskiej wskazują na konieczność ograniczania ilości stosowania nawozów mineralnych na korzyść zwiększenia dawek nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstw rolnych. Ważne jest również, aby kontrolować ilości dostarczanych nawozów sztucznych oraz innych zanieczyszczeń wprowadzanych do gleby. Regulacje prawa wspólnotowego

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami wywołanymi azotanami ze źródeł rolniczych;

- Dyrektywa Rady 86/278/EWG/ z dnia 12 czerwca 1986 r. W sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie;

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG w sprawie utylizacji miejskich ścieków;

- Dyrektywa Rady 88/609/EWG w sprawie ograniczenia niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw;

- Dyrektywa Rady 90/313/EWG z dnia 7 czerwca 1990 r. w sprawie swobodnego dostępu do informacji o środowisku;

- Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 września 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska;

- Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r. w sprawie standaryzacji 
i racjonalizacji raportów z wprowadzania w życie postanowień niektórych dyrektyw dotyczących środowiska;

- Dyrektywa Rady 76/464/EWG w sprawie odprowadzania niebezpiecznych substancji do wody oraz dyrektywy „córki” 82/176, 83/515, 84/156, 84/491, 86/280, 88/347, 90/415;

- Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotycząca ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych;

- Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – ustanawia normy dla maksymalnej ilości spalin z silników Diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych 
w rolnictwie i leśnictwie;

- Dyrektywa 80/779/EWG – w sprawie dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO 
i cząstek zawieszonych w powietrzu;

- Dyrektywa 82/884/EWG – ustanowienie maksymalne wartości stężeń ołowiu 
w powietrzu atmosferycznym.

## Stan aktualny

Pokrywę glebową na obszarze gminy tworzą utwory plejstoceńskie, starszej epoki czwartorzędu, zalegające na wapieniach. Miejscami wapienie te wychodzą na powierzchnię, będąc tworzywem rędzin właściwych i brunatnych. Utwory plejstoceńskie, głównie piaski, są tworzywem gleb rdzawych (właściwych, brunatnych i bielicowych) oraz brunatnych wyługowanych. Ogólnie bonitacja gleb gruntów ornych jest niekorzystna. Na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny przeważają gleby słabe i najsłabsze (kl. V i VI), które stanowią prawie 82% powierzchni, niekorzystnie również przedstawia się bonitacja użytków zielonych, ponieważ ponad 85% użytków zaliczona jest do klasy V i VI. Gleby pochodzenia organicznego występują w obrębie wsi Zagrody i są to gleby murszowe. Gleby słabe kompleksów 6-żytniego słabego, 7-żytniego bardzo słabego i 9-zbożowo-pastewnego słabego stanowią łącznie ponad 66% powierzchni gruntów ornych. Na obszarze gminy nie występują użytki zielone określane jako bardzo dobre i dobre. Trwałe użytki zielone oceniane jako słabe i bardzo słabe stanowią 67,5% i są czynnikiem ograniczającym możliwości produkcji pasz objętościowych.

Z badań Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach wynika, że przeważają tu gleby o odczynie obojętnym i zasadowym (94%). Zasobność w podstawowe składniki mineralne jak: fosfor, potas i magnez jest lepsza niż w gminach sąsiednich. Dominują gleby brunatne i bielicowe wytworzone na podłożu piaszczystym lub wapiennym zaliczane do kompleksów, żytnio-łubinowego, żytniego słabego i pastewnego słabego (66,3% areału użytków rolnych) nadające się do uprawy roślin o małych wymaganiach glebowych (ziemniaki, żyto, itp.). Tylko miejscami (północna część wsi Zagrody, północna i południowo-wschodnia część wsi Kowala oraz w niewielkich areałach w Woli Murowanej) występują kompleksy: żytni dobry, pastewny mocny i pszenny wadliwy, stwarzające możliwości uprawy szerokiego asortymentu roślin polowych, w tym pszenicy i większości warzyw. Gleby te zajmują łącznie 33,7 % użytków rolnych.

Użytki zielone - wyłącznie średniej i słabej jakości koncentrują się w dolinie rzeki Bobrzy 
i zajmują 22% użytków rolnych. Wskaźnik ten potencjalnie predystynuje gminę do rozwoju gospodarki paszowej i chowu bydła. Jednak z uwagi na zapylenie terenu w tym zwłaszcza naziemnej części roślin oraz zakłócenie stosunków wodnych (przesuszenie) użytki te nie mogą być intensywnie wykorzystywane.

Istotnym czynnikiem jest emisja komunikacyjna, która stwarza zagrożenie w pobliżu dróg 
o dużym natężeniu ruchu kołowego. Oddziaływanie to związane jest przede wszystkim 
ze szkodliwym wpływem na uprawy rolnicze i położone w bezpośrednim sąsiedztwie gleby.

## Tereny zdegradowane i wymagające rekultywacji

Degradacja powierzchni ziemi i gleb ma ścisły związek z prowadzoną działalnością gospodarczą w regionie, przede wszystkim z eksploatacją górniczą skał węglanowych
i przemysłem wapienniczym.

Występujące tu kopaliny węglanowe: dolomity, wapienie, margle, wapienie margliste 
i zlepieńce wapienne,  eksploatowane są systemem odkrywkowo-wgłębnym lub wgłębnym. Powoduje to silną ingerencję w naturalnym ukształtowaniu terenu oraz zaburzenie stosunków wodnych, które jest bezpośrednią przyczyną ubożenia i degradacji gleb zmniejszającej możliwości wykorzystania rolniczego.

Ze względu na ograniczenia warunków wydobycia związane z ochroną krajobrazu, wód podziemnych, gleb i lasów wszystkie eksploatowane obecnie złoża oraz złoże Zawada, Szewce - Góra Okrąglica, Berberysówka, złoża Sitkówka-Nowiny i Kowala - Sobków nalezą do złóż bardzo konfliktowych, przy czym złoże Zawada wykreślono z bilansu zasobów, a złoże Szewce nie powinno być eksploatowane w związku ze znaczną uciążliwością dla okolicznych mieszkańców oraz ochroną wód, gleb i krajobrazu.

### Tereny zdegradowane o charakterze punktowym

Tereny zdegradowane o charakterze punktowym to przede wszystkim wyrobiska górnicze (kamieniołomy). Większość takich obiektów posiada ściśle określone kierunki rekultywacji 
i zagospodarowania po zakończeniu eksploatacji. Projekty te z reguły przewidują sprofilowanie i zabezpieczenie wyrobisk a następnie zalanie ich wodą i rekultywacji 
w kierunku rybackim lub rekreacyjnym.

Po zakończeniu wydobycia, przewidywana rekultywacja zwałowisk mas ziemnych 
i skalnych oraz poeksploatacyjnych terenów przyległych - będzie prowadzona poprzez odpowiednie ukształtowanie powierzchni i kompensację przyrodniczą w kierunku leśnym.

### Degradacja wielkopowierzchniowa

W skali zagrożeń znacznie większy problem stanowi wielkopowierzchniowa degradacja jakościowa gleb związana z emisją przemysłową – głównie pyleniem powodowanym przez zakłady przerabiające skały wapienne. Problem ten dotyczy także gruntów ornych, które nie są wykorzystywane zgodnie z ich przydatnością rolniczą, bowiem nadmierne zapylenie związkami wapnia i siarki zakłóca wegetację roślin obcopylnych (np. żyto) oraz powoduje degradację części nadziemnych większości upraw. Zasadowy odczyn gleb powstały w wyniku długotrwałego opadu związku wapnia stwarza ograniczenia w uprawie roślin gleb słabych (dominujących na terenie gminy), w tym szczególnie żyta, ziemniaków, łubinu, seradeli i owsa. Z konieczności więc w strukturze upraw dominują: pszenica, jęczmień 
i motylkowe lepiej plonujące w środowisku zasadowym.

## Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony powierzchni ziemi i gleb

### Cele i kierunki działań

W myśl ustawy Prawo Ochrony Środowiska,  ochrona gruntów rolnych i leśnych polega na:

- rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze,

- zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych,

- przywracaniu i poprawianiu wartości użytkowej gruntom, które utraciły charakter gruntów leśnych wskutek działalności nieleśnej, a także na zapobieganiu obniżania produktywności gruntów leśnych,

- zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz szkodom w produkcji rolniczej lub leśnej oraz w drzewostanach powstającym wskutek działalności nierolniczej lub nieleśnej,

- ograniczeniu ich przeznaczania na cele nierolnicze i nieleśne.

### Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.

Cele krótkoterminowe – do roku 2008

- kontrole emisji przemysłowych i podjęcie działań zmierzających do jej eliminacji;

- podjecie radykalnych działań w kierunku zmniejszenia zapylenia powietrza powodowanego przez przemysł wapienniczy;

- użyźnianie gleby materią organiczną - przywracanie wartości użytkowej gruntom zdegradowanym poprzez stosowanie odpowiednich upraw które będą okresowo przeorywane, przez co spełnią rolę naturalnego nawozu i bufora wysokiego odczynu pH (wyka, gorczyca, łubin), oraz pozwolą na poprawę struktury gleby i wzmocnienie systemów korzeniowych upraw produkcyjnych;

- eliminacja zanieczyszczenia pochodzącego z ruchu samochodowego – działania logistyczne  w kierunku upłynnienia ruchu drogowego; oraz przyspieszenie realizacji głównych inwestycji związanych z budową i remontami;

- eliminacja z dróg pojazdów niesprawnych i emitujących duże ilości zanieczyszczeń;

- nadzór nad projektami rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł 
i górnictwo

Cele długoterminowe – do roku 2015

- radykalne działania w kierunku zmniejszenia zapylenia powietrza powodowanego przez przemysł wapienniczy oraz zmniejszenia emisji do powietrza – działanie ciągłe;

- w perspektywie długookresowej: po zakończeniu eksploatacji – jak najszybsze wykonanie rekultywacji terenów zdegradowanych przez przemysł i górnictwo, zgodnie z opracowanymi i zaakceptowanymi przez gminę projektami;

- kontrole  emisji spalin w ruchu samochodowym;

- ograniczeniu użytkowania  gruntów niezgodnie z przeznaczaniem.

# Zanieczyszczenie powietrza.

Obowiązujące w Polsce ogólne zasady ochrony powietrza określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627, z późn. zm.).  Rozporządzenia jako akty wykonawcze wprowadzają szczegółowe zasady tej ochrony.

- Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
z dnia 17 września 1987 r. w sprawie dopuszczalnych do wprowadzania 
do powietrza atmosferycznego rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających, wytwarzanych przez silniki spalinowe (Dz.U. nr 14, poz. 87);

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000 r. (Dz.U. nr 98, poz. 1067) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.11.2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 140 , poz.1585);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. nr 87 poz. 796);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. nr 87 poz. 798);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 listopada 2002 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 62, poz. 627);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 1, poz. 12).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. nr 163, poz. 1584);

W zakresie jakości powietrza w UE obowiązują następujące przepisy:

- „Dyrektywa ramowa w sprawie jakości powietrza 96/62/WE” - określa główne zasady wspólnej strategii ochrony powietrza. Dokument ten przede wszystkim definiuje 
i wytycza cele jakości powietrza dla obszaru UE w celu uniknięcia, zapobieżenia lub ograniczenia szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi i środowiska, dokonuje oceny jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych przyjętych metod i kryteriów, przewiduje opracowanie odpowiednich materiałów informacyjnych 
i zapewnienie dostępu do nich obywatelom, oraz zakłada utrzymanie jakości powietrza, jeżeli jest ona dobra i poprawienie jej w innych przypadkach.

- pozostałe akty prawne – wydane na podstawie dyrektywy ramowej tzw. dyrektywy „córki”  (obowiązujące w Polsce normy jakości powietrza będą zastępowane sukcesywnie przez wytyczne zawarte w tych przepisach):

- Dyrektywa 70/220/EWG i 94/12/WE – dotycząca wymogów technicznych 
i dopuszczalne wartości dla CO i  emisji węglowodorów z silników pojazdów samochodowych;

- Dyrektywa 72/306/EWG, 77/537/EWG – dotycząca norm dla maksymalnej ilości spalin z silników diesla w pojazdach samochodowych, ciągnikach używanych 
w rolnictwie i leśnictwie;

- Dyrektywa 80/779/EWG – dotycząca dopuszczalnych i zalecanych stężeń SO2 
i cząstek zawieszonych w powietrzu;

- Dyrektywa 82/884/EWG – dotycząca maksymalnych wartości stężeń ołowiu 
w powietrzu atmosferycznym;

- Dyrektywa 85/203/EWG – dotycząca dopuszczalnych wartości tlenku azotu.

- Dyrektywa 88/77/EWG – dotycząca wymogów technicznych i dopuszczalnych wartości emisji CO, węglowodorów, NOx dla samochodów ciężarowych;

- Dyrektywa 85/210/EWG – dotycząca zawartości ołowiu w benzynie.

- Dyrektywa 92/72/EWG – dotycząca wartości progowych ozonu.

- Dyrektywa 93/12/EWG – dotycząca zawartości siarki w paliwach płynnych.

- Dyrektywa 94/63/WE – dotycząca ograniczenia emisji lotnych związków organicznych (VOC) pochodzących z magazynowania i dystrybucji benzyny.

## Źródła emisji zanieczyszczeń powietrza

Najważniejszymi czynnikami powodującymi zanieczyszczenia powietrza są:

- przemysł

- spalanie paliwa stałego (węgiel, miał kokosowy, koks) oraz spalanie odpadów 
w piecach indywidualnych gospodarstw domowych,

- komunikacja

- emisja niezorganizowana z kopalń (głównie pyły).

W okresie zimowym wzrasta emisja pyłów i zanieczyszczeń spowodowanych spalaniem paliw stałych w kotłowniach i indywidualnych piecach centralnego ogrzewania.

Obserwując warunki pogodowe występujące w regionie i opierając się na danych pomiarowych ze stacji IMGW,  można zauważyć uwarunkowania sprzyjające wzrostowi stężeń zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym w okresach późno-jesiennych 
i zimowych (zagrożenie smogowe). Ze szczególnym nasileniem kumulacja zanieczyszczeń miała miejsce w grudniu 2002 r., kiedy to wystąpiły warunki odpowiadające smogowi atmosferycznemu. Występujące niskie temperatury powietrza i związany z tym wzrost emisji (zwiększone zużycie paliw w celach grzewczych) w powiązaniu z niesprzyjającymi rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń warunkami atmosferycznymi spowodowały utrzymywanie się wysokich stężeń substancji zanieczyszczających w powietrzu.

Znaczny wpływ na jakość powietrza maja lokalne przestarzałe kotłownie, pracujące 
na potrzeby centralnego ogrzewania, oraz małe przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych lub technologicznych. Zakłady te nie posiadają praktycznie żadnych urządzeń oczyszczania bądź odpylania gazów spalinowych. Głównym paliwem w sektorze gospodarki komunalnej i małej przedsiębiorczości jest węgiel o różnej jakości, często wysoce zasiarczony. Węzły spalania są wyposażone przeważnie w przestarzałe urządzenia grzewcze, które z uwagi na niską sprawność i mało efektywną technologię spalania – są poważnym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Głównymi zanieczyszczeniami powietrza są: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył. Substancje zanieczyszczające powietrze i źródła ich pochodzenia scharakteryzowano w poniższej tabeli:

Tabela 8-1. Źródła pochodzenia substancji zanieczyszczających powietrze.

| Zanieczyszczenia | Źródło emisji |
| --- | --- |
| Pył ogółem | spalanie paliw, unoszenie się pyłu w powietrzu, pojazdy |
| SO2 – dwutlenek siarki | spalanie paliw zawierających siarkę |
| NO – tlenek azotu | spalanie paliw |
| NO2 – dwutlenek azotu | spalanie paliw i procesy technologiczne |
| NOx – suma tlenków azotu | sumaryczna emisja tlenków azotu(NO,NO2) |
| CO – tlenek węgla | produkt niepełnego spalania |
| O3 – ozon | powstaje naturalnie oraz z innych zanieczyszczeń (utleniaczy) |
| Amoniak, metan | transport, produkcja rolna, produkty spalania |

### Emisja przemysłowa

Jednym z najpoważniejszych źródeł zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy jest przemysł. Największymi emitorami zanieczyszczeń są zlokalizowane we wschodniej części gminy Cementownia "Nowiny” Sp. z o.o. oraz zakłady Przemysłu  Wapienniczego "Trzuskawica". Zakłady te emitują rocznie min. 500 Mg pyłów i gazów do powietrza (bez CO2). Cementownia „Nowiny” figuruje na krajowej liście zakładów najbardziej uciążliwych dla środowiska.  Danych o stężeniu pyłów i gazów w powietrzu na terenie gminy dostarczają punkty pomiarowe sieci monitoringu regionalnego  w Chęcinach oraz utworzona w 1998 r. lokalna siec monitoringu Cementowni "Nowiny" Sp. z o.o. i ZPW "Trzuskawica" S.A.

Wielkości dopuszczalnej rocznej emisji do powietrza przez zakłady działające na terenie gminy, zgodnie z wydanymi zezwoleniami podaje Tabela 8-2 a ładunki zanieczyszczeń wyemitowane przez zakłady przemysłowe w I półroczu 2003r, na podstawie danych 
z kwartalnych sprawozdań za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, składanych 
w Oddziale Weryfikacji i Naliczania Opłat w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przedstawia Tabela 8-3.

Tabela 8-2. Dopuszczalne roczne poziomy emisji głównych zanieczyszczeń przez zakłady działające na terenie gminy Sitkówka-Nowiny.

| związek | j.m. | dopuszczalna emisja |
| --- | --- | --- |
| dwutlenek siarki | [Mg/rok] | 2450,323 |
| dwutlenek azotu | [Mg/rok] | 2558,634 |
| tlenek węgla | [Mg/rok] | 33577,614 |
| pył ogółem | [Mg/rok] | 1816,200 |

Tabela 8-3. Ładunki zanieczyszczeń wyemitowane przez zakłady przemysłowe w I półroczu 2003r.

| związek | j.m. | wielkość emisji |
| --- | --- | --- |
| dwutlenek siarki | [Mg/rok] | 48,251 |
| dwutlenek azotu | [Mg/rok] | 17,209 |
| tlenek węgla | [Mg/rok] | 85,864 |
| pył ogółem | [Mg/rok] | 75,547 |

### Emisja komunikacyjna

Emisja komunikacyjna stwarza zagrożenie w pobliżu dróg o dużym natężeniu ruchu kołowego. Podwyższone stężenia zanieczyszczeń komunikacyjnych mogą występować 
w bezpośrednim otoczeniu głównych dróg w porach zwiększonego natężenia ruchu, przede wszystkim wzdłuż drogi krajowej nr E-7.

Poprzez emisję do powietrza, oddziaływanie to związane jest przede wszystkim ze szkodliwym wpływem na uprawy rolnicze i położone w bezpośrednim sąsiedztwie gleby – 
a w efekcie długofalowym i globalnym na intensyfikacje efektu cieplarnianego. 
Do głównych zanieczyszczeń emitowanych w związku z ruchem samochodowym należą:

- tlenek i dwutlenek węgla

- węglowodory

- tlenki azotu

- pyły zawierające metale ciężkie (głównie z okładzin hamulcowych)

- pyły ze ścierania się nawierzchni dróg i opon samochodowych.

Zagrożenie emisją komunikacyjną jest istotne z uwagi na duży odsetek kilkunastoletnich 
i w znacznym stopniu wyeksploatowanych samochodów pochodzących z importu, które obecnie poruszają się po polskich drogach. Oprócz toksycznych produktów spalania, mankamentem motoryzacji są duże ilości tlenu potrzebne do procesu spalania; szacuje się, że na 1 litr spalanego paliwa potrzeba 2.000-2.500 litrów tlenu.

Wzrost zagrożenia wynikający ze wzrostu ruchu pojazdów jest redukowany poprzez stosowanie paliw ze zmniejszoną ilością trujących związków (benzyny bezołowiowe, lepszej jakości olej napędowy) – produkowanych przez krajowe koncerny petrochemiczne.

Ponadto emisja komunikacyjna redukowana jest przez coraz częstsze stosowanie 
w samochodach instalacji do spalania gazu propan-butan.

Do niedawna duży odsetek będących w obrocie paliw  pochodził z nieznanych źródeł 
i paliwa te stanowiły potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Skład produkowanych nielegalnie paliw bardzo często drastycznie odbiegał od obowiązujących norm, co powodowało wzrost emisji szkodliwych związków w spalinach samochodowych. Dzięki wzrostowi kontroli przeprowadzanych w punktach dystrybucji paliw, ich jakość znacznie się polepszyła.

Ze uwagi na dużą ilość czynników i ich zmienność, trudno wyznaczyć ilość substancji toksycznych emitowanych przez silniki pojazdów do atmosfery. Na podstawie znanych wartości średniego składu paliwa, szacowany przeciętny skład spalin silnikowych jest następujący:

Tabela 8-4. Przeciętny skład spalin silnikowych (w % objętościowo)*

| Składnik | Silniki benzynowe | Silniki wysokoprężne | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Azot | 24 - 77 | 76 - 78 | nietoksyczny |
| Tlen | 0,3 - 8 | 2 - 18 | nietoksyczny |
| Para wodna | 3,0 - 5,5 | 0,5 - 4 | nietoksyczny |
| Dwutlenek węgla | 5,0 - 12 | 1 - 10 | nietoksyczny |
| Tlenek węgla | 0,5 - 10 | 0,01 - 0,5 | toksyczny |
| Tlenki azotu | 0,0 - 0,8 | 0,0002 - 0,5 | toksyczny |
| Węglowodory | 0,2 - 3 | 0,009 - 0,5 | toksyczny |
| Sadza | 0,0 - 0,04 | 0,01 - 1,1 | toksyczny |
| Aldehydy | 0,0 - 0,2 | 0,001 - 0,009 | toksyczny |

*wg J. Jakubowski – „Motoryzacja a środowisko”

Na skutek powszechnej elektryfikacji, emisje do powietrza związane z ruchem kolejowym mają znaczenie marginalne. Należą do nich jedynie emisje zanieczyszczeń pyłowych związanych z ruchem pociągów, oraz niewielkie emisje z lokomotyw spalinowych używanych głownie na bocznicach kolejowych.

### Niska emisja

Duży wpływ na stan czystości powietrza ma niska emisja z lokalnych kotłowni i pieców węglowych używanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. Lokalne systemy grzewcze nie posiadają praktycznie żadnych urządzeń ochrony powietrza. Emisja z tych źródeł jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienność sezonową związaną z okresem grzewczym. W paleniskach indywidualnych spalane są często inne niż węgiel ‘paliwa’, często są to odpady komunalne lub opakowania z tworzyw lub wielowarstwowe. Z uwagi na niepełny i zachodzący w stosunkowo niskiej temperaturze proces spalania, spalanie takich materiałów może być źródłem emisji wielu groźnych związków organicznych, w tym głównie dioksyn i furanów.

### Emisja niezorganizowana

W tej kategorii należy sklasyfikować inne nie wymienione źródła emisji. Najistotniejsza znaczenie w tej kategorii ma emisja wielkopowierzchniowa biogazu związana ze składowiskami odpadów komunalnych. Na terenie gminy nie ma takich składowisk – odpady trafiają na składowisko w Promniku gm. Strawczyn. Do pozostałych źródeł emisji można zaliczyć np. wypalanie traw, czy emisje lotnych związków organicznych związane 
z lakierowaniem itp.

## Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony powietrza

Główne zagrożenia dotyczące ochrony jakości powietrza na terenie gminy są następujące:

- podwyższone zawartości pyłu zawieszonego PM10;

- fakt zaklasyfikowania cementowni „Nowiny” do krajowej listy zakładów przemysłowych najbardziej uciążliwych dla środowiska;

- stosowanie węgla (różnej jakości i często z dużą zawartością siarki) jako głównego źródła energii w przemyśle, gospodarce komunalnej i przez użytkowników indywidualnych;

- emisja ze środków transportu;

- emisja niezorganizowana z kopalń

- napływ zanieczyszczeń spoza terenu gminy (transgraniczna);

- niska świadomość społeczna – przede wszystkim w odniesieniu do zagrożeń związanych ze spalaniem odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych 
w domowych paleniskach węglowych.

Zgodnie z zapisem Powiatowego Programu Ochrony Środowiska, z uwagi na dużą koncentracje zakładów emitujących znaczne ilości zanieczyszczeń gazowych i pyłowych - dla gminy Sitkówka-Nowiny powinien zostać opracowany program ochrony powietrza.

Nadrzędnym celem przyjętej w województwie i powiecie polityki ekologicznej w zakresie ochrony powietrza jest:

- dalsza poprawa jakości powietrza atmosferycznego

- spełnienie wymagań określonych w prawodawstwie unijnym.

### Cele i kierunki działań

Na stan zanieczyszczenia powietrza w przyszłości będą miały wpływ skala i kierunki rozwoju gminy. Przewidywany utrzymujący się wysoki stopień rozwoju gospodarczego 
i przemysłu, pozwala wnioskować że główne działania w sferze ochrony powietrza związane będą z eliminacją emisji zanieczyszczeń z tych źródeł.

Zakres działań dużych „emitorów” zanieczyszczeń atmosfery zlokalizowanych na terenie gminy,  powinien być zgodny z obowiązującymi w kraju przepisami i wydanymi na ich podstawie decyzjami o dopuszczalnych emisjach. Decyzje wydawane są na czas określony i wskazują poziom dopuszczalnych emisji z poszczególnych urządzeń lub emitorów, mogą wskazywać również zakres wymaganych działań naprawczych, np. poprawę sprawności urządzeń, zmniejszenie emisji określonego zanieczyszczenia. W odniesieniu do dużych zakładów, emisje są elementem szczegółowo rozpatrywanym na etapie uzyskania pozwoleń zintegrowanych, związanych z wdrożeniem Dyrektywy IPPC.

W programie rządowym pt. II Polityka ekologiczna państwa (2001 r), ustalone zostały limity krajowe, związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i poprawą stanu środowiska, dotyczące celów do osiągnięcia najpóźniej do 2010 roku. W odniesieniu do  czystości powietrza ustalenia są następujące:

  - ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i 25% w stosunku 
do 2000 r. (w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB),

  - ograniczenie emisji pyłów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, azotu o 31%, niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu w 1990 r.

  - do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie benzyny bezołowiowej.

Ograniczenie emisji z sektora przemysłowego

Ograniczanie emisji z procesów technologicznych powinno być realizowane przez:

- wprowadzanie nowoczesnych, przyjaznych środowisku technologii oraz stosowanie biopaliw;

- wdrażanie Projektów Czystszej Produkcji, m.in. przez modernizacje procesów technologicznych i zmniejszenie energochłonności produkcji;

- racjonalna gospodarkę energią i ciepłem oraz zmiana nośników energii na bardziej ekologiczne

- wdrażanie wysokosprawnych urządzeń redukujących zanieczyszczenia emitowane do atmosfery (urządzenia odpylające, odsiarczające,  redukujące tlenki azotu itp);

- wzmożenie kontroli emisji

- wdrażanie zasad BAT (najlepszej dostępnej techniki)

W pierwszej kolejności działania te powinny być podjęte w stosunku do zakładów stanowiących największe zagrożenie.

Ograniczenie emisji związanych z ruchem samochodowym

Z uwagi na położenie gminy w pobliżu tras o dużym natężeniu ruchu, istnieje zagrożenie zwiększania się emisji związanej z motoryzacją.  Waga problemu jest duża, ze względu na przewidywany wzrost ilości pojazdów oraz stały rozwój transportu samochodowego.

Redukcja zanieczyszczeń komunikacyjnych możliwa będzie dzięki realizacji następujących zadań:

- dbałość o stan nawierzchni dróg;

- kształtowanie ruchu ulicznego - odpowiednia organizacja zapewniająca płynność ruchu samochodowego;

- polepszenie stanu technicznego pojazdów – stopniowa eliminacja pojazdów niesprawnych technicznie i nieposiadających katalizatorów spalin;

- działanie mające na celu redukcję uciążliwości transportu samochodowego – głównie w zakresie logistyki jak również poprzez kontrolę emisji spalin;

- przygotowanie warunków dla rozwoju ruchu rowerowego – wytyczenie i wykonanie ścieżek rowerowych.

- stosowanie pasów zieleni i zadrzewienia.

Ograniczenie niskiej emisji.

Z uwagi na wiejski charakter gminy i znaczna przewagę rozproszonych  zabudowań jednorodzinnych, niska emisja jest istotnym problemem środowiskowym i jej ograniczenie jest jednym z działań priorytetowych. Możliwe jest do osiągnięcia poprzez następujące działania:

- sukcesywną wymianę przestarzałych kotłów węglowych CO używanych na terenie posesji prywatnych i zastępowanie ich nowoczesnymi piecami o wyższej sprawności, a tym samym niższym zapotrzebowaniu na paliwo i mniejszej emisji spalin;

- brak kontroli emisji gazów spalinowych na terenie prywatnych posesji, oraz czynniki ekonomiczne – powodują że często spalany jest tam węgiel o słabej kaloryczności 
i dużym zasiarczeniu. Spalanie takiego węgla jest istotnym źródłem emisji tlenków węgla i siarki. Należy przedsięwziąć działania zmierzające do minimalizacji paliw złej jakości;

- edukacja społeczna i uświadamianie o szkodliwości spalania różnego rodzaju odpadów w paleniskach domowych;

- promowanie działań zmierzających do eliminacji strat ciepła z budynków mieszkalnych (docieplenia, wymiana okien itp);

- docelowo - promowanie stosowania paliw proekologicznych takich jak np. gaz ziemny, olej opałowy czy biopaliwa.

### Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.

Cele długoterminowe – do roku 2008

- ostateczne wdrożenie w życie zapisów ustawy POŚ i aktów wykonawczych;

- modernizacja istniejących kotłów  węglowych, bądź  instalowanie nowych kotłów 
o wyższej sprawności i mniejszej emisji spalin;

- eliminacja paliw  węglowych niskiej jakości;

- promowanie działań zmierzających do przejścia na paliwa bezdymne, paliwa alternatywne lub olej opałowy.

Cele długoterminowe – do roku 2015

Uwzględniając zalecenia zawarte w programach wyższego szczebla (powiatowym 
i wojewódzkim) główne cele do realizacji w perspektywie do 2015 r są następujące:

- Likwidacja źródeł niskiej emisji i dążenie do zamiany systemów ogrzewania węglowego na ogrzewanie ‘przyjazne środowisku’, ze szczególnym uwzględnieniem paliw alternatywnych;

- wspomaganie przez gminę działań związanych z wymiana wyeksploatowanych, niskoefektywnych kotłów węglowych

- działania zmierzające w kierunku zgazyfikowania gminy;

- poprawa stanu nawierzchni dróg, jako warunek zapewniający odpowiednią płynność ruchu samochodowego;

- dbałość o odpowiednią organizację ruchu kołowego;

- edukacja ekologiczna i podnoszenie świadomości społecznej w odniesieniu zagrożeń związanych z zanieczyszczaniem powietrza – głównie dotyczących spalania odpadów komunalnych, opakowań i tworzyw sztucznych w prywatnych paleniskach

# Ochrona przed hałasem

## Źródła emisji hałasu

Główne źródła emisji hałasu do środowiska stanowią obiekty przemysłowe, ruch drogowy, kolejowy i lotniczy, a tym samym kształtują klimat akustyczny w rejonie ich oddziaływania.

Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, jak i na zmniejszaniu poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany.

Hałas definiuje się jako wszystkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka sprężystego oddziałujące na organizm ludzki. Zgodnie 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627, 
z późn. zm.),  podstawowe pojęcia z zakresu ochrony przed hałasem są następujące:

- emisja - wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio energie do powietrza, wody lub ziemi, związane z działalnością człowieka (takie jak hałas czy wibracje)

- hałas -  dźwięki o częstotliwościach od 16 Hz do 16.000 Hz,

- poziom hałasu - równoważny poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB).

Wskaźnikiem oceny hałasu w środowisku jest poziom równoważny dla przedziału czasu odniesienia. Równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB). Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku podano w załączniku do rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. nr 66, poz. 436).

Dopuszczalny poziom hałasu określa się, przyjmując wartości dopuszczalne dla rodzaju terenu wyszczególnionego w cytowanym rozporządzeniu, lub terenu o zbliżonym przeznaczeniu. Rozporządzenie określa również standardy emisyjne dla takich obiektów jak drogi lub linie kolejowe, oraz dla dopuszczalnego hałasu w środowisku, powodowanego przez linie elektroenergetyczne oraz ruch lotniczy.

Wartości progowe poziomów hałasu zostały określone w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r (Dz. U. Nr 8, poz. 81). Określone zostały wartości progowe poziomów hałasu w środowisku, których przekroczenie powoduje zaliczenie obszaru do kategorii terenu zagrożonego hałasem. Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, dla obszarów na których poziom hałasu przekracza poziom dopuszczalny, wojewoda lub rada powiatu - tworzy program działań, którego celem jest dostosowanie emisji hałasu do poziomu dopuszczalnego.

### Hałas przemysłowy

W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakłady przemysłowe stanowią potencjalne źródło emisji hałasu do środowiska. Uciążliwość hałasu emitowana z tych obiektów zależy między innymi od ich ilości, czasu pracy czy odległości od terenów podlegających ochronie akustycznej. Dominujący przemysł wapienniczy i górniczy może powodować interwencje i skargi mieszkańców na ponadnormatywne oddziaływania hałasu w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca ich zamieszkania.

Przekroczenia mogą być związane z praca głównych instalacji zakładów (młyny, wentylatory, transport) co jest szczególnie uciążliwe w przypadku placówek pracujących na dwie lub trzy zmiany. Innym źródłem hałasu są roboty strzałowe wraz z ich sygnałami ostrzegawczymi prowadzone zgodnie z planem ruchu w ramach eksploatacji prowadzonej w kamieniołomach.

Uciążliwość akustyczna może być też związana ze zbyt głośną pracą instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych mieszczących się w sąsiedztwie zakładów, sklepów czy punktów usługowych, występujących licznie na terenie gminy (razem ponad 600 podmiotów gospodarczych).

### Hałas komunikacyjny

Na hałas komunikacyjny składa się hałas drogowy pochodzący od środków transportu, poruszających się po wszelkiego rodzaju drogach, oraz hałas kolejowy związany z ruchem szynowym pociągów.

W związku ze stwierdzoną uciążliwością akustyczną hałasów komunikacyjnych Państwowy Zakład Higieny opracował skalę subiektywnej uciążliwości zewnętrznych tego rodzaju hałasów. Zgodnie z dokonaną klasyfikacją uciążliwość hałasów komunikacyjnych zależy od wartości poziomu równoważnego LAeq i wynosi odpowiednio:

- mała uciążliwość			  LAeq < 52 dB

- średnia uciążliwość		52 dB < LAeq < 62 dB

- duża uciążliwość		63 dB < LAeq < 70 dB

- bardzo duża uciążliwość		  LAeq > 70 dB

Dotychczas na terenie gminy nie prowadzono badań poziomu hałasu, dlatego precyzyjne wartości tego parametru nie są znane. Szacuje się jednak, że ponadnormatywny poziom hałasu występuje w otoczeniu szlaków komunikacji kołowej i dotyczy trasy relacji Kraków-Warszawa (E-7) i dróg o znacznym natężeniu ruchu biegnących wśród zwartej zabudowy (głównie droga wojewódzka nr 762). Obok komunikacji osobowej, hałas ten związany jest przede wszystkim z taborem transportowym działających na terenie gminy zakładów przemysłowych.

Małe natężenie ruchu na pozostałych drogach przebiegających  wzdłuż ciągów gęstej zabudowy pozwala wnioskować o zachowaniu obowiązujących  standardów klimatu akustycznego.

Hałas kolejowy związany jest zarówno z ruchem pasażerskim jak i towarowym. Stacja kolejowa w Sitkówce-Nowinach pełni transferowy charakter dla linii w kierunku dużych aglomeracji takich jak Kielce, Kraków czy Katowice. Codziennie odjeżdża stąd ok. 25 pociągów osobowych, z czego ok. 5 pociągów w porze nocnej między godziną 22:00 
a  6:00 rano. Generalnie w porze nocnej hałas pochodzący od linii kolejowej może przekraczać poziom 50 dB w odległości do około 80 m od osi torów. Lokalnie mogą wystąpić niekorzystne zmiany ze względu na stan infrastruktury (torowiska), prędkości przejazdu, rodzaj i stan taboru kolejowego, położenie torowiska.

## Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed hałasem.

Poprawa klimatu akustycznego na terenie gminy możliwa jest poprzez zahamowanie wzrostu zagrożeń wynikających z emisji hałasu do środowiska, jak i poprzez podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu do obowiązujących normatywów. W odniesieniu do dużych zakładów zagadnienia hałasu muszą zostać uregulowane na etapie uzyskania pozwoleń zintegrowanych, związanych z wdrożeniem Dyrektywy IPPC.

Do potrzeb związanych z ochroną środowiska na terenie gminy Sitkówka-Nowiny 
w zakresie ochrony przed hałasem komunikacyjnym należy przyjąć dbałość o stan techniczny nawierzchni dróg celem zwiększenia płynności ruchu komunikacyjnego, oraz budowę ekranów przeciwakustycznych co wpłynie na obniżenie emisji hałasu 
do środowiska.

### Cele i kierunki działań

Walka z hałasem i ujemnym wpływem pól elektromagnetycznych nie będzie w najbliższych latach działaniem priorytetowym, o czym przesądza niewielka skala tych problemów, jak też brak szerszego odniesienia się do nich w dokumentach planistycznych, uchwalonych przez Sejmik Województwa.

W „Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego" i w „Planie zagospodarowania przestrzennego województwa..." oraz w „Strategii rozwoju powiatu kieleckiego" problematyka ta nie została ujęta bezpośrednio w żadnym celu strategicznym, zaś 
w „Kompleksowym programie rozwoju sieci drogowej woj. świętokrzyskiego" odniesiono się do niej tylko pośrednio (przyjmując rozwiązania komunikacyjne, które mają związek 
z ograniczaniem uciążliwości hałasu drogowego).

Zgodnie z przepisami ochrony środowiska bieżące przeciwdziałanie wymienionym zagrożeniom polegać będzie na zapewnieniu jak najlepszego klimatu akustycznego oraz utrzymaniu dobrego stanu środowiska. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje się natomiast możliwość   ustanowienia   stref ograniczonego   użytkowania   (tworzonych   ze   względu   na zwiększoną emisję tych zagrożeń) w obrębie, których wykluczona byłaby realizacja określonych form zabudowy.

Celem długoterminowym w zakresie hałasu jest ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez

obniżenie jego natężenia do poziomu gwarantowanego prawem.

Zadania wyznaczone do realizacji, podporządkowane będą dwóm głównym celom:

•	eliminacja czynności powodujących hałas;

•	stosowanie rozwiązań techniczno-organizacyjnych ograniczających hałas u źródła.

### Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.

Cele krótkoterminowe – do roku 2008

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem na terenie gminy Sitkówka-Nowiny, 
do celów krótkoterminowych należą:

- inwentaryzacja źródeł hałasu na terenie gminy, oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych hałasem w celu podjęcia działań poprawiających klimat akustyczny 
w pierwszej kolejności;

- prowadzenie monitoringu akustycznego w najbardziej zagrożonych rejonach;

- modernizacja linii produkcyjnych i zabezpieczanie źródeł hałasu;

- budowa ekranów przeciwakustycznych w rejonach zagrożonych hałasem komunikacyjnym (np. na odcinku drogi ekspresowej E-7);

- wykonanie progów zwalniających na drogach osiedlowych i odcinkach dróg 
o charakterze dojazdowym, przebiegających przez największe skupiska domów jednorodzinnych

- stosowanie ‘cichych’ nawierzchni przy remontach i modernizacji dróg;

- izolacja budynków (np. wymiana okien) — sukcesywnie w obszarach zagrożonych hałasem;

- na etapie projektowym - przestrzeganie zasad maksymalizacji oddalenia osiedli mieszkaniowych od potencjalnych źródeł hałasu i ruchliwych układów komunikacyjnych;

- edukacja społeczna w zakresie szkodliwości hałasu na zdrowie człowieka 
i problemów ochrony przed hałasem

Cele długoterminowe – do roku 2015

Na podstawie przyjętych celów i uzyskanych efektów na etapie realizacji zadań krótkoterminowych, cele długoterminowe w zakresie poprawy klimatu akustycznego 
w perspektywie do 2015r będą następujące:

- stworzenie bazy danych o obiektach przemysłowych stwarzających zagrożenie akustyczne dla środowiska;

- eliminacja zidentyfikowanych oddziaływań akustycznych

- sukcesywne eliminowanie technologii i urządzeń przekraczających dopuszczalne normy hałasu w przemyśle i transporcie;

- tworzenie stref buforowych pomiędzy nowoprojektowanymi obiektami przemysłu 
i usług a terenami zabudowy mieszkaniowej;

- na etapie wydawaniu pozwoleń na budowę obiektów mogących stanowić potencjalne źródło hałasu do środowiska i niepodlegających procedurze ocen oddziaływania na środowisko - żądanie by w dokumentacji dotyczącej projektu budowlanego znalazły się dane dotyczące emisji hałasu pod kątem oddziaływania inwestycji na obiekty sąsiadujące, środowisko oraz na zdrowie ludzi;

- reorganizacja i uporządkowanie ruchu samochodowego z wyprowadzeniem przejazdów tranzytowych i transportu poza największe skupiska mieszkaniowe;

- w dalszym ciągu - minimalizacja emisji hałasu komunikacyjnego poprzez planowe remonty i modernizację dróg z zastosowaniem odpowiednich nawierzchni;

- kontynuacja programów edukacyjnych.

# Promieniowanie niejonizujące

Oprócz prawa ochrony środowiska - zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, są również regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego i przepisami sanitarnymi.

Promieniowaniem niejonizującym określa się promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powoduje 
w nim procesu jonizacji. Promieniowanie to jest ściśle związane ze zmianami pola  elektromagnetycznego. Ryzyko narażenia na oddziaływanie pól elektromagnetycznych występuje wyłącznie podczas eksploatacji źródeł je wytwarzających. Potencjalnymi źródłami promieniowania niejonizującego są:

- urządzenia wytwarzające stałe pole elektryczne i magnetyczne;

- urządzenia wytwarzające pole elektryczne i magnetyczne o częstotliwości 50 Hz, (stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia);

- urządzenia wytwarzające pole elektromagnetyczne o częstotliwości od 1 kHz do 300 GHz, (urządzenia radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne)

- inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości: 0 - 0,5 Hz, 0,5 - 50 Hz oraz 50-1000 Hz.

Zagadnienia dotyczące promieniowania niejonizującego są określone przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883).

Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, rozporządzenie ustala odrębną wartość składowej elektrycznej pola w wysokości 1 kV/m.

Dla pozostałych terenów, na których przebywanie ludzi jest dozwolone bez ograniczeń, rozporządzenie ustala wysokość składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 
o częstotliwości 50 Hz w wysokości 10 kV/m, natomiast składowej magnetycznej 
w wysokości 60 A/m. ponadto rozporządzenie określa:

- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego;

- metody kontroli dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych;

- metody wyznaczania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, jeżeli w środowisku występują pola elektromagnetyczne 
z różnych zakresów częstotliwości.

## Charakterystyka stanu aktualnego, potencjalne źródła emisji.

Zgodnie z ogólnymi zasadami ochrony środowiska i ludzi przed promieniowaniem niejonizującym - źródła emisji promieniowania mogą być używane wyłącznie pod warunkiem zapewnienia całkowitej ochrony przed ich niekorzystnym oddziaływaniem na ludzi i środowisko.

Linie energetyczne powyżej 110 kV

Przez teren gminy nie przebiegają linie wysokiego napięcia powyżej 110 kV.

Linie energetyczne  110 kV

Za południowo-zachodnią granicą gminy zlokalizowana jest stacja systemowa 220/110 kV „Radkowice” z której wyprowadzone są linie 110 kV, z których część biegnie przez gminę Sitkówka-Nowiny.

Na terenie gminy znajdują się Główne Punkty Zasilające (GPZ) największe przedsiębiorstwa przemysłowe

- Cementownia „Nowiny”Sp. z o.o. w Nowinach oraz

- Zakłady Przemysłu Wapienniczego „Trzuskawica” S.A. w Sitkówce.

Ze względu na stacje systemową 220/110 kV „Radkowice”, przez gminę przebiega szereg linii 110 kV o charakterze tranzytowym:

- odcinek jednotorowej linii relacji Radkowice-Kielce przebiegający po północno-zachodniej części gminy

- dwie równolegle, jednotorowe linie relacji Radkowice-Cementownia do zasilani południowej stacji transformatorowej w Cementowni „Nowiny” Sp. z o.o.

Sieci średniego napięcia

Zaopatrzenie gminy w energie elektryczna realizowane jest poprzez linie średniego napięcia rzędu 15 kV i 30 kV.

Zasilanie odbywa sie poprzez linie magistralna 15 kV relacji Wolica-Kielce oraz linie 30 kV  GPZ Niewachlów-Checiny. Oprócz linii napowietrznych SN w gminie występują stacje transformatorowe napowietrzne i wnętrzowe.

Przekaźniki radiowe i GSM.

Na terenie gminy znajdują się trzy przekaźniki telefonii komórkowej.

## Identyfikacja potrzeb w zakresie ochrony przed promieniowaniem niejonizującym

### Cele i kierunki działań

Osiągnięcie stanu docelowego będzie polegało na ograniczeniu ponadnormatywnego oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko na terenie gminy. Ochrona przed niekorzystnym działaniem pól elektromagnetycznych polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska naturalnego poprzez:

- utrzymywanie poziomów elektromagnetycznego promieniowania niejonizującego poniżej dopuszczalnego lub co najwyżej na poziomie dopuszczalnym,

- wówczas gdy wartości promieniowania niejonizującego nie są dotrzymane -  zmniejszenie poziomu jego natężenia co najmniej do dopuszczalnego.

Ochrona przed promieniowaniem niejonizującym będzie polegała głównie na przestrzeganiu przepisów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. nr 192, poz. 1883 z 2003 roku).

Szczególną uwagę należy skupić na przestrzeganiu dopuszczalnych wartości promieniowania na terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, pochodzącego od linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV, dla  których wartość graniczna natężenia pola elektrycznego została ustalona w wysokości 1 kV/m, 
a pola magnetycznego w wysokości 60 A/m. Pozwoli to na uniknięcie w przyszłości lokalizacji obiektów podlegających ochronie w miejscach, w których występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów promieniowania.

Program przewiduje wprowadzenie systemu monitoringu środowiska pod względem oddziaływania pól elektromagnetycznych. Okresowe badania kontrolne poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarze gminy Sitkówka-Nowiny będą prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach.

Zgodnie z art. 124 ustawy „Prawo ochrony środowiska”,  informacje o przekroczeniach  pól elektromagnetycznych w środowisku zamieszczane powinny być w rejestrze prowadzonym przez Wojewodę. Rejestr ten podlega corocznej aktualizacji.

### Priorytety ekologiczne w perspektywie do 2015r.

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Powiatowym Programie Ochrony Środowiska, walka 
z ujemnym wpływem pól elektromagnetycznych nie będzie w najbliższych latach działaniem priorytetowym, z uwagi na niewielka skalę tego problemu. Brak również szerszego odniesienia do tego zagadnienia w dokumentach planistycznych uchwalonych przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego. Mimo tego, do głównych zadań priorytetowych realizowanych na bieżąco w gminie Sitkówka-Nowiny zaliczyć należy:

- przestrzeganie dopuszczalnych wartości promieniowania na terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową, pochodzącego od linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kV;

- preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego;

- przeprowadzenie okresowych badań pól elektromagnetycznych w celu rozeznania aktualnego ich oddziaływania na środowisko - wprowadzenie systemu monitoringu oddziaływania pól elektromagnetycznych, wykonywanego przez WIOŚ;

- opracowywanie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego 
z uwzględnieniem zagrożeń promieniowaniem niejonizującym;

- egzekwowanie od administratorów obiektów radiokomunikacyjnych obowiązku przedłożenia wyników pomiarów kontrolnych pól elektromagnetycznych w środowisku w miejscach dostępnych dla ludności, bezpośrednio po ich oddaniu do eksploatacji, lub w przypadku wprowadzenia zmian technicznych stacji, mających wpływ na środowisko.

# Priorytety przyjęte zgodnie ze strategią rozwoju gminy

„Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego gminy Sitkówka-Nowiny” oraz „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sitkówka-Nowiny”, określają zadania priorytetowe dotyczące rozwoju gminy, przyjęte zgodnie ze strategią rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Powiatu Kieleckiego. Zadania te obejmujące wszystkie elementy środowiska i sferę społeczno-gospodarczą.

## Działania priorytetowe Gminy Sitkówka-Nowiny przewidziane do realizacji w perspektywie do roku 2013.

Działania priorytetowe określone w „Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Sitkówka-Nowiny”, przewidziane na lata  2004-2006 z kontynuacją w latach 2007-2013 są następujące:

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wspierającej rozwój gminy.

- Ochrona i poprawa stanu środowiska.

- Budowa społeczeństwa informacyjnego.

- Rozwój lokalnych zasobów ludzkich, oraz wspieranie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

- Wzmocnienie lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia.

- Wspieranie rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu.

- Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury i turystyki.

- Promocja gminy.

### Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wspierającej rozwój gminy.

W ramach działania realizowane będą projekty mające na celu podniesienie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej gminy, a przez to napływ nowych inwestycji, wzrost liczby miejsc pracy, spadek bezrobocia, poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, spadek liczby wypadków drogowych, zwiększenie komfortu jazdy.

Działania:

- Modernizacja lub przebudowa dróg ułatwiających dostęp do miejsc atrakcyjnych turystycznie, terenów inwestycyjnych.

- Modernizacja lub przebudowa dróg zmierzająca do podniesienia bezpieczeństwa 
w ruchu kołowym i pieszym.

- Modernizacja lub przebudowa dróg dla wprowadzenia nowych lub utrzymania dotychczasowych połączeń komunikacyjnych.

- Modernizacja lub przebudowa dróg stanowiących warunek utrzymania miejsc pracy.

- Modernizacja lub budowa urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

- sieci kanalizacyjne

- sieci kanalizacji deszczowej

- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków

- Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę i poboru wody

- sieci wodociągowe,

- ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)

- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody

- Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje, związane z dostarczeniem podstawowych mediów - kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, dróg wewnętrznych.

Wskaźniki monitoringu

| Wskaźniki produktu | Długość dróg gminnych w kilometrach Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km). Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę (szt.) Długość sieci kanalizacyjnych (km) Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.) Liczba projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.) |
| --- | --- |
| Wskaźniki Rezultatu | Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (ha) Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej (%) Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej (%) Ilość ścieków odprowadzonych (hm3/miesiąc) |
| Wskaźniki Oddziaływania | Dochody budżetu gminy z udziału w podatkach od osób fizycznych (w tys. PLN) Dochody budżetu gminy z udziału w podatkach od osób prawnych (w tys. PLN) Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (osoby) Ilość nowych inwestycji |

### Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Działanie ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie z zasadami poszanowania środowiska.

Działanie to będzie realizowane poprzez:

- Budowę lub modernizację sieci wodociągowych.

- Budowę lub modernizację sieci kanalizacji sanitarnych.

- Budowę lub modernizację sieci kanalizacji deszczowych.

- Budowę lub modernizację stacji uzdatniania wody.

- Budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej.

- Organizowanie i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu.

- Wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi.

- Przekształcenie istniejącego systemu ogrzewania w system bardziej przyjazny dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji".

- Promowanie wykorzystania alternatywnych źródeł energii.

- Tworzenie polderów (w tym zalesienie) oraz odtwarzanie naturalnych terenów zalewowych.

- Budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych w ramach tzw. "małej retencji".

- Współpraca przy tworzeniu baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza, tworzeniu map terenów zalewowych, systemów monitoringu środowiska.

Wskaźniki monitoringu.

| Wskaźniki produktu | Długość sieci rozdzielczej wodociągów (km) Długość sieci kanalizacyjnych (km) Liczba stacji uzdatniania wody (szt.) Liczba zbiorników do pozyskiwania wody pitnej (szt.) Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów, oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (szt.) Ilość inwestycji mających na celu wykorzystywanie alternatywnych źródeł energii (szt.) Długość sieci ciepłowniczej (km) Liczba elementów zapobiegających powodziom (szt.) Liczba wdrożonych projektów wsparcia zarządzania ochroną środowiska (szt.) |
| --- | --- |
| Wskaźniki Rezultatu | Liczba osób korzystających z wodociągów (%) Liczba osób korzystających z kanalizacji (%) Liczba osób wykorzystujących alternatywne źródła energii (%) Obszar zabezpieczony przed powodzią (ha) Pojemność zbiorników małej retencji (dam3) |
| Wskaźniki Oddziaływania | Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW) Ilość ścieków odprowadzonych zgodnie z obowiązującymi standardami prawnymi (hm3/miesiąc) Ilość zebranych odpadów (t) |

### Budowa społeczeństwa informacyjnego.

Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szybszego i bezpieczniejszego

dostępu do Internetu dla przeciwdziałania marginalizacji obszarów wiejskich, rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej, w szczególności na obszarach wiejskich, wykorzystanie nowych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych dla realizacji usług publicznych, rozwój e-usług publicznych spełniających specyficzne potrzeby obywateli, użycie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych do poprawienia efektywności pracy administracji (e-administracja).

Przewidywane działania:

- Przygotowanie administracji samorządowej, do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

- Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu w poszczególnych sołectwach.

- Budowa infrastruktury teletechnicznej.

Wskaźniki monitoringu

| Wskaźniki produktu | Liczba jednostek publicznych podłączonych do bezpiecznego dostępu szerokopasmowego do Internetu (szt.) Liczba zmodernizowanych/nowych sieci LAN w urzędzie/jednostkach podległych (szt.) Liczba wdrożonych kompleksowych systemów zarządzania w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych, wewnętrznych systemów zarządzania informacją, elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów (szt.) Liczba zbudowanych Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) (szt.) Liczba projektów wspartych w ramach Działania (szt.) |
| --- | --- |
| Wskaźniki Rezultatu | Liczba korzystających z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu (PIAP) (osoby) Liczba obywateli wykorzystujących Internet do kontaktu z Urzędem Gminy lub jednostkami podległymi w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) (osoby) Liczba przedsiębiorstw wykorzystujących Internet do kontaktu z Urzędem Gminy w rozbiciu na cel (uzyskiwanie informacji, ściąganie formularzy, załatwianie spraw, płatności) (szt.) Liczba publicznych punktów dostępu do Internetu na 1000 mieszkańców (szt.) Procent zamówień publicznych realizowanych on-line (%) |
| Wskaźniki Oddziaływania | Liczba obywateli posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu (osoby) Liczba usług publicznych dostępnych on-line (szt.) Liczba stworzonych miejsc pracy (szt.) |

### Rozwój lokalnych zasobów ludzkich, oraz wspieranie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw.

Celem działania jest zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców i ich zdolności 
w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów regionalnego rynku pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych dla osób pochodzących 
z terenów wiejskich i rodzin patologicznych oraz osób niepełnosprawnych. Promocja i rozwój przedsiębiorczości na terenie gminy.

Przewidywane działania:

- Zapobieganie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu grup mieszkańców gminy.

- Pobudzenie mobilności zawodowej mieszkańców gminy w tym zwiększenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych mieszkańców.

- Zwiększenie motywacji i szans na samozatrudnienie poprzez szkolenia i kursy, mające na celu nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

- Promocja Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Zmiana kwalifikacji zawodowych osób zatrudnionych w restrukturyzowanych branżach, w szczególności odchodzących z rolnictwa poprzez organizowanie szkoleń w zakresie zmiany kwalifikacji zawodowych.

- Zapewnienie powszechnej dostępności do usług doradztwa zawodowego dla osób korzystających z procesu przekwalifikowania.

- Ograniczenie bezrobocia i wzrost zatrudnienia wśród mieszkańców gminy poprzez wspieranie tworzenia nowych miejsc pracy poprzez organizowanie staży absolwenckich, miejsc pracy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.

- Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości poprzez organizowanie szkoleń informacyjnych z zakresu podstawowych zasad prowadzenia działalności gospodarczej, umożliwiających nabywanie umiejętności niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, szkoleń ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych, organizowaniu przedsięwzięć grupowych z udziałem nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw, rozpowszechnianie dobrych praktyk i metod rozwoju.

- Współpraca w tworzeniu lub rozwoju Regionalnych Strategii Innowacyjnych.

- Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji, pomiędzy sektorem badawczo – rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami (na poziomie regionalnym 
i lokalnym), służącej transferowi know-how i technologii.

- Rozwój systemu komunikacji i wymiany informacji z zakresu m.in. działań edukacyjnych i innych przedsięwzięć wspierających rozwój innowacji.

- Poprawa warunków życia i funkcjonowania osób niepełnosprawnych.

- Stworzenie warunków do zatrudnienia i przeciwdziałania skutkom bezrobocia osób niepełnosprawnych.

- Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dzieci 
i młodzieży z terenów wiejskich i rodzin biednych i patologicznych.

- Umożliwienie osobom niepełnosprawnym pełnego uczestnictwa w życiu społecznym odpowiednio do potrzeb i zainteresowań.

- Poprawa dostępności usług świadczonych w zakresie opieki socjalnej, rehabilitacji, przeciwdziałania patologiom społecznym.

Wskaźniki monitoringu

| Wskaźniki produktu | Liczba finansowanych projektów doradczych i szkoleniowych (szt.) Liczba osób korzystających z doradztwa (osoby) w tym: Mężczyźni / Kobiety (%) w tym: pracujący / studenci (%) Liczba osób korzystających ze szkoleń (osoby) w tym: Mężczyźni / Kobiety (%) w tym: w tym: rolnicy i domownicy (%) Liczba finansowanych projektów informacji zawodowej (szt.) Liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących (osoby) w tym: Mężczyźni / Kobiety (%) Liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy (osoby)w tym Mężczyźni / Kobiety (%) Liczba osób rozpoczynających prowadzenie własnej działalności gospodarczej (szt.) Liczba finansowanych projektów tworzenia i dostosowywania Regionalnych Strategii Innowacyjnych (szt.) Liczba finansowanych projektów komunikowania się, gromadzenia i wymiany informacji oraz transferu innowacji pomiędzy podmiotami na poziomie lokalnym i regionalnym (szt.) |
| --- | --- |
| Wskaźniki Rezultatu | Udział osób, które ukończyły szkolenia i kursy przekwalifikowujące w ogólnej liczbie korzystających z projektów(%) w tym: Mężczyźni / Kobiety (%) Udział osób dorosłych, które znalazły nowe zatrudnienie 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie osób dorosłych uczestniczących w projektach (%) w tym: Mężczyźni / Kobiety (%), w tym: rolnicy i domownicy (%). Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza rolnictwem 6 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie uczestników szkoleń (%) w tym: Mężczyźni / Kobiety (%) Liczba nowych mikroprzedsiębiorstw utworzonych w wyniku realizacji projektów (szt.) w tym: utworzonych przez osoby odchodzące z rolnictwa (%) w tym: prowadzonych przez kobiety (%) w tym: prowadzonych przez młodzież do 25 lat (%) Liczba podmiotów gospodarczych uczestniczących w realizacji RSI, |
| Wskaźniki Oddziaływania | Udział nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw , które działają na rynku 18 miesięcy po ich utworzeniu w liczbie mikroprzedsiębiorstw nowo utworzonych w projektach ogółem (%) Ilość miejsc pracy we wspartych przedsiębiorstwach stworzonych lub utrzymanych 18 miesięcy po ich utworzeniu (szt.) Udział przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje 18 miesięcy po zakończeniu realizacji projektów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw uczestniczących w projektach (%) Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie 12 miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w projekcie w ogólnej liczbie uczestników szkoleń (%) w tym: w kategorii Mężczyźni / Kobiety (%) Liczba miejsc pracy poza rolnictwem na obszarach wiejskich obsadzonych przez osoby przekwalifikowane w ramach projektów (szt.) Uczestnictwo w kształceniu ustawicznym (% populacji w wieku 25-64 lat) |

### Wzmocnienie lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia.

Głównym celem działania jest utrzymanie wysokiego standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez Samorządowy Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Celami szczegółowymi działania są:

- Zapewnienie dostępu do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej

- Poprawa jakości wyposażenia Samorządowego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

- Rozwój profilaktyki zdrowotnej

Wskaźniki monitoringu

| Wskaźniki produktu | Liczba projektów ochrony zdrowia (szt.) Liczba zakupionego sprzętu medycznego (szt.) |
| --- | --- |
| Wskaźniki Rezultatu | Zmiana w kosztach stałych ośrodka zdrowia z uwzględnieniem wskaźnika inflacji (%) Średni wiek aparatury medycznej (lata) |
| Wskaźniki Oddziaływania | Udział osób korzystających z usług ochrony zdrowia na miejscu (%) Wskaźnik zachorowalności w poszczególnych chorobach (%) |

### Wspieranie rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu.

Celem działania jest stworzenie warunków dla rozwoju placówek oświatowych działających na terenie gminy, podniesieni jakości kształcenia i poprawy dostępu do edukacji, zwiększenie dostępu do sportu przez społeczności lokalne, zwiększenie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektów sportowych, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych i dzieci z rodzin biednych, patologicznych w dostępie do edukacji.

Działanie to będzie realizowane poprzez:

- Budowę nowych, przebudowę i rozbudowę istniejących budynków szkolnych, przedszkolnych, z dostosowaniem ich do potrzeb osób niepełnosprawnych, rozbudowę istniejących bibliotek szkolnych.

- Budowę nowych i przebudowę, rozbudowę sal gimnastycznych, basenu Perła, boisk sportowych, stadionu, hal sportowych.

- Budowę, rozbudowę i przebudowę infrastruktury technicznej i sanitarnej.

- Wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych

- Zagospodarowanie otoczenia obiektów.

- Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Wskaźniki monitoringu

| Wskaźniki produktu | Liczba projektów edukacyjnych (szt.) Powierzchnia nowych lub zmodernizowanych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne i sportowe (m2) Liczba nauczycieli korzystająca ze szkoleń (szt.) |
| --- | --- |
| Wskaźniki Rezultatu | Liczba uczniów i wychowanków korzystających z lokalnych obiektów edukacyjnych (osoby) Liczba mieszkańców gminy korzystająca z boisk, stadionu, hali sportowej. Udział nauczycieli, którzy ukończyli szkolenia w ogólnej liczbie korzystających ze szkoleń (%) |
| Wskaźniki Oddziaływania | Udział osób pozostających na miejscu celem edukacji (%) Liczba osób spoza terenu gminy, korzystająca z Basenu Perła. Liczba nauczycieli, którzy zachowali, bądź znaleźli nowe miejsca pracy (szt.) |

### Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kultury i turystyki.

Celem działania jest wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy gminy, z uwzględnieniem potrzeb zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, poprawa atrakcyjności turystycznej gminy, wzrost liczby gospodarstw agroturystycznych, stworzenie produktu lokalnego.

Działanie to będzie realizowane poprzez:

- Tworzenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki.

- Budowa bazy noclegowej, gastronomicznej, systemów informacji kulturalnej 
i turystycznej.

- Restauracja i rewitalizacja obiektów kultury lokalnej.

- Udzielanie pomocy w wykreowaniu, rozwoju i promocji lokalnych produktów turystycznych.

- Opracowanie i rozpowszechnienie informatora atrakcji turystycznych gminy 
z uwzględnieniem walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego.

- Współorganizowanie szkoleń w zakresie usług turystycznych, a w szczególności agroturystycznych.

Wskaźniki monitoringu

| Wskaźniki produktu | Liczba projektów z zakresu lokalnej kultury (szt.) Liczba projektów z zakresu lokalnej infrastruktury turystycznej (szt.) |
| --- | --- |
| Wskaźniki Rezultatu | Liczba turystów (krajowych i zagranicznych) (osoby) Liczba gospodarstw agroturystycznych (szt.) |
| Wskaźniki Oddziaływania | Wzrost dochodów gospodarstw domowych nakierowanych na agroturystkę (%) |

## Zadania przyjęte do realizacji w ramach Planu Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sitkówka-Nowiny zakłada w perspektywie do 2006r realizację określonych zadań i inwestycji. Do przedsięwzięć związanych bezpośrednio lub pośrednio z ochroną środowiska należą:

- Budowa ciągów pieszych i jezdnych po stronie wschodniej i jezdnych po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Nr 762 w miejscowości Zagrody, na odcinku od 
ul. Kubusia Puchatka do mostu na rzece Bobrzy – strona wschodnia i zachodnia.

- Modernizacja drogi powiatowej Nr 0381T Sitkówka-Bolechowice na odcinku od szkoły podstawowej w miejscowości Bolechowice do granicy gminy na odcinku ok. 1,6 km.

- Modernizacja istniejącej hydroforni 2×300m³ - „Zagrody”, ul. Kubusia Puchatka 
w miejscowości Zagrody.

- Budowa pompowni sieciowych Iº i IIº na wodociągu dla miejscowości Szewce-Zawada.

- Budowa drogi gminnej – działka Nr 205 wraz z rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości Bolechowice.

- Przebudowa drogi powiatowej 0 378T (ulica przemysłowa) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 762 do drogi powiatowej Nr 0377T 
w miejscowości Nowiny, o długości 1,635 m.

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T z budową jednostronnego chodnika 
i odwodnieniem  na odcinku od drogi wojewódzkiej 762 do Osiedla pod Lasem o dł. 1,305 m.

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 Kielce –Małogoszcz  z drogą powiatową Nr 0378T i drogą osiedlową (gminną) Nr 254/2 wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

- Remont drogi Nr 0377T  na odcinku od drogi  Nr 762 do KCMB o długości 1,390 km

- Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr. 762 na odcinku od Salonu Skody do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0278T, o długości 320 mb.

- Budowa drogi osiedlowej – działki Nr 283/7, 284/7, 285/8, 287/9 i 297/1 
w miejscowości Zgórsko.

- Budowa wodociągu rozdzielczego PE Ø180mm dla zasilania nieruchomości w Os. Sitkówka wraz z wymianą przyłączy do nr 1 – 16 przy ul Chorzowskiej.

- Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią PD-4 i przyłączami w miejscowości Sitkówka.

- Modernizacja - wymiana wodociągu zewnętrznego, Nowiny, ul. Przemysłowa 14 - 35.

- Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Chorzowskiej i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków mieszkalnych o Nr 33 i 38 oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Sitkówka.

- Informatyzacja Urzędu Gminy, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów 
i kontroli realizacji spraw, wdrożenie podpisu elektronicznego.

# Źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska

Głównymi źródłami finansowania zadań w zakresie ochrony środowiska i ekologii są fundusze ekologiczne, krajowe i zagraniczne fundacje i programy wspomagające oraz środki własne inwestorów. Realizacja zadań inwestycyjnych w tym zakresie wymaga nakładów finansowych znacznie przewyższających możliwości budżetowe jednostek samorządu terytorialnego. Istnieje zatem potrzeba pozyskania zewnętrznych źródeł finansowego wsparcia przedsięwzięć inwestycyjnych. Dla jednostek samorządowych dostępnymi sposobami finansowania inwestycji są:

- środki własne.

- kredyty i pożyczki udzielane w bankach komercyjnych.

- kredyty i pożyczki preferencyjne udzielane przez instytucje wspierające rozwój gminy;

- dotacje państwowe z funduszy krajowych i zagranicznych;

- emisja obligacji.

Ogólne zasady i źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska scharakteryzowano w Programie Ochrony Środowiska Dla Powiatu Kieleckiego. Z uwagi wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w maju 2004r, zmianie uległa struktura dostępnych źródeł finansowania pochodzących z EU. Dotyczy to głownie wygaśnięcia tzw. funduszy przedakcesyjnych.

## Fundusze krajowe

Wdrożenie i realizacja głównych celów określonych w  Programie Ochrony Środowiska, będzie możliwe dzięki stworzeniu sprawnego systemu finansowania jednostek odpowiedzialnych za realizację zadań inwestycyjnych. Podstawę systemu tworzą tzw. celowe fundusze ekologiczne - fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, do których zaliczają się:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gromadzą one wpływy z opłat płaconych za korzystanie ze środowiska i jego zasobów przez podmioty gospodarcze (opłaty za emisję zanieczyszczeń do powietrza, zrzut ścieków, składowanie odpadów) oraz kar nakładanych za ponadnormatywne zanieczyszczanie środowiska.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest największą w Polsce instytucją finansującą przedsięwzięcia z dziedziny ochrony środowiska. Zakres działania Funduszu obejmuje finansowe wspieranie przedsięwzięć proekologicznych 
o zasięgu ogólnokrajowym i ponadregionalnym. Podstawowymi formami finansowania zadań proekologicznych przez NFOŚiGW są preferencyjne pożyczki i dotacje, ale uzupełniają je inne formy finansowania, np. dopłaty do preferencyjnych kredytów bankowych, uruchamianie ze swych środków linii kredytowych w bankach czy zaangażowanie kapitałowe w spółkach prawa handlowego. NFOŚiGW administruje również środkami zagranicznymi przeznaczonymi na ochronę środowiska w Polsce, pochodzącymi z pomocy zagranicznej.

Dotacje udzielane są przede wszystkim na: edukację ekologiczną, programy 
i przedsięwzięcia pilotowe dotyczące wdrożenia postępu technicznego i nowych technologii, często mających eksperymentalny charakter, monitoring ochrony przyrody, zalesianie obszarów szczególnie chronionych lub wchodzących w skład leśnych kompleksów promocyjnych, ochronę przed powodzą, ekspertyzy, badania naukowe, likwidację nadzwyczajnych zagrożeń, unieszkodliwianie odpadów pochodzących 
z zastarzałych źródeł zanieczyszczeń (mogilniki), utylizację i zagospodarowanie wód zasolonych oraz profilaktykę zdrowotną dzieci z obszarów zagrożonych. Środki, którymi dysponuje NFOŚiGW, pochodzą głównie z opłat za korzystanie ze środowiska 
i wprowadzenie w nim zmian i administracyjnych kar pieniężnych. Przychodami Narodowego Funduszu są także wpływy z opłat produktowych oraz wpływy z opłat i kar pieniężnych ustalonych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rolą wojewódzkiego funduszu jest wspieranie finansowe przedsięwzięć proekologicznych o zasięgu regionalnym, a podstawowym źródłem przychodów są wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pochodzących z terenu województwa.

W województwie świętokrzyskim WFOŚiGW w Kielcach,  przygotowuje na wzór NFOŚiGW listę zadań priorytetowych, które mogą być dofinansowane z jego środków oraz zasady 
i kryteria, które będą obowiązywać przy wyborze zadań do realizacji.

Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Powiatowy   Fundusz   Ochrony   Środowiska   i   Gospodarki   Wodnej   (PFOŚiGW) utworzony został w związku z reformą administracyjną państwa na początku 1999 r. wraz 
z utworzeniem powiatowego szczebla administracji państwowej. Fundusze te nie posiadają osobowości prawnej. Dochód powiatowego funduszu stanowi:

- 10 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz kar związanych z niezgodnym z przepisami ustawy o odpadach ich składowaniem lub magazynowaniem;

- 10 % wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także 
z wpływów z  administracyjnych kar pieniężnych poza opłatami  i karami  
za usuwanie drzew i krzewów, które w całości stanowią przychód gminnego funduszu.

Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, w budżecie powiatu mają charakter działu celowego.

Środki powiatowego funduszu (zgodnie z POŚ, art. 406 i 407) przeznacza się na:

- edukację   ekologiczną   oraz   propagowanie   działań   proekologicznych  
i   zasady zrównoważonego rozwoju;

- wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska;

- wspomaganie  innych  systemów  kontrolnych  i  pomiarowych  oraz  badań  stanu środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła;

- realizowanie   zadań   modernizacyjnych   i   inwestycyjnych,    służących   ochronie środowiska   i   gospodarce   wodnej,   w   tym   instalacji   lub   urządzeń   ochrony przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej;

- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków;

- przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi;

- przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza;

- przedsięwzięcia związane z ochroną wód;

- profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia standardów jakości środowiska;

- wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników;

- wspieranie ekologicznych form transportu;

- działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałujące na stan gleby, powietrza   i   wód,    w   szczególności   na   prowadzenie    gospodarstw   rolnych produkujących  metodami   ekologicznymi  położonych  na  obszarach   szczególnie chronionych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody;

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska;

- oraz na inne zadania ustalone przez radę powiatu, służące ochronie środowiska 
i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochód gminnego funduszu stanowi:

- 100 % wpływów z opłat i kar za usuwanie z terenu gminy drzew i krzewów;

- 50 % wpływów z opłat za składowanie i magazynowanie odpadów oraz kar związanych z niezgodnymi przepisami ustawy o odpadach ich składowaniem i lub magazynowaniem;

- 20 % wpływów z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także wpływów z administracyjnych kar pieniężnych.

Gminny fundusz nie jest prawnie wydzielony ze struktury organizacyjnej gminy, podobnie jak PFOŚiGW nie ma osobowości prawnej i nie może udzielać pożyczek. Celem GFOŚiGW jest dofinansowanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalane są indywidualnie w gminie.

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych

Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych powstał na mocy ustawy o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych z dnia 3 lutego 1995 roku. Fundusz ten dzieli się na terenowy i centralny. Środkami Funduszu centralnego dysponuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środkami funduszu terenowego dysponuje samorząd województwa. Dochodami Funduszu 
są związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych:

- należności;

- opłat rocznych;

- opłaty z tytułu niewykonania obowiązku zdjęcia i wykorzystania próchniczej warstwy gleby;

- opłaty oraz należności i opłaty roczne podwyższone w wyniku:

  - wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych;

  - w sytuacjach  stwierdzenia,  iż  grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego  na  cele  nierolnicze  lub  nieleśne  zostały wyłączone z produkcji bez decyzji.

Dochodami Funduszu mogą być także darowizny i inne dochody. Własnością Funduszu centralnego staje się 20 % środków uzyskiwanych z wymienionych źródeł, pozostałe środki zasilają fundusze terenowe. Celem funkcjonowania funduszu jest podejmowanie działań służących ochronie, rekultywacji i poprawie jakości gruntów rolnych. Realizuje się go poprzez finansowanie m.in. następujących działań:

- rekultywacja na cele rolnicze gruntów, które utraciły lub zmniejszyły wartość użytkową,

- rolnicze zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych,

- użyźnianie  gleb  o  niskiej   wartości  produkcji,  ulepszanie  rzeźby  terenu  
i struktury przestrzennej gleb, przeciwdziałanie erozji gleb na gruntach rolnych,

- budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji,

- wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo - badawczych związanych 
z ochroną gruntów rolnych.

Fundusz Leśny

Fundusz leśny tworzy się w Lasach Państwowych w oparciu o ustawę o lasach z dnia

28 września 1991 r.

Środkami funduszu dysponuje Dyrektor Generalny.

Środki funduszu leśnego stanowią:

- odpis   podstawowy  liczony  od  wartości   sprzedaży  drewna  obciążający  koszty działalności nadleśnictw,

- należności, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych,

- należności wynikające z odszkodowań:

- cywilnoprawnych za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, a także z innych tytułów;

- z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanu na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,

- za szkody powstałe w wyniku pożarów, prac górniczych i geologicznych.

- dochody z udziału w spółkach tworzonych przez Dyrektora Generalnego,

- dotacje budżetowe (z wyłączeniem dotacji celowych).

Fundusz leśny przeznacza się dla nadleśnictw na wyrównanie niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej. Środki funduszu mogą także być przeznaczone na:

- wspólne przedsięwzięcia jednostek  organizacyjnych Lasów Państwowych, 
w szczególności w zakresie gospodarki leśnej,

- badania naukowe,

- tworzenie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia gospodarki leśnej,

- sporządzanie planów urządzenia lasu,

- prace związane z oceną i prognozowaniem stanu lasów i zasobów leśnych,

- inne zadania z zakresu gospodarki leśnej w lasach.

Środki funduszu leśnego można również przeznaczyć na zalesianie gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa.

Ekofundusz

Jest to fundacja dofinansowująca działalność związaną z ochroną środowiska. Zgodnie ze statutem, środki Ekofunduszu mogą być wykorzystane przede wszystkim w czterech sektorach uznanych za priorytetowe. Są nimi:

- zmniejszenie    emisji    gazów   powodujących   zmiany   klimatu   Ziemi    (tzw.    gazów cieplarnianych);

- ograniczenie transgranicznego transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu 
z terytorium Polski;

- zmniejszenie zanieczyszczenia Morza Bałtyckiego;

- zachowanie bioróżnorodności polskiej przyrody.

Od roku 1998 jednym z priorytetów w działaniach Ekofunduszu stała się też gospodarka odpadami. Fundacja wspiera najbardziej efektywne i nowatorskie przedsięwzięcia związane z utylizacją i unieszkodliwianiem odpadów oraz z rekultywacją terenów skażonych. Ekofundusz udziela wsparcia finansowego jedynie w formie bezzwrotnej dotacji. Z reguły wynosi ona 10-30% kosztów projektu. W wyjątkowych przypadkach, gdy inwestorem jest instytucja budżetowa lub organ samorządowy - dotacja ta może sięgać 50%, a w ochronie przyrody, gdy partnerem Ekofunduszu jest społeczna organizacja pozarządowa, nawet do 80%.

Kredyty komercyjne

Coraz więcej banków wykazuje zainteresowanie inwestycjami w zakresie ochrony środowiska. Dzięki współpracy z funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej rozszerzają one swoją ofertę kredytową o kredyty preferencyjne przeznaczone 
na przedsięwzięcia proekologiczne oraz nawiązują współpracę z podmiotami angażującymi swoje środki finansowe w ochronę środowiska (fundacje, międzynarodowe instytucje finansowe). Kredyty preferencyjne pochodzą ze środków finansowych gromadzonych przez banki, zaś fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej udzielają dopłat do wysokości oprocentowania. W ten sposób ulega obniżeniu koszt kredytu dla podejmującego inwestycje proekologiczne. Banki uruchamiają też linie kredytowe w całości ze środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i innych instytucji.

Szczególną rolę na rynku kredytów na inwestycje proekologiczne odbywa Bank Ochrony Środowiska. Oferuje on najwięcej środków finansowych w formie preferencyjnych kredytów i dysponuje zróżnicowaną ofertą dla prywatnych i samorządowych inwestorów, a także osób fizycznych.

## Fundusze Unii Europejskiej

Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej jest bardzo ważnym instrumentem finansowym umożliwiającym realizację celów ekologicznych określonych w Programie Ochrony Środowiska. Polska jako członek Unii Europejskiej może ubiegać się o środki  
z Funduszu Spójności i tzw. Funduszy Strukturalnych.

### Fundusz Spójności

Fundusz Spójności zaczął działać w 1993 roku jako dodatkowe narzędzie finansowe polityki strukturalnej  Unii Europejskiej. Pomoc z tego funduszu przeznaczana jest głównie na duże inwestycje (powyżej 10 mln. euro), mogące przyczynić się do rozwiązywania problemów infrastrukturalnych w skali całego kraju z zakresu transportu i ochrony środowiska. Obejmuje on kraje, w których PKB na mieszkańca nie przekracza 90 % średniej unijnej, co oznacza, że Polska jest objęta działaniem tego funduszu.

Fundusz Spójności, w przeciwieństwie do funduszy strukturalnych - finansuje konkretne projekty, a nie programy operacyjne. Ponadto, różni się on od funduszy strukturalnych głównie krajowym, a nie regionalnym zasięgiem pomocy oraz podejmowaniem decyzji finalnej o przyznaniu środków przez Komitet Zarządzający Funduszem przy Komisji Europejskiej. Środki z Funduszu Spójności kierowane są najpierw do państw członkowskich, a następnie przekazywane są na realizację projektów do poszczególnych regionów potrzebujących wsparcia.

Beneficjentami Funduszu Spójności są podmioty publiczne, czyli jednostki samorządu terytorialnego, związki gmin oraz przedsiębiorstwa publiczne (komunalne). Budżet funduszu na lata 2004-2006 wynosi 18 mld. euro, z czego ok. 4 mld przeznaczone jest dla Polski (kwota ta po połowie przypada na przedsięwzięcia z sektora transportu i ochrony środowiska). Priorytety Funduszu Spójności w ochronie środowiska w latach 2004-2006, zostały określone w Strategii Wykorzystania Funduszu Spójności, opracowanej w 2003 roku.

Ze względu na wielkość budżetu, Fundusz Spójności stanowi dla Polski najważniejsze źródło finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska.

Zakłada się, że z Funduszu Spójności w latach 2004-2006 będzie możliwe uzyskanie na ochronę środowiska łącznie kwoty ok. 1 867 mln. euro. Poszczególne przedsięwzięcia będą mogły uzyskać wsparcie tylko jednego funduszu europejskiego. Przedsięwzięcia wspierane przez Fundusz Spójności powinny być efektywnie ekonomiczne, co nie jest tożsame z opłacalnością finansową. Projekty, które mają szansę uzyskać wsparcie z tego funduszu, nie muszą być opłacalne finansowo bez subwencji ze źródeł publicznych. Jednakże przy uwzględnieniu subwencji wskaźniki finansowe (IRR i NPV) dla inwestora powinny przekroczyć próg opłacalności, co jest warunkiem koniecznym, aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Należy też wykazać płynność finansową projektu w okresie eksploatacji  albo udokumentować, że inwestor będzie w stanie sfinansować ewentualne deficyty przepływów pieniężnych. Zbyt wysoka rentowność finansowa przedsięwzięcia z punktu widzenia inwestora może spowodować odrzucenie projektu lub zmniejszenie subwencji z Funduszu Spójności, gdyż będzie oznaczała, że projekt może być sfinansowany ze źródeł komercyjnych. W każdym przypadku będzie analizowana zdolność przedsięwzięcia do generowania przychodów.

Pomoc Funduszu Spójności może wynosić 80-85 % kosztów kwalifikowanych danej inwestycji (projekty przynoszące dochód mogą uzyskać niższy wskaźnik pomocy). Pozostałe co najmniej 15 % kosztów inwestycji musi zostać pokryte przez samych wnioskodawców. Zarezerwowanie takiej kwoty w budżecie gminy może być trudne, dlatego w tym zakresie będzie można uzyskać dodatkową pomoc w formie dotacji 
i subwencjonowanych pożyczek z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska. W przypadku przedsiębiorstw komunalnych część wydatków inwestycyjnych może pochodzić z zysków lub funduszy amortyzacyjnych. Możliwe jest również uzyskanie wsparcia z niezależnych instytucji finansowych tj.: Banku Ochrony Środowiska, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej oraz przyjętą „Strategią wykorzystania Funduszu Spójności”, pomoc z tego Funduszu w sektorze środowiska ma być nakierowana głównie na wspomaganie wypełnienia przez Polskę zobowiązań negocjacyjnych w obszarze „ochrona  środowiska”. Priorytety środowiskowe proponowane do wsparcia 
z Funduszu Spójności w ramach NPR 2004-2006 zostały ujęte w czterech obszarach:

- Poprawa jakości wód powierzchniowych oraz polepszenie jakości wody pitnej,

- Racjonalizacja gospodarki odpadami,

- Poprawa jakości powietrza,

- Ochrona powierzchni ziemi.

Dofinansowania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

Jednym z głównych celów realizacji części „środowiskowej” Funduszu Spójności będzie wsparcie dla budowy, rozbudowy i/lub modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej 
i oczyszczalni ścieków w aglomeracjach. Władze samorządowe muszą zatem przywiązywać szczególne znaczenie do inwestycji w największych miastach, gdzie efekt ekologiczny i ekonomiczny tych inwestycji będzie największy. Dopuszcza się jednak, że również mniejsze aglomeracje będą objęte wsparciem w  ramach projektów grupowych, szczególnie na obszarach, gdzie jakość wody jest niezadowalająca. Najpilniejszym kierunkiem działania, wspieranym przez Fundusz Spójności w zakresie gospodarki wodno-ściekowej będzie osiągnięcie poprawy czystości wód powierzchniowych ujmowanych przez wodociągi. Poważnym problemem w Polsce, szczególnie w ostatnich latach, jest zagrożenie powodziowe na znacznych  obszarach dolin rzecznych, dlatego dopuszczono również możliwość wsparcia ze środków Funduszu Spójności działań przeciwpowodziowych.

Dofinansowania w zakresie gospodarki odpadami.

Celem nadrzędnym polskiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarowania odpadami jest zapobieganie powstawaniu odpadów, rozwiązywanie problemu odpadów „u źródła”, poddawanie odpadów odzyskowi, w tym recyklingowi, a także bezpieczne dla środowiska unieszkodliwienie odpadów, jeżeli nie udało się ich poddać odzyskowi. Zgodnie 
z dyrektywami UE postulowanym kierunkiem działania jest dążenie do zastąpienia małych, niespełniających wymogów składowisk, dużymi składowiskami o charakterze regionalnym.

Dofinansowania w zakresie poprawy jakości powietrza.

Głównym zadaniem władz samorządowych jest ograniczenie tzw. niskiej emisji. Dofinansowanie z Funduszu Spójności będą więc mogły uzyskać inwestycje wspierające działania ochronne w najbardziej zanieczyszczonych aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Chodzi tu zwłaszcza o instalacje ochronne w miejskich przedsiębiorstwach ciepłowniczych i energetycznych, służące ograniczeniu dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz innych szkodliwych dla zdrowia zanieczyszczeń.

Dofinansowania w zakresie  ochrony powierzchni ziemi.

Działania w ramach tego priorytetu powinny koncentrować się na rekultywacji terenów zdegradowanych. Głównymi przyczynami zanieczyszczenia gruntów są: górnictwo oraz oddziaływanie gazów i pyłów emitowanych przez przemysł i źródła mobilne. W celu poprawienia tej sytuacji samorządy terytorialne i przedsiębiorstwa komunalne powinny przygotować wnioski o dofinansowanie projektów z zakresu rekultywacji terenów zdegradowanych.

Procedura aplikacyjna

Przygotowując wniosek o dofinansowanie projektu z Funduszu Spójności należy skontaktować się z właściwym terytorialnie Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie należy wypełnić i złożyć wniosek wstępny w postaci tzw. karty potencjalnego przedsięwzięcia. Po jego formalnej akceptacji wniosek przekazywany jest do narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który na podstawie kryteriów szczegółowych  przeprowadza dalszą ocenę projektu. Lista najlepszych projektów do finansowania 
z Funduszu Spójności jest tworzona przez Ministerstwo Środowiska we współpracy 
z NFOŚiGW. Przy Ministrze Środowiska powołany został Komitet Sterujący, którego zadaniem jest rekomendowanie najlepszych projektów do przygotowania Aplikacji do Funduszu Spójności.

Ostateczna decyzja o przyznaniu pomocy finansowej na dane przedsięwzięcie podejmowana jest przez Komisję Europejską. Opinie na temat naszych projektów wyrażają kolejne Dyrekcje Generalne, w tym najistotniejsze z nich to: Dyrekcja Generalna ds. Środowiska oraz Dyrekcja Generalna ds. Rozwoju Regionalnego.

Tabela 12-1. Instytucje zarządzające i wdrażające Fundusz Spójności w sektorze środowiska.

| Funkcja instytucji | Nazwa instytucji |
| --- | --- |
| Instytucja Zarządzająca | Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej |
| Instytucja Płatnicza | Ministerstwo Finansów |
| Sektorowa Instytucja Zarządzająca | Ministerstwo Środowiska |
| Jednostka Wdrażająca I szczebla | Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| Jednostka Wdrażająca II szczebla | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej |
| Beneficjenci Końcowi | Jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa komunalne |

Od momentu akcesji Polski do UE będzie istniała możliwość składania aplikacji w języku polskim. Należy się jednak spodziewać , że takie postępowanie znacznie wydłuży procedurę po stronie Komisji Europejskiej, ze względu na konieczność ich tłumaczenia.

Przygotowanie pierwszych dokumentów aplikacyjnych do Funduszu Spójności może być finansowane ze środków pomocy technicznej funduszu ISPA, które wynoszą blisko 12 mln. euro. Szersze informacje na temat Funduszu Spójności znajdują się w serwisie informacyjnym www.nfosigw.gov.pl.

### Fundusze Strukturalne

W ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004–2006 zostały opracowane szczegółowe Programy Operacyjne oraz określono instytucje zarządzające Funduszami Strukturalnymi. W Polsce instytucją koordynującą wykorzystanie środków pomocowych UE w zakresie ochrony środowiska jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, a Instytucją Płatniczą – Ministerstwo Finansów. Obecnie w Unii Europejskiej funkcjonują cztery fundusze strukturalne:

- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) – został on powołany w 1975 r. w celu niwelowania różnic w rozwoju regionów o słabszej infrastrukturze gospodarczej lub obszarów wymagających restrukturyzacji gospodarczej.

- Europejski Fundusz Społeczny (ESF)  – został on utworzony w 1957 roku jako instrument wspólnotowej polityki społecznej. Zakres jego działań obejmuje m.in.: wzmocnienie systemów edukacyjnych i szkoleniowych, wspieranie równych szans na rynku pracy, integracje zawodową młodzieży i osób zagrożonych wyłączeniem z rynku pracy, itp. jest to mechanizm dosyć elastycznego finansowania tam, gdzie powstają nowe miejsca pracy.

- Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF)– został utworzony 
w 1962 r. jako narzędzie polityki rolnej EWG. Działania funduszu obejmują m.in.: podtrzymanie opłacalności gospodarstw rolnych na terenach górskich i mniej dogodnych, początkową pomoc dla młodych rolników, poprawę efektywności produkcji 
i optymalizację wielkości gospodarstw rolnych, agroturystykę, rozwój i eksploatację terenów leśnych i tzw. inżynierię finansową na terenach wiejskich.

- Finansowy Instrument Wspierania Rybołóstwa (FIFG) – początkowo był częścią EAGGF, ale w 1993 r. uznano, że zacofane regiony, w których dominuje rybołóstwo, mają specyficzne dla siebie problemy i ich uwarunkowania.

Inicjatywy w dziedzinie ochrony środowiska będą miały możliwości otrzymania dofinansowania głównie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF - European Regional Development Fund).  powstał w 1975 roku, jego głównym zadaniem jest niwelowanie dysproporcji 
w poziomie rozwoju regionalnego krajów należących do UE

Związany z ERDF Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) bazuje na czterech priorytetach. Priorytety środowiskowe współfinansowane 
w ramach tego funduszu zapisane zostały w dwóch programach operacyjnych:

- Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”

- Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej

- Inwestycje w zakresie ochrony powietrza

- Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi,

- Inwestycje   z   wykorzystaniem   Najlepszych   Dostępnych   Technik

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

- Infrastruktura ochrony środowiska

- Infrastruktura lokalna

- Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Celem SPO „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw” jest wsparcie działań (także proekologicznych) prowadzących do wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki 
i zwiększających jej zdolność do funkcjonowania w warunkach otwartego rynku. Wsparcie w  ramach programu adresowane jest do dużych, średnich i małych przedsiębiorstw 
z wyłączeniem przedsiębiorstw komunalnych.  Program ten nie jest kierowany do podmiotów publicznych.

Celem Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego jest zapewnienie wszystkim regionom w Polsce, w powiązaniu z działaniami podejmowanymi w  ramach innych programów operacyjnych, udziału w procesach rozwojowych i modernizacyjnych gospodarki poprzez tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów. Program będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych.

Zakres projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  jest następujący:

Inwestycje w infrastrukturę gospodarki wodno-ściekowej

- budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków przemysłowych,

- stosowanie najlepszych dostępnych technik w celu ograniczenia ilości substancji niebezpiecznych odprowadzanych wraz ze ściekami.

Inwestycje w zakresie ochrony powietrza:

- modernizacja i rozbudowa systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,

- inwestycje w produkcję skojarzoną elektryczności i ciepła,

- konwersja palenisk na rozwiązania przyjazne środowisku (głównie zamiana węgla na gaz i eliminacja węgla niskiej jakości),

- stosowanie rozwiązań pozwalających na redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z dużych zakładów energetycznego spalania paliw, (dostosowanie do wymogów    dyrektywy    2001/80    dotyczącej    ograniczenia    emisji    niektórych  zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania paliw);

- przedsięwzięcia na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii, w tym m.in. energetyczne wykorzystanie biomasy i inne;

- proekologiczne inwestycje w miejskich systemach transportowych (zastosowanie paliw o niskiej emisji zanieczyszczeń w tym gazu, modernizacja taboru);

- wprowadzanie   najlepszych   dostępnych   technik   w    celu   ograniczenia   emisji

- zanieczyszczeń do powietrza.

Inwestycje w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi:

- stosowanie najlepszych dostępnych technik i technologii w przemyśle,

- tworzenie systemów gospodarki odpadami poprzez: prowadzenie selektywnej zbiorki odpadów oraz budowę i modernizację instalacji do odzysku i recyklingu odpadów,

- budowa instalacji unieszkodliwiania odpadów.

Inwestycje   z   wykorzystaniem   Najlepszych   Dostępnych   Technik   (BAT).

- ograniczenie zanieczyszczeń przemysłowych,

- modernizacja procesów produkcyjnych, technologii,

- zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności procesów.

Rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego

Infrastruktura ochrony środowiska

W ramach tego działania, realizowane będą duże projekty o znaczeniu regionalnym, mające na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających się do powietrza, wód 
i gleb, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, a także poprawę zarządzania środowiskiem, oraz służące wzmacnianiu konkurencyjności regionów:

zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków

    - budowa i modernizacja sieci wodociągowych

    - budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych

    - budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody

    - budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków

    - budowa zbiorników umożliwiających pozyskanie wody pitnej

zagospodarowanie odpadów

- organizacja i wdrażanie systemów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu

- wdrażanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi (m.in. budowa sortowni, kompostowni, obiektów termicznej, termiczno-chemicznej i fizycznej (mechanicznej)utylizacji  odpadów;  budowa  nowych,  modernizacja  istniejących  i  rekultywacja nieczynnych składowisk; likwidacja "dzikich" składowisk);

- budowa i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych

poprawa jakości powietrza

- modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie ich w instalacje ograniczające emisje zanieczyszczeń pyłowych i gazowych 
do powietrza

- przekształcenie istniejących systemów ogrzewania obiektów publicznych 
w systemy bardziej przyjazne dla środowiska, w szczególności ograniczenie "niskiej emisji"

zapobieganie powodziom

- regulacja   cieków   wodnych   (pogłębianie,   zapory,   stabilizacja   brzegów,   prace remontowe w korytach rzecznych, itd.)

- tworzenie polderów

- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych wraz z drogami dojazdowymi

- budowa i modernizacja małych zbiorników retencyjnych i stopni wodnych 
w ramach tzw. "małej retencji"

wsparcie zarządzania ochroną środowiska

- opracowanie baz danych dotyczących lasów, jakości gleb, wód, powietrza

- tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń powietrza w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń powietrza

- utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód

- tworzenie map terenów zalewowych

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii

- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do produkcji 
i przesyłu energii odnawialnej (energia wiatrowa, wodna, geotermalna, ogniwa słoneczne, biomasa)

Infrastruktura lokalna

W ramach tego działania, realizowane będą projekty małych inwestycji o oddziaływaniu lokalnym na terenach wiejskich oraz w małych miastach (do 25 tyś. mieszkańców). Dotyczy to inwestycji wynikających z Programów Rozwoju Lokalnego, realizowanych na obszarach wiejskich i w rejonach występowania przemysłów tradycyjnych, objętych programami restrukturyzacyjnymi. Projekty te powinny być komplementarne z innymi działaniami gminy:

budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

- sieci kanalizacyjne, w tym podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników

- oczyszczalnie ścieków

- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków

budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w wodę

- sieci wodociągowe,

- ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)

- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody

- urządzenia regulujące ciśnienie wody.

budowa lub modernizacja urządzeń do zaopatrzenia w energię

- urządzenia zaopatrzenia w energię,

- lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł (energia, wiatrowa, wodna, słoneczna, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy),

- lokalne sieci elektroenergetyczne (reelektryfikacja)

- gminne systemy oświetlenia ulic.

gospodarka odpadami stałymi

- budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych

- budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin

- likwidacja dzikich wysypisk

- kompleksowe    systemy   zagospodarowania    odpadów    na   poziomie    lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

W ramach tego działania, realizowane będą projekty związane z rozwijaniem nowych form aktywności gospodarczej, generujących miejsca pracy poprzez oferowane infrastruktury do prowadzenia działalności, dostosowanej do potrzeb nowych przedsiębiorstw, przy równoczesnej trosce o ochronę stanu środowiska naturalnego, warunkującego zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy:

- remonty lub modernizacja infrastruktury technicznej, zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska na terenie zdegradowanych dzielnic miast, w tym:

- budowa   lub   modernizacja   sieci   kanalizacyjnych   i   innych   urządzeń   do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,

- budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej,

- budowa lub modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody i urządzeń służących

- do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulujących ciśnienie wody,

- budowa lub modernizacja systemów odwadniających (w tym odwodnienie liniowe i drenaż odwadniający).

- wykonanie pasów zieleni,

- wykonanie osłon przeciwolśnieniowych i ekranów akustycznych,

- prace porządkowe związane z oczyszczeniem terenu z materiałów, sprzętu 
i chemikaliów po-wojskowych i po-przemysłowych, asenizacja, wywóz niepożądanych materiałów: np. gruzu - prace te muszą zakończyć się. do 2006r:

- tworzenie zielonych stref poprzez zakładanie parków oraz zakup sadzonek drzew, krzewów i zalesianie oczyszczonego obszaru, a następnie połączenie go z siecią turystyczną, usługowo-handlową, rekreacyjną.

- budowa i modernizacja podstawowej infrastruktury komunalnej, w szczególności 
w zakresie ochrony środowiska naturalnego oraz infrastruktury komunikacyjnej znajdujących się na terenie rewitalizowanym:

- budowa i modernizacja sieci wodociągowych, ujęć wody, urządzeń służących do gromadzenia i uzdatniania wody oraz urządzeń regulacji ciśnienia wody,

- budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń 
do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków,

- budowa lub modernizacja kanalizacji deszczowej,

- budowa lub modernizacja systemów odwadniających, (w tym odwodnienie liniowe i drenaż odwadniający)

Poziom dofinansowania projektów z ERDF może wynosić maksymalnie 75% kwalifikującego się kosztu inwestycji. Dodatkowo na projekty realizowane w gminach lub powiatach o najniższych dochodach własnych, zapewniono możliwość dofinansowania 10% inwestycji z budżetu państwa.

Procedura aplikacyjna

Instytucją przyjmującą wnioski o dofinansowanie zadań z funduszu ERDF są Urzędy Marszałkowskie (odpowiednio dla każdego z województw). Na podstawie rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego, Zarząd Województwa będzie podejmował decyzję o wyborze projektów z określoną kwotą dofinansowania. Wybrane projekty zostaną następnie przekazane do Urzędu Wojewódzkiego. Po formalnej ocenie zgodności projektów z zapisami  ZPORR oraz Uzupełnienia Programu, wydanej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda podpisuje umowy finansowe 
z beneficjentami końcowymi. Cała procedura przygotowania, oceny, wyboru i wdrażania projektów będzie się zatem odbywała na poziomie regionalnym, a władze samorządowe będą odpowiedzialne za umiejętne wykorzystanie dostępnych środków.

Beneficjentami końcowymi pomocy udzielanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego są przede wszystkim województwa, powiaty, gminy, związki gmin 
i powiatów, instytucje naukowe, instytucje rynku pracy, agencje rozwoju regionalnego 
i instytucje wspierania przedsiębiorczości, a za ich pośrednictwem przedsiębiorstwa, w tym głównie małe i średnie.

## Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2004-2015.

Wg informacji zawartych w POŚ Powiatu Kieleckiego, gmina Sitkówka-Nowiny wystąpiła 
o dofinansowanie następujących inwestycji i projektów:

Tabela 12-2. Planowane przedsięwzięcia inwestycyjne i pozainwestycyjne w gminie Sitkówka-Nowiny

| Zadania/ przedsięwzięcia inwestycyjne | termin realizacji | szacunkowe nakłady w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 2006 | 2007-2010 | 2011-2015 i ponad |
| Zasoby wód podziemnych i ich ochrona | b.d. | 20.000.510 zł | 8.637.300 zł | 1.661.000 zł |
| Kanalizacja i oczyszczanie ścieków | b.d. |  |  |  |
| Sieć wodociągowa | b.d. |  |  |  |
| Wody powierzchniowe, kanalizacja deszczowa | b.d. |  |  |  |

Tabela 12-3. Projekty wstępnie zgłoszone do realizacji w ramach środków funduszy strukturalnych.

| Zadania/ przedsięwzięcia inwestycyjne | termin realizacji | szacunkowe nakłady w latach |
| --- | --- | --- |
|  |  | do 2006 | 2007-2010 | 2011-2015 i ponad |
| Modernizacja i rozbudowa części biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce | b.d. | Koszt całkowity 14 500 000 Euro udział funduszy strukturalnych: 10 500 000 Euro udział własny: 4 000 000 Euro |
| Zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Sitkówce | b.d. | Koszt całkowity 6 675 000 Euro udział funduszy strukturalnych: 5 006 250 Euro udział własny: 1 668 750 Euro |

Zestawienie rzeczowo finansowe zadań realizowanych w perspektywie do 2006r zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sitkówka-Nowiny przedstawia poniższa tabela (szacunkowe koszty w PLN).

Tabela 12-4. Zestawienie rzeczowo finansowe zadań i inwestycji związanych z ochroną środowiska realizowanych w perspektywie do roku 2006, zgodnie z założeniami Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Sitkówka-Nowiny.

| NAZWA INWESTYCJI | OKRES REALIZACJI | WARTOŚĆ OGÓŁEM | ŚRODKI UE | ŚRODKI BUDŻETU PAŃSTWA | ŚRODKI JST | ŚRODKI PRYWATNE i INNE FUNDACJE KRAJOWE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa ciągów pieszych i jezdnych po stronie wschodniej i jezdnych po zachodniej stronie drogi wojewódzkiej Nr 762 w miejscowości Zagrody, na odcinku od ul. Kubusia Puchatka do mostu na rzece Bobrzy – strona wschodnia i zachodnia. | 2004/2005 | 930.000 | 697.500 |  | 232.500 |  |
| Modernizacja drogi powiatowej Nr 0381T Sitkówka-Bolechowice na odcinku od szkoły podstawowej w miejscowości Bolechowice do granicy gminy na odcinku ok. 1,6 km. | 2004/2005 | 1.035.000 | 776250 |  | 258750 |  |
| Modernizacja istniejącej hydroforni 2(300m³ - „Zagrody”, ul. Kubusia Puchatka w miejscowości Zagrody. | 2004 – 2005 | 200000 | 150000 |  | 50000 |  |
| Budowa pompowni sieciowych Iº i IIº na wodociągu dla miejscowości Szewce-Zawada. | 2004 – 2005 | 160.000 | 120.000 |  | 40.000 |  |
| Budowa drogi gminnej – działka Nr 205 wraz z rozbudową oświetlenia drogowego w miejscowości Bolechowice. | 2004 – 2005 | 400.000 | 300.000 |  | 100.000 |  |
| Przebudowa drogi powiatowej 0 378T(ulica przemysłowa) na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 762 do drogi powiatowej Nr 0377T w miejscowości Nowiny, o długości 1,635 m. | 2004 – 2005 | 950.000 | 71250 |  | 237.500 |  |
| Przebudowa drogi powiatowej Nr 0278T z budową jednostronnego chodnika i odwodnieniem na odcinku od drogi wojewódzkiej 762 do Osiedla pod Lasem o dł. 1,305 m. | 2004 – 2005 | 850.000 | 637.500 |  | 212.500 |  |
| Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 762 Kielce –Małogoszcz z drogą powiatową Nr 0378T i drogą osiedlową (gminną) Nr 254/2 wraz z budową sygnalizacji świetlnej. | 2004 – 2005 | 1.044.000 | 783.000 |  | 261.000 |  |
| Remont drogi Nr 0377T na odcinku od drogi Nr 762 do KCMB o długości 1,390 km. | 2004 – 2005 | 300.000 | 225.000 |  | 75000 |  |
| Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr. 762 na odcinku od Salonu Skody do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 0278T, o długości 320 mb. | 2004 – 2005 | 120.000 | 90.000 |  | 30.000 |  |
| Budowa drogi osiedlowej – działki Nr 283/7, 284/7, 285/8, 287/9 i 297/1 w miejscowości Zgórsko. | 2005 | 460.000 | 345.000 |  | 115.000 |  |
| Budowa wodociągu rozdzielczego PE (180mm dla zasilania nieruchomości w Os. Sitkówka wraz z wymianą przyłączy do nr nr 1 – 16 przy ul Chorzowskiej. | 2005 | 175.000 | 131.250 |  | 43.750 |  |
| Budowa kanalizacji sanitarnej z pompownią PD-4 i przyłączami w miejscowości Sitkówka. | 2005/2006 | 800.000 | 600.000 |  | 200.000 |  |
| Modernizacja – wymiana wodociągu zewnętrznego, Nowiny, ul. Przemysłowa 14 - 35. | 2005/2006 | 600.000 | 450000 |  | 150.000 |  |
| Budowa kolektora sanitarnego w ulicy Chorzowskiej i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynków mieszkalnych o Nr 33 i 38 oraz Szkoły Podstawowej w miejscowości Sitkówka. | 2005-2006 | 380.000 | 285.000 |  | 95000 |  |
| Informatyzacja Urzędu Gminy, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i kontroli realizacji spraw, wdrożenie podpisu elektronicznego. | 2004-2006 | 480.000 | 360.000 |  | 120.000 |  |

# Kontrola realizacji programu

Proponuje się, aby kontrola nad terminową realizacją zadań określonych w niniejszym programie sprawowana była przez powołaną przez Radę Gminy Sitkówka-Nowiny komisję ds. monitorowania realizacji Programu Ochrony Środowiska. Komisja dokonywać będzie analizy realizacji zadań programu z uwzględnieniem następujących mierników:

- liczby mieszkańców gminy korzystających z sieci kanalizacji sanitarnej;

- % wytworzonych ścieków w gminie podlegających oczyszczeniu;

- ilości nasadzeń drzew i krzewów dokonanych przez gminę;

- liczby szkoleń, konkursów i ich uczestników, organizowanych przez placówki oświatowe,  ODR itp;

- wskaźników emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz o stanie wód (na podstawie raportów WIOŚ);

- informacji o prowadzonych inwestycjach drogowych;

- informacji o realizacji inwestycji dotyczących zabezpieczenia przed hałasem przemysłowym i komunikacyjnym;

- informacji o prowadzonej rekultywacji terenów zdegradowanych;

- wysokości nakładów z budżetu gminy i źródeł pozabudżetowych na wykonanie zadań;

- efektach redukcji niskiej emisji, oraz ilości energii pozyskiwanej ze źródeł alternatywnych;

- innych działań wynikających z realizacji zadań ujętych w harmonogramie (zalesianie gruntów, przebudowa drzewostanu, wprowadzenie nowych form ochrony przyrody, wdrażanie limitów zużywania energii i wody przez zakłady).

Postuluje się, aby ocena dokonywana była co najmniej raz w roku. Komisja 
z przeprowadzonej analizy będzie sporządzać raport, który przedkłada Radzie Gminy. Ponadto na poziomie decyzyjnym w odniesieniu do nowo realizowanych inwestycji, wszystkie aspekty projektów winny być wnikliwie przeanalizowane pod kątem zgodności 
z zaleceniami Programu Ochrony Środowiska.